| آموزش تصویری تنظیم روتر سیسکو همچون یک سرور VPN-PPTP |  |  |
| --- | --- | --- |

نگارش یافته توسط رضا بهروزی

احتمالا تا حالا به فکر استفاده از روترهای سیسکو به عنوان VPN سرور افتادین ولی بخاطر اینکه فکر میکردین حتما باید از Cisco VPN client استفاده کنید از انجام اون منصرف شدن...باید بگم که سیسکو هم این قابلیت رو داره که بصورت یک PPTP VPNسرور تنظیم بشه تا از VPN client پیش فرض ویندوز استفاده کنیم که همچنین نسخه های لینوکسی اون هم موجود است. برای آنکه IOS روتر شما همچون یک VPNسرور عمل کند باید نسخه ای از IOS که DES یا 3DES را پشتیبانی میکند تهیه کنید. این نسخه هایی هستند که قابلیت Encryption را دارند که همراه با PPTP برای استفاده از MSChap v1&2 الزامی هستند. IOSهایی که از DES یا 3DES پشتیبانی میکنند در نام خود یک k8 یا k9 دارند و از این طریق قابل شناسایی هستند. برای مشاهده آموزش کلیک کنید برای دانلود آموزش کلیک کنید لینک های پشتیبان برای مشاهده آموزش کلیک کنید برای دانلود آموزش کلیک کنید مراحل انجام کار : PersianAdmins.com(config)# vpdn enable Create a VPDN group configured to PPTP, just like the Microsoft VPN client will use, by default: PersianAdmins.com(config)# vpdn-group reza PersianAdmins.com(config-vpdn)# accept-dialin PersianAdmins.com(config-vpdn)# protocol pptp PersianAdmins.com(config-vpdn)# virtual-template 1 PersianAdmins.com(config-vpdn)# exit Here, we will configure our interfaces to match the diagram. Naturally, your IP address configuration will vary: PersianAdmins.com(config)# interface ethernet0/0 PersianAdmins.com(config-if)# ip address 192.168.0.5 255.255.255.0 PersianAdmins.com(config-if)# no shutdown Next, create your virtual-template that will apply to the inbound VPN connections. This template references the e0/0 interface for its IP address. It also references a pool of IP addresses that will be handed out to VPN clients. Finally, it configures the PPP encryption and authentication mechanisms to match what the Microsoft VPN client defaults to: PersianAdmins.com(config)# interface Virtual-Template1 PersianAdmins.com(config-if)# ip unnumbered ethernet0/0 PersianAdmins.com(config-if)# peer default ip address pool behroozi PersianAdmins.com(config-if)# ppp encrypt mppe auto required PersianAdmins.com(config-if)# ppp authentication ms-chap ms-chap-v2 Now, create the pool of IP addresses. This pool should not already be in use on the internal network you are connecting to: Router(config)# ip local pool behroozi 10.0.0.1 10.0.0.100 After that, create a test user: Router(config)# username test password 0 rezabehroozi برای تنظیم کلاینت هم میتوانید این آموزش را مشاهده کنید یا مراحل زیر را همانند عکس ها طی کنید: click Start ¦ Control Panel ¦ Network Connections. Click on New Connection Wizard سپس : تصویر 1 تصویر 2 تصویر 3 تصویر 4 تصویر 5 تصویر 6 تصویر 7 تصویر 8 تصویر 9 تصویر 10 منبع