آمپلي‏ فاير200 وات مونو MK4150 اين آمپلي‏ فاير 150وات قدرت واقعي RMS با مشخصات‏ هاي فيدليتی كامل توليد مي‏ كند، مجهز به فيوز اتوماتيك الكترونيكي و تنظيم‏ گر حرارتي و فيوز. ولتاژ كار: 30 تا 65ولت، ايمپدانس ورودي 50K، ايمپدانس خروجي 4تا16، فركانس 20هرتز تا 20كيلوهرتز، داراي 13ترانزيستور اندازه فيبرمدارچاپی 110×225ميلی متر

|  | آمپلي‏ فاير120 وات استريو MK4100B با صداي پرطنين و كوبنده با كيفيت و كارايي بالا مجهز به فيوزهاي تغذيه‏ و بلندگو، داراي تنظيم ‏گر حرارتي قابل وصل به انواع پري آمپلي ‏فاير. ولتاژ كار: 30 تا 50 ولت DC ورودي 50K، ايمپدانس خروجي 4تا16اهم، فركانس20هرتز تا20كيلوهرتز، داراي16 .ترانزيستور20 اندازه فيبرمدارچاپی 130×205 ميلی متر |
| --- | --- |

|  | آمپلي ‏فاير60 وات مونو MK4600 60وات قدرت صوتي RMS با كيفيت صداي بسيار عالي‏هاي فيدليتي، با فيوزهاي اطمينان، مجهز به مدار تنظيم ‏كننده حرارتي خودكار داراي 8ترانزيستور مجهز به مدار محافظ. ولتاژ كار: 30 تا 50ولت، ايمپدانس ورودي 50K، ايمپدانس خروجي 4تا16، پاسخگوئي فركانس 20هرتز تا 20كيلوهرتز اندازه فيبرمدارچاپی130×110 ميلی متر |
| --- | --- |

|  | آمپلي ‏فاير50 وات استريو MK4550 يك آمپلي ‏فاير پرقدرت هایفيدليتي با بهره‏گيري از يك آي‏سي استريو داراي مدار محافظ وچوك صافي و فيوز اطمينان، با ورودي حساس. ولتاژ كار: 8 تا 12ولت، ايمپدانس ورودي 50K، ايمپدانس خروجي 4تا16، پاسخگوئي فركانسي 20هرتز تا 20كيلوهرتز اندازه فيبرمدارچاپی 138×63 ميلی متر |
| --- | --- |

|  | آمپلي ‏فاير25 وات مونو MK4018 با صدائي پرطنين و هاي فيدليتي مناسب براي استفاده در منزل، اتومبيل، داراي دو آي‏سي با آرايش پل، با مدار محافظ. ولتاژ كار: 6 تا DC 12، ايمپدانس ورودي 50K، ايمپدانس خروجي 4تا16اهم ، پاسخگوئي فركانس 20 هرتز تا 20 كيلوهرتز .مجهز به پتانسيومتر پري‏ ست اندازه فيبرمدارچاپی 100×85 ميلی متر |
| --- | --- |

آمپلي ‏‎فاير7 وات مونو MK4007 اين آمپلي ‏فاير داراي صدائي فوق‏العاده صاف است، مجهز به مدار آي‏ سي و پتانسيومتر پري‏ ست، بسيار مقاوم و بادوام قابل استفاده براي هر نوع دستگاه صوتي. ولتاژ كار: 5/4 تا 12ولت، پاسخگوئي فركانس 20 تا 20هزار، ايمپدانس ورودي50کيلو اهم وايمپدانس خروجي 4تا16 اهم اندازه فيبرمدارچاپی55×100 ميلی متر آمپلي ‏فاير2 وات مونو MK4002 داراي صدائي صاف و قوي، مجهز به 4ترانزيستور و 2ديود، با پتانسيومتر پري‏ ست. ولتاژ كار: 9 تا 12ولت، خروجي 4تا16اهم، پاسخ« 20كيلوهرتز اندازه فيبرمدارچاپی 35×65 ميلی متر آمپلي‏ فاير ميني وات مونو MK401 ظريف و كم‏ حجم، حساس با صدايي دلنشين، داراي مدار آداپتور، قابل وصل به انواع بلندگو مجهز به كليد ولوم. ولتاژ كار: 6تا 12ولت، فركانس 20 تا 20هزارهرتز اندازه فيبرمدارچاپی 53×53 ميلی متر پري‏آمپلي ‏فاير وتون کنترل مونو MK4025A اين پري‏ آمپلي ‏فاير داراي 3ولوم كنترل براي Treble, Bass ولوم كنترل حجم صوتي مي‏باشد و صدا را با كيفيتي بسيار عالي و بدون نويز تقويت مي‏كند. ولتاژ كار: حداقل 12 و حداكثر 50ولت، ايمپدانس ورودي و خروجي 50کيلواهم، داراي دو ترانزيستور NPN اندازه فيبرمدارچاپی 36×108 ميلی متر پري‏ آمپلي‏فاير وتون كنترل استريو MK4026A اين پري ‏آمپلي ‏فاير مجهز به 6ولوم كنترل است كه سه ولوم آن براي يك كانال و سه لوم ديگر براي كانال ديگر در نظر گرفته شده است. اين ولوم‏ها بطور مستقل كيفيت Treble, Bass و كنترل حجم صدا Volume را در كانال كنترل مي‏كنند. هاي فيدليتي ولتاژ كار: 12 تا 50ولت اندازه فيبرمدارچاپی 40×215 ميلی متر پري‏ آمپلي‏ فاير وتون كنترل استريو MK4420 داراي 3ولوم دوبل Treble, Bass و Volume و يك ولوم Balance هاي فيدليتي با كيفيت بالا، مناسب براي استفاده با آمپلي‏ فاير 120وات استريو مدل MK4100B. ولتاژ كار: 20 تا 50ولت، ايمپدانس ورودي و خروجي 50 کيلواهم، فركانس 20 تا 20هزار سيكل اندازه فيبرمدارچاپی 55×135 ميلی متر پري‏آمپلي‏فاير وتون كنترل استريو MK4430 داراي 3ولوم دوبل Treble, Bass و Volume و يك ولوم Balance مي ‏باشد، مجهز به فيلترهاي اكتيو است و كيفيت كار آن بسيار عالي است. ولتاژ كار: 20 تا 50، ايمپدانس ورودي و خروجي 50 کيلواهم، فركانس 20 تا 20هزار هرتز اندازه فيبرمدارچاپی 55×135 ميلی متر پري‏ آمپلي ‏فاير و ميكسر3 كانال MK4133 اين دستگاه مي‏تواند صداهاي ورودي را به نسبت دلخواه باهم مخلوط و سپس تقويت نمايد. داراي ورودي ‏هايي براي ميكروفون، دك و ضبط صوت مي‏باشد. مخصوص پيام ‏رساني و مجالس سخنراني طراحي گرديده است. ولتاژ كار: 20 تا 50، ايمپدانس ورودي و خروجي 50 کيلواهم است. اندازه فيبرمدارچاپی45×120 ميلی متر

پري‏ آمپلي‏ فاير و ميكسر 5 كانال MK4136 اين دستگاه داراي 3ورودي براي ميكروفون، يك ورودي براي دك و يك ورودي با ايمپدانس8 اهم براي گرفتن خروجي از ضبط صوت و غيره مي‏باشد. سيستم آن پاپليك آدرس است و براي مجالس سخنراني و پيام ‏رساني تهيه گرديده است. ولتاژ كار: 12 تا 50ايمپدانس ورودي و خروجي 50K اندازه فيبرمدارچاپی50×200 ميلی متر پري ‏آمپلي ‏فاير ميكروفون خازني MK4029 اين دستگاه براي ميكروفون‏هاي خازني دو سيم و سه ‏سيم مناسب است و صداي آنها را با كيفيت مطلوبي تقويت مي‏ كند. قابل وصل به انواع آمپلي‏ فاير. ولتاژ كار: 9 تا 50ولت اندازه فيبرمدارچاپی30×70 ميلی متر پري‏ آمپلي‏ فاير ميكروفون ديناميك MK4139 مناسب براي انواع ميكروفون‏هاي ديناميك با ورودي بسيار حساس مجهز به پتانسيومتر كنترل ورودی. ولتاژ كار: 12 تا 50ولت، ايمپدانس خروجي 50Kاهم اندازه فيبرمدارچاپی35×60 ميلی متر پري‏ هد مونو MK4017 مناسب براي تقويت صداي انواع هد ضبط صوت و قابل وصل به انواع آمپلي ‏فاير. ولتاژ كار: 9ولت به بالا، ايمپدانس خروجي 50Kاهم اندازه فيبرمدارچاپی31×48 ميلی متر پري ‏هد استريو MK4037 قابل وصل به انواع هد استريو و مناسب براي وصل كردن به هر نوع آمپلي ‏فاير. ولتاژ كار: كار 9ولت به بالا، ايمپدانس خروجي 50Kاهم اندازه فيبرمدارچاپی48×52 ميلی متر پري‏ هد استريو MK4027 با ورودي خيلي حساس مناسب براي هدهاي استريو با اهم كم، داراي 6ترانزيستور، مجهز به فيلترهاي مخصوص نويزگير. ولتاژ كار: 9ولت به بالا، ايمپدانس خروجي 50کيلواهم اندازه فيبرمدارچاپی38×1230 ميلی متر پري‏ آمپلي ‏فاير4 حالتي MK4121 قابل تنظيم براي 4 حساسيت(زياد، نسبتاً زياد، متوسط، نسبتاً كم) مناسب براي تقويت ميكروفون، Line و دك. ولتاژ كار: 9 تا 50ولت، ايمپدانس خروجي 50kاهم اندازه فيبرمدارچاپی35×50 ميلی متر