انواع ميكروفن

ميكروفون ها مبدل هاي الكتروآكوستيك هستند كه تغييرات فشار صوتي را به توان الكتريكي تبديل

. مي كنند 

انواع ميكروفون ها از نظر ساختمان

ــ ميكروفن ذغالي
ــ ميكروفن كريستالي يا پيزوالكتريك

ــ ميكروفن ديناميك با سيم پيچ متحرك نواري

ــ ميكروفن خازني و الكترت خازني 

ميكروفون نواري -

از ميان ميكروفن هاي فوق انواع الكتروديناميك با سيم پيچ متحرك و خازني در  استوديوها و كارهاي صدابرداري مورد استفاده قرار مي گيرند

عواملي كه مرغوبيت و كيفيت ميكروفنها را تعيين مي كنند عبارتند از

( Frequency response)       پاسخ فركانس  20-20000 خطي

حداقل ( Distortion  )        ديستورشن يا واپيچيدگي
حداقل (  Background noise )  نويز زمينه

|  | Polar pattern الگوي گيرايي ميكروفن ها الگوهاي اصلي گيرايي صدا توسط ميكروفن ها عبارتند از Cardioid قلبي يا يك سويه- Figure of eight دو سويه- Omni directional همه سويه- Hyper cardioid - Gun - |
| --- | --- |

ميكروفنهاي ذغالي
  تشكيل مي شودDC  اين ميكروفن از ديافراگم مخزن ذغال و منبع تغذيه
ميكروفون مقاومت الكتريكي مخزن زغال را تغيير ارتعاشات ديافراگم يا Membrance مي دهد به دنبال آن جريان عبوري از مدار تغيير مي كند

اين تغييرات بعنوان هماهنگ با صدا مورد استفاده قرار مي گيرند اين ميكروفن منحصرا 
در گوشي تلفن مورد استفاده داشته است زيرا پاسخ فركانسي محدود و ديستورشن زيادي دارد

ميكروفن هاي كريستالي يا پيزوالكتريك

ارتعاشات ديافراگم ميكروفن به پيزوالكتريك منتقل مي شود و بنابر خاصيت پيزوالكتريك ولتاژ متناسب با ارتعاشات توليد مي شود كه پس از تقويت بعنوان سيگنال الكتريكي هماهنگ با صدا مورد استفاده قرار مي گيرد به علت پاسخ فركانس محدود و ديستورشن زياد اين ميكروفن مورد استفاده حرفه اي ندارد

microphoneميكروفن خازني و الكترت
در اين نوع ميكروفن ديافراگم يكي از صفحات خازن است كه با ارتعاشات صوتي مرتعش
شده و باعث تغيير فاصله دو صفحه خازن و به دنبال آن تغيير ظرفيت خازن مي شود تغيير ظرفيت تغييرات ولتاژ را بوجود مي آورد از اين تغيرات ولتاژ پس از تقويت بعنوان سيگنال هماهنگ با صدا استفاده مي شود

|  |  | =8.85*ثابت دي الكتريك =ثابت دي الكتريك ماده بين دو صفحه A=سطح صفحه d=فاصله دو صفحه |
| --- | --- | --- |

معمولا48 ولت استفاده DCدر ميكروفونهاي خازني براي پلاريزاسيون صفحات از ولتاژ 
مي شود
در ميكروفن هاي الكترت پلاريزاسيون صفحات توسط ماده الكترت انجام مي شود
ميكروفونهاي خازني مي توانند يك پاسخ خطي 20-20000 هرتز را تامين نمايند ديستورشن و نويز زمينه ناچيز اين ميكروفونها را در رديف نخست ميكروفونهاي حرفه اي و Broadcasting قرار دارند

ميكروفون ديناميك
e = B . L . V    اين ميكروفن براساس
   شدت ميدان مغناطيسي  B
طول سيم      L
سرعت نوسان     V

اين ميكروفونها مي توانند پاسخ فركانسي وسيعتر 100-18000هرتز را تامين نمايند و نيز ديستورشن كمي دارند لذا موارد استفاده حرفه اي وBroadcasting
دارند