آزمايش شماره نه

موضوع: اندازه گيري ضريب حرارتي مقاومت رساناي فلزي

R2 = R1 (1+ αΔθ(                       Δθ= θ2- θ1

وسايل مورد نياز: پل تار – منبع تغذيه – گالوانومتر – دما سنج – چراغ الكلي – سه پايه و توري – بشر1300 – لامپ

روش آزمايش: مداري مطابق شكل مي بنديم .آّب را داخل بشر مي ريزيم و دماي اواليه آب را ياداشت مي كنيم و با تغييير دكمه D سعي مي كنيم گالوانومتر صفر شود .چراغ الكلي را روشن مي كنيم تا اينكه دما به  اندازه  10 درجه بالا رود. مجدداً دكمه D انقدر تغيير مي دهيم تا گالوانومتر صفر شود.R1  را از رابطه اول و R'1  را از رابطه دوم بدست آورده و در فرمول فوق قرار مي دهيم  .