دماسنج آبگرمكن

فهرست مطالب

هدف و دامنه كاربرد

تعاريف و اصطلاحات

ويژگيها

نمونه‏برداري

روشهاي آزمون

نشانه‏گذاري

بسمه تعالي

پيشگفتار

استاندارد دماسنج آبگرمكن ـ ويژگيها و روشهاي آزمون كه بوسيله كميسيون فني مربوطه تهيه و تدوين شده و در هفتادوهفتمين كميته ملي استاندارد مكانيك و فلزشناسي مورخ 73/9/22 مورد تائيد قرار گرفته , اينك باستناد بند 1 ماده 3 قانون اصلاحي قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه 1371 بعنوان استاندارد رسمي ايران منتشر ميگردد .

براي حفظ همگامي و هماهنگي با پيشرفتهاي ملي و جهاني در زمينه صنايع و علوم , استانداردهاي ايران در مواقع لزوم مورد تجديدنظر قرار خواهند گرفت و هرگونه پيشنهادي كه براي اصلاح يا تكميل اين استانداردها برسد در هنگام تجديدنظر در كميسيون فني مربوطه مورد توجه واقع خواهد شد .

بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين چاپ و تجديدنظر آنها استفاده نمود .

در تهيه و تدوين اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهاي جامعه حتي‏المقدور بين اين استاندارد و استاندارد كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي ايجاد شود .

لذا با بررسي امكانات و مهارتهاي موجود و اجراي آزمايشهاي لازم اين استاندارد با استفاده از منابع زير تهيه گرديده است :

ASTM PTC 19.3 – 1986

ANSI PTC 19.3 – 1986

(chapter 8)

دماسنج آبگرمكن ـ ويژگيها و روشهاي آزمون

1 ـ هدف و دامنه كاربرد

هدف از تدوين اين استاندارد تعيين ويژگيها , نشانه‏گذاري نمونه‏برداري و آزمون دماسنج1 مورد مصرف در آبگرمكن مخزندار مي‏باشد .

2 ـ تعاريف و اصطلاحات

در اين استاندارد واژه‏ها و اصطلاحات با تعاريف زير بكار برده مي‏شود :

2 ـ 1 ـ دماسنج دوفلزي :2

وسيله‏اي است براي سنجش دما كه از يك قسمت نشانگر و يك فنر مارپيچ دوفلزي تشكيل يافته است ( شكل يك .) در اين دماسنج انبساط فنر مارپيچ سبب حركت دوراني محور متصل به آن و در نتيجه سبب حركت عقربه در مقابل زينه‏بندي نشانگر , برحسب يكاي دما ( زينه سلسيوس ,) مي‏شود .

2 ـ 2 ـ فنر مارپيچ دوفلزي :

نواري از دو فلز غيرمشابه كه بشكل مارپيچ درآمده است . اختلاف در انبساط حرارتي اين دوفلز موجب تغيير انحنأ در نوار مارپيچ و در نهايت سبب حركت دوراني محور متصل به آن مي‏شود .

3 ـ ويژگيها

3 ـ 1 ـ ويژگيهاي ساخت :

3 ـ 1 ـ 1 ـ استقامت مكانيكي :

دماسنج بايد چنان ساخته شود كه اجزاء متشكله آن به راحتي از يكديگر جدا نشوند .

3 ـ 1 ـ 2 ـ جنس صفحه نشانگر :

صفحه بايد از موادي انتخاب شود كه در برابر رطوبت نسبي حداقل 91 درصد مقاوم بوده و هيچگونه اثري از خوردگي در آن مشاهده نشود .

3 ـ 1 ـ 3 ـ تلق روي صفحه نشانگر بايد از مواد شفاف و مقاوم انتخاب شود .

3 ـ 1 ـ 4 ـ اندازه اعداد نشاندهنده دما بايد چنان باشد كه حداقل از فاصله 2 متري قابل خواندن باشد .

3 ـ 1 ـ 5 ـ حركت عقربه بايد پيوسته بوده و پرش ناگهاني نداشته باشد .

3 ـ 1 ـ 6 ـ پايداري حرارتي :

در اجزاء غيرفلزي دماسنج نبايد در اثر دماي ايجاد شده در بدنه آبگرمكن , هيچگونه تغيير شكلي اعم از پيچيدگي , ناهمواري و برآمدگي بوجود آيد .

3 ـ 1 ـ 7 ـ ابعاد :

اندازه ابعاد و رواداري آنها در جدول شماره و شكل شماره دو مشخص شده است .

3 ـ 1 ـ 8 ـ در اين نوع دماسنج فاصله زينه‏هاي متوالي 15 زينه سلسيوس مي‏باشد .

4 ـ نمونه‏برداري

براي انجام آزمونهاي مندرج در اين استاندارد حجم نمونه موردنياز طبق جدول3 شماره يك و به روش تصادفي از آخرين مرحله توليد و يا انبار انتخاب خواهد شد .

5 ـ روشهاي آزمون

5 ـ 1 ـ بازرسي ظاهري :

نمونه‏ها بايد ويژگي بند (3 ـ 1 ـ 1) را دارا باشد .

5 ـ 2 ـ آزمون دقت دماسنج و روش كاليبراسيون

5 ـ 2 ـ 1 ـ تعيين دقت اين نوع دماسنج‏ها طبق بند (5 ـ 2 ـ 2) با روش مقايسه‏اي انجام مي‏شود .

براي اين منظور مي‏توان از يك دماسنج مرجع مانند ترمومتر مايع در شيشه يا ترمومتر دوفلزي استفاده كرده و دقت نمونه‏ها را نسبت به آن سنجيد .

5 ـ 2 ـ 2 ـ دقت دماسنج را بايد حداقل در 5 نقطه (30, 45, 60, 75, 90) با تغيير دماي محيط آزمون ( كه مي‏تواند حمام يا هر وسيله مناسب ديگري باشد ) مشخص كرد . ثبت دماي 5 نقطه ابتدا در حال افزايش دما و سپس كاهش آن انجام مي‏گيرد . خطاي اندازه‏گيري در هر نقطه نبايد پيش از بعلاوه و منهاي نيم زينه ( ±7/5 زينه سلسيوس ) باشد .

5 ـ 2 ـ 3 ـ توصيه مي‏شود كه قبل از خواندن دما ضربه خفيفي با انگشت ( تلنگر ) روي تلق دماسنج زنده شود . حركت اضافه عقربه نبايد از  زينه بيشتر باشد .

يادآوري 1 ـ در هر نقطه مورد بررسي بايد اطمينان حاصل شود كه تعادل حرارتي مابين محيط آزمون , دماسنج مرجع و دماسنج دوفلزي بوجود آمده است .

يادآوري 2 ـ هر تغيير عمده‏اي در حركت عقربه , بهنگام بالا و پايين رفتن دما مي‏تواند در اثر :

الف ـ ندادن زمان كافي براي رسيدن به تعادل حرارتي در نقاط مورد بررسي يا :

ب ـ عدم تحرك4 ( مكث )، ناشي از اصطكاك اضافي عقربه يا پس‏ماند در مكانيزم وسيله باشد . اگر تغييرات از مورد دوم باشد وسيله بايد اصلاح و يا تعويض شود .

5 ـ 3 ـ پايداري در برابر رطوبت :

طبق جدول نمونه‏گيري نمونه‏ها را انتخاب كرده صفحه نشانگر را در محفظه‏اي كه رطوبت نسبي هواي آن بين 95 ـ 91 درصد است بمدت 48 ساعت قرار دهيد نتايج حاصله بايد مطابق بند (3 ـ 1 ـ 2) باشد .

5 ـ 4 ـ پايداري حرارتي :

5 ـ 4 ـ 1 ـ طبق جدول نمونه‏گيري نمونه‏ها را انتخاب كرده و اجراء غيرفلزي آنها را در دماي ثابت 80 زينه سلسيوس بمدت دو ساعت قرار دهيد نتايج بايد مطابق بند (3 ـ 1 ـ 6) باشد .

5 ـ 4 ـ 3 ـ تلق روي دماسنج را در دماي ثابت 60 زينه سلسيوس بمدت دو ساعت قرار دهيد نتايج بايد مطابق بند (3 ـ 1 ـ 6) باشد .

6 ـ نشانه‏گذاري

بر روي هر دماسنج عبارات زير بايد قيد گردد .

ـ علامت تجاري يا نام سازنده

ـ مدل

ـ عبارت ساخت ايران

1-Thermometer

2-Bimetal Composite Themometer

3- اين جدول با بهره‏گيري‌از استاندارد ملي شماره 938 ايران طراحي گرديده است . در اين جدول حجم نمونه نشانگر تعداد اقلامي است كه بايد از بهر بصورت تصادفي ( با رعايت استاندارد ملي شماره 2305 ايران ) انتخاب گردد و تك به تك مورد بازرسي قرار گيرد و هرگاه تعداد اقلام معيوب در نمونه مورد بررسي و برحسب نوع آزمون برابر و يا كمتر از عدد پذيرش مربوطه باشد , بهر پذيرفته مي‏شود . در غير اينصورت بهررد مي‏شود

4-lost motion