فصل اول : تاریخچه

فصل دوم : مفاهیم

فصل سوم: ابزارهای کنترل کیفیت آماری

مقدمه

نگرش کیفیت دارای تاریخی به در ازای عمر انسان در روی زمین است. در مفهوم خیلی ساده و ابتدایی آن انسانهای نخستین غذاها ومیوه های سالم را از ناسالم جدا می کردند و از مصرف غذاها  یا میوه های ناسالم پرهیز می نمودند. به مفهومی دیگر هر فرد مدیر ومسئول کیفیت محصول انتخاب شده بود.

بعدها که انسان در روستا سکونت می کند قسمتی از وظیفه رویکرد کیفیت بر عهده فروشندگان محلی و دوره گردها قرار می گیرد. که کالاها یا محصولات سالم را به دست مصرف کنندگان برسانند.

با گسترش وشکل گیری کارگاههای ابتدایی و دستی در روستاها انتظار تکرار پذیری به کارهای صنعتگران محلی شکل می گیرد و با گسترش تجارت به فراتر از مرزهای روستا، مسئله بازرسی وکنترل صادرات شکل می گیرد. با پیدایش انقلاب صنعتی و فراگیر شدن صنعت استاندارد سازی کالاهای تولیدی  ومنطبق بودن کالاها مطابق با انتظارات مشتری اهمیت بیشتری می یابد. اما برای دستیابی به این مفهوم بیشتر بر بازرسی محصولات تولیدی در پایان خط تولید تاکید می شد چیزی که امروزه بعنوان بازرسی شناخته میشود نه فرآیند کیفیت.

در سال 1924 والتر شوارت از موسسه تلفن بل یک نمودار آماری به منظور بهبود ویژگیهای محصول ارائه داد. بعداً در همان دهۀ داج و دو مینگ  که هر دو باز از موسسه بل بودند مفهوم نمونه گیریهای بازرسی 100 درصد را ارائه نمودند. در سال 1946 انجمن کنترل کیفیت در آمریکا شکل گرفت، این سازمان از طریق مقاله ها کنفرانس ها وکلاسهای آموزشی مفهوم کنترل کیفیت را برای همه محصولات و خدمات توسعه وبهبود داد. درسال 1950 ادوارد رمینگ  که مفهوم کنترل کیفیت آماری را از شوارت اقتباس کرده بوده مجموعه ای از سمینارها در مصنوعات روشهای آماری ومسئولیت کیفیت به مهندسین و مدیران ژاپنی ارائه نمود.

در سال 1954 ژوزف جوران  اولین سفرش را به ژاپن انجام داد و بر مسئولیت مدیریت به منظور دستیابی به کیفیت تاکید کرد.

درسال 1960 اولیه حلقه های کنترل کیفیت به منظور دستیابی به اهداف بهبود کیفیت شکل گرفت. در همین سالها تکنیکهای آماری ساده بوسیله کارگران ژاپنی به کار گرفته شد. در اواخر دهه 1970 و اوایل دهه 1980 مدیران آمریکایی سفرهای متعددی به ژاپن به منظور یادگیری معجزه ژاپنی ها در خصوص کیفیت انجام دادند هرچند بعلت آنکه آمریکاییها قبلاً نوشته های دمینگ وجوران را در خود آمریکا خوانده بودند این سفرها غیر ضروری و به نظر میرسید. با این وجود رنسانس کیفیت در محصولات و خدمات آمریکایی شروع به ظهور نمود و در اواسط دهه 1980 مفهوم مدیریت کیفیت جامع منتشر شد.

در اواخر دهه 1980 صنایع اتومبیل شروع به کارگیری به SPC  نمودند و بدنبال آن سایر صنایع شروع به بکارگیری آن نمودند.

جینیچی تاگوچی مفهوم طراحی انعطاف پذیر را معرفی نمود وموجب ظهور مفهوم طراحی آزمایشات بعنوان یک ابزار با ارزش در بهبود کیفیت گردید. در دهه 1990 سازمان بین المللی استاندارد (ایزو 9000) بعنوان یک مدل گسترده جهانی برای یک سیستم کیفیت معرفی گردید. و بعداً صنایع اتومبیل سازی این مفهوم را با تأکید بر رضایتمندی مشتریان توسعه وبهبود دادند. به دنبال آن ایزو  14000 بعنوان یک مدل جهانی  برای سیستمهای مدیریت زیست محیطی معرفی گردید.

| جوران | 1954 | TQM |
| --- | --- | --- |
| فیگنبام | 1951 | TQC |
| ایشیکاوا | 1950 | QE |
| شوارات | 1924 | SQC |
|  | 1456 | تست مرغوبیت در زمان هنری مشتم |
|  | 1100 | بازرسی توسط ناظر و سرکارگر |
| بابلیها | 1000م | توزیع و اندازه گیری کالا |
|  | 3000 ق م |  |

شکل 1-1-  تاریخچه کیفیت در جهان

منبع : مدیریت کیفیت فرآیند تألیف محمود حاجی شریف

دیدگاهها و نظریات بنیانگزاران کیفیت

1-1ادوارد دمینگ

دکتر ادوراد دمینگ (1993- 1900) فلسفه اش را تحت عنوان کنترل وکیفیت و مدیریت کیفیت منتشر نمود.

وی در سال 1928 به عنوان یک آمار  شناس از دانشگاه یل فارغ التحصیل شد او مدت کوتاهی بعد از جنگ جهانی دوم ایده هایش را منتشر نمود و در حالی که ایده هایش در ایالت متحده آمریکا با استقبال چندانی مواجه نشد در ژاپن با استقبال شدید روبرو گردید وژاپن را در دستیابی به نیروی صنعتی یاری نمود. تئوریهای ادوارد دمینگ تاکید زیادی بر درگیر نمودن مدیریت در امر، کیفیت ،بهبود دائمی ، تجزیه و تحلیل آماری ، هدفگذاری و ارتباطات دارد.

بر طبق نظر وی با تغییر نگرش مردم در مورد کیفیت و حذف موانعی که بر سر راه کارکنان در خصوص انجام کارها به روش بهتر وجود دارد، یک محیط حمایتی برای بهبود مستمر ایجاد می شود و بر اساس رهبران آن شرکتها بایستی وقت خود را به بهبود بلند مدت کیفیت کالاها و خدمات اختصاص دهند.

دمینگ چهارده اصل را به عنوان خط راهنمای مدیریت ارائه داد که با عمل به این 14 اصل مدیریت برای بهبود دائمی کالا و خدمات تلاش می نمایند. و به منظور حل مشکلات کیفیت، دمینگ استفاده از سیکل دمینگ را تشویق نمود که بعداً بوسیله و الترشوارت بیشتر توسعه یافت. این سیکل که مخفف آن (PDSA) می باشد. که از )plan (A) Act,(S)Study,(D)Do.(p  تشکیل یافته و نگرش سیسماتیک برای حل مشکلات کیفیت می باشد.

استفاده کنندگان از این سیکل ابتدا مشکل را مطالعه نموده و برای حل آن برنامه ریزی می کنند که این امر بایستی بعنوان قسمتی از سیکل که توجه زیادی را به خود جلب مینماید محسوب شود. زیرا برنامه های خوب منجر به راه حلهای بهتری می شود. (plan)

بعد از آن بایستی راه حل صورت پذیرد.(DO)

نتایج جمع آوری و مطالعه شود.               (Study)

سرانجام زمانی که ریشه مشکل پیدا شد و حل گردید تغییرات دائمی Act گردند.

اگر چنانچه مشکل حل نشده باشد بازگشت به قسمت برنامه مجدا صورت می گیرد.

شواهد بدست آمده از اصول چهارده گانه دمینگ در خصوص کیفیت حقیقتاً یک فرآیند بهبود مداوم است از نظر وی کیفیت بایستی بطور مداوم تحت نظر باشد و بمنظور دستیابی به خدمات و محصولات جهانشمول مورد ارزیابی قرار گیرد.

اصول چهارده گانه دمینگ Deming s14Principales

- آفریدن (تولید مکمل ) هدف با ثبات برای بهبود کارها ( تولیدات و خدمات ) باشد.

- اتخاذ یک فلسفه جدید

- پرهیز از وابستگی بر بازرسیهای گسترده

- پایان دادن به عادت پارامترهای بازار یابی عمدتا براساس قیمت.

- بهبود مستمر و مداوم

- برقراری و تامین آموزش

- برقراری و نهادن کردن رهبری

- برطرف کردن ترس

- شکستن موانع موجود بین محیطهای ستادی

10-حذف شعارها ، نصیحتها و هدفهای تو خالی

11- حذف آمارهای صرفاً کمی

12- حذف موانعی که مانع احساس غرور کارکنان از مهارت خود می شود.

13- برقراری برنامه قوی تعلیم و تربیت و آموزش علمی

14- اقدام در جهت ایجاد شرایط برای انجام دگرگونی و تحول

تعریف کیفیت از دیدگاه دمینگ :

کیفیت را به عنوان سیستمها و دستگاههای بدون عیب و نقص تعریف می کند، وی تاکید دارد که فعالیتهای کیفیت هم بایستی معطوف به نیازهای حال و هم معطوف به نیازهای آینده مشتریان باشد.

دکتر دمینگ توضیح می دهد که امکان دارد نیازهای آتی مشتری ومصرف کننده توسط  مصرف کننده تعیین و مشخص نشود بلکه برای مصرف کننده تعیین گردند.

کلمات کلیدی در این تعریف:

تعیین کننده بودن مشتری Customer determinantior

مشتری است که می تواند تصمیم بگیرد. که چطور یک محصول یا خدمت نیازها، ضروریات و انتظاراتش را برآورده نماید.

تجربه واقعی   Actual experience

قضاوت مشتری در مورد کیفیت محصول یا خدمت نه تنها شامل زمانیکه محصول یا خدمات را می خرد می باشد بلکه در طول زمان استفاده نیز می باشد.

ضروریات  Requirements

جنبه ها یا ویژگیهای یک خدمت یا محصول ممکن است بصورت مکتوب ، آگاهانه و یا فقط بصورت یک احساس از طرف مشتری تقاضا شده باشد.

4- علمکرد تکنیکی    Technically operational

ویژگیهای محصول یا خدمت ممکن است بطور واضح از طریق جملات یا کلماتی بیان شده باشد.

5-ذهنی بودن   subjective

ویژگیهای محصول یا خدمت ممکن است فقط در احساسات مشتری مجسم شود.

2-1ژوزف جوران

بهبود کیفیت بعنوان قسمتی از شامل  فراهم آوردن آموزش در روشهای کیفیت، ایجاد تیمهای حل مشکل و شناخت نتایج است .جوران تاکید بر نیاز به بهبود در کل سیستم داشت و به منظور بهبود کیفیت افراد  در یک شرکت نیاز به بهبود تکنیها و مهارتها و درک چگونگی و کاربرد آنها را جوران سه فرآیند مدیریتی  را پیشنهاد می نماید:

- برنامه ریزی کیفیت

- کنترل کیفیت

- بهبود کیفیت

جدول فرآیند مدیریتی جوران:

| برنامه ریزی کیفیت | کنترل کیفیت | بهبود کیفیت |
| --- | --- | --- |
| تعیین اینکه مشتریان چه کسانی هستند. | ارزیابی علمکرد واقعی محصول | ایجاد یک زیر بنا برای بهبود وکیفیت |
| تعیین نیازهای مشتریان | مقایسه علمکرد واقعی با اهداف تعیین شده برای محصول | مشخص نمودن پروژه های بهبود |
| بهبود ویژگیهای محصول به طوریکه جوابگوی نیاز مشتریان باشد. | اهداف تعیین گردیده برای محصول | ایجاد تیمهای پروژه |
| بهبود فرآیند هایی که قادر به تولید ویژگیهای محصول باشند. انتقال برنامه ها به نیروها عملیاتی | عمل کردن بر روی تفاوتها | فراهم آوردن تیمهایی به منظور شناسایی دلایل مهارتها ایجاد کنترلهایی به منظور در نظر گرفتن تفاوتها |

طبق تعریفی که دکتر جوران از کیفیت در کتاب خود بنام کنترل کیفیت جوران ارائه می دهد: کیفیت را بعنوان تناسب کالا یا خدمت با مشخصات تعیین شده یا استاندارد ها تعریف می نماید.

با پیروی از نظرات دکتر جوران شرکتها می توانند هزینه های مرتبط با کیفیت ضعیف را کاهش داده و ضایعات دیرینه را از سازمانشان حذف نمایند.

برنامه ریزی کیفیت: بهبود روشها به منظور تطبیق کالاها و خدمات با نیازهای مشتریان را تشویق می نمایند.

کنترل کیفیت در برگیرنده فرایند موفقیت مداوم شرکت است. در مقاله جوران تحت عنوان رهبری برای کیفیت دکتر جوران اهمیت دستیابی به کیفیت نهایی بوسیله ، شناسایی نیاز برای بهبود، انتخاب پروژه های مناسب و ایجاد یک ساختار سازمانی که راهنمایی کننده به منظور تجزیه و تحلیل پروژه ها باشد را پیشنهاد نموده است. کوشش های بهبود موفقیت در هم شکستن مقاومت های ناشی از افکار و نگرشهای قدیمی را  از تشویق می نماید.

در رویه کاربردی پروژه تیمهای پروژه به منظور بررسی و حل مشکل خاص شکل می گیرند.

به منظور راهنمایی تیم های پروژه برنامه جوران یک کمیته رهبری (کمیته مامور تهیه برنامه کار) را ایجاد می نماید. کمیته رهبری سه هدف را دنبال می نماید.

- مطمئن شدن از تاکید بر روی اهداف شرکت 2- واگذاری اختیار3- بررسی مشکل

تنوع پذیری چند هدف را دنبال می نماید.

اولاً : اجازه طرح دیدگاههای متفاوت را میدهد. بنابراین از پاسخ های از قبل متصور شده به مشکل اجتناب می شود بنابراین منجر به پیدا کردن راه حلی واقعی برای مشکل می شود.

دوم اینکه : اعضای گروه به دلیل اینکه به شدت وجود خود را در گروه پروژه می بینند آرزوی بکار گیری راه حل داده شده را دارند.

سوم اینکه : زمینه های مختلف اعضای گروه مقاومت فرهنگی در برابر تغییر را در هم می شکند.

چهارم اینکه : تیمهای پروژه به منظوره استفاده از یک نگرش سیستماتیک جهت حل مشکل تشویق میشوند اعضای گروه از تجزیه و تحلیل پارتو نمودار علت و معلول و به منظور واضح نمودن مشکل و تعیین دلیل واقعی مشکل استفاده می نماید.

زمانیکه علت تعیین گردید: پیدا نمودن راه حل » آزمایش راه حل و برقراری راه حل هایی که مشکل را به طور موثر حل نماید. به دنبال می آید.

کنترل نمودن تغییرات همچنین به عنوان قسمت مهمی از کوشش بهبود می باشد.

طبق نظر جوران

مراحل بهبود کیفیت در عمل را می توان به شرح زیر خلاصه نمود:

- اولویت بندی پروژه ها

- تجزیه و تحلیل پارتو بر روی نشانه های مشکل

- آزمون فرضیه ها وتجزیه و تحلیل داده ها

- دادن حدس هایی در خصوص دلایل مشکل

- محدود نمودن فرضیه های داده شده به چند فرضیه

- طراحی آزمایشات

- تصویب طرح و فراهم نمودن اختیارات لازم

- بکار گیری آزمایشات پیدا نمودن دلیل مشکل

- پیشنهاد راه حل برای علت مشکل

- آزمایش راه حل ها

- عملیات لازم به منظور نهادینه کردن راه حل داده شده

3-1 فیلیپ کرازبی

کرازیی 1926  بر تاکید مدیریت نقایص و هزینه کیفیت را دارد. تولید محصولات به طور صحیح در اولین زمان بدون هیچ گونه عیبی هزینه های کیفیت : هزینه های مرتبط با فراهم نمودن محصولات مطابق با انتظارات مشتریان است. این هزینه ها ممکن است در برگیرنده هزینه هایی بازرسی دوباره کاری هزینه قراضه ها یا هزینه هایی که به منظور تصحیح اشتباهاتی که رخ داده اند باشد. برنامه در برگیرنده چهار اصل مستقل مدیریت و چهارده مرحله مدیریت کیفیت است. اصول مستقل (مطلق) مدیریت کیفیت کرازبی عبارتند از :

- تعریف کیفیت (مفید بودن به الزامات تعریف صورت گرفته)

- سیستم کیفیت (جلوگیری از نقایص)

- استاندارد عملکرد کیفیت (نقایص صفر)

- اندازه گیری کیفیت (هزینه کیفیت )

اصول چهار ده گانه کرازبی عبارتند از

- تعهد مدیریت                                                                          Management commitment

- برنامه بهبود کیفیت                                                          Quality Improvement Program

- اندازه گیری کیفیت                                                               Measurement of the quality

- تعیین مفهوم هزینه                                                         	Definition of the quality

- آگاهی کارکنان                                                                                 Employee recognition

- تعیین علتهای اشتباه                                                                   Definition of error causes

- تعیین کارکنانEmployee recognition

- شورای کیفیت                                                                                              Quality Council

- تداوم فرآیند  process                                                   Continationto the

10-رویه لازم برای حل مسئله                                     procedure for problem resolution

11- برنامه کاری بدون نقص                                                                        zero defect program

12- آموزش و مشارکت کارکنان                            Employee training and partricipation

13-روز کاری بی نقص  A zero defect day

14- تعیین هدف به عنوان یک ر برای درگیری فعالیتها

چهار اصل مدیریتی کیفیت در برگیرنده انتظارات برای یک فرآیند بهبود دائمی می باشد. اولین اصل کیفیت را به عنوان پیروی از نیازمندی های مشتری تعریف می نماید.

کرازبی تاکید بر تعیین نیازمندیهای مشتری ، تعریف این نیازمندیها و تا آنجائیکه ممکن باشد واضح نمودن این نیازمندیها و سپس تولید محصولات یا ارائه خدمات به نحویکه با نیازمندیهای مشخص شده منطبق باشد می نماید. پیشگیری از این نقایص دومین اصل می باشدو آن عبارت است از اینکه کالا یا خدمت ارائه شده بتواند نیازمندیهای مشتری را بر آورده نماید.

تعیین ریشه دلایل نقص و پیشگیری از وقوع مجدد آنها اهمیتی اساسی دارد.

بر طبق سومین اصل کرازبی عملکرد استاندارد بایستی بر مبنای نقایص صفر قضاوت شود. «کنترل کیفیت سنتی بر بررسی نهایی وقبول سطحی از نقایص است.» سیستمها بایستی به منظور اینکه کارها در مسیر تعیین شده صورت پذیرد ، ایجاد شوند.

اندازه گیری هزینه های بر طبق چهارمین اصل مدیریت کیفیت کرازبی با انداره گیری هزینه کیفیت و هزینه های سیستم پیشگیری بایستی مشکلاتی را که فراهم کننده بزرگترین فرصت برای بهبود است را مجزا شناسایی نماید.

هزینه های پیشگیری شامل: هزینه های بازرسی ، هزینه های مرتبط با عدم رضایت مشتریان ؛ دوباره کاریها، قراضه ها، اتلاف وقت، هزینه های مواد و هزینه هایی که شامل هر نوع اتلاف منابع است می باشد. در بعضی از موقعیتها ممکن است کیفیت نامحسوس باشد. کرازبی در خصوص پنج فرض اشتباه در مورد کیفیت سعی کرده که کیفیت را محسوس وقابل درک نماید.

اولین فرض اشتباه این است که کیفیت را به معنای خوبی یا کالای لوکس معنا شود که این مسأله کیفیت را به صورت یک اصطلاح نسبی در می آورد. جهت رفع این مشکل از بی پیشنهاد تعریف کیفیت را با توجه به نیازمندیهای مشتری می نماید.

دومین فرض اشتباه  این است که کیفیت غیر محسوس است و بنابراین غیر قابل اندازه گیری در نظر گرفته شود . جهت رفع این مشکل کرازبی پیشنهاد  اندازه گیری کیفیت بوسیله هزینه های مرتبط با کیفیت را می نماید. هزینه ای مرتبط با کیفیت شامل ، شکستها ؛دوباره کاریها، قراضه ها، بازرسی پیشگیری و ازدست دادن مشتریان وحسن شهرت است.

سومین فرض اشتباه این است که کیفیت به معنای اقتصادی بودن معنا می شود در اینجا این فکر اشتباه به ذهن خطور می نماید. که کیفیت به معنای ساختن چیزهای لوکس در یک محصول یا خدمت دانسته شود. برای رفع این مشکل کرازبی پیشنهاد انجام دادن امور برای اولین مرحله و در طریقه درست آن را می نماید.

چهارمین فرض اشتباه این است که کارگران در مشکلات کیفیت مقصر شناخته شود. جهت رفع این مشکل کرازبی پیشنهاد می نماید. که مدیریت بایستی مطمئن گردد که امکانات مورد نیاز در دسترس کارگران باشد. بنحوی که کارگران قادر باشند که کارشان را به نحو احسن انجام دهند.

آخرین دیدگاه اشتباه طبق نظر کر از بی در خصوص کیفیت این است که کیفیت فقط از بخش دپارتمان کیفیت سرچشمه می گیرد .طبق نظر کرازبی مسئولیت کیفیت با تمامی بخشها است و مسئولیت بخش کیفیت آموزش و کمک نمودن به دیگر بخشها جهت در نظر گرفتن و بهبود کیفیت است

کرازبی در تعریف کیفیت ،کیفیت را بعنوان تطابق با نیازهای مشتری می داند.

4- 1والتر شوارت

دکتر والتر شوارت در دهه 1930- 1920 زمانیکه در آزمایشگاه بل کار می کرد به منظور استفاده از آمار جهت تحت نظر گرفتن و در نهایت کاهش تنوع در فرآیندهای تکراری تشویق شده و به همین دلیل وی را بعنوان پایه گذار نمودارهای کنترل کیفیت آماری می دادند.

این نمودارها برای اولین بار در شانزدهم ماه می 1924 در یادداشتهای شورات ظاهر شد. و بعدا در سال 1931 در کتاب وی تحت عنوان کنترل اقتصادی کیفیت محصول ساخته شده ظاهر گردیدند . در این کتاب دکتر شوارت اصولی را که بر مبنای آنها کنترل کیفیت شکل گرفته است را مشخص نمود. طبق نظر وی با استفاده از عملکرد گذشته فرآیند تولید می توان حدود کنترل را مشخص نموده وبراساس آن آینده فرآیند تولید را پیش بینی نمود. زمانی می توان فرآیند تولید را پیش بینی نمود . زمانی می توان  فرآیند را تحت کنترل فرض نمود که با استفاده از تجارت گذشته بتوان چگونگی روند حدود کنترل فرآیند محصول در آینده را پیش بینی نمود.

نمودارهای کنترل آنچنانکه بوسیله دکتر شوارت تشریح شده دارای سه هدف می باشد.

- تعریف استاندارد ها برای فرآیند ها

- هدایت نمودن کوشش های مشکل یابی در دستیبابی به استانداردها برای فرآیندها

- بکارگیری آنها در صورتیکه استاندارد ها بر آورده شده باشند.

5-1 - کوارو ایشیکاوا

یکی از اولین افرادی که بکارگیری کنترل کیفیت را تشویق نمود دکتر ایشیکاوا (1989-1915) بود. وی نقش برجسته ای در تعریف مجدد بکارگیری ابزارهای آماری متفاوت به منظور حل مشکلات کیفیت ایفا نمود. ایشیکاوا احساس نمود که همه افرادی که بوسیله یک شرکت استخدام می شوند بایستی در حل مشکلات کیفیت درگیر شوند.

او از هفت ابزار که کیفیت که شامل :1- هیستوگرام 2- صفحه چک 3- نقاط پراکنده 4-نمودار جریان 5- نمودار کنترل 6- نمودار پاره تو 7- نمودار علت ومعلول8- یا نمودار استخوان ماهی استفاده نمود.

بعضی از این نمودارها از جمله نمودار علت ومعلول در دهه 1950 شکل گرفت این نمودار که درصدد دستیبابی به ریشه و دلیل مشکلات می باشد گاهی اوقات به این نمودار ، نمودار ایشیکاوا و یا نمودار استخوان ماهی به دلیل شکل خاص آن اطلاق می گردد.

مفهوم حلقه های کیفیت در طول زمان دچار تغییر و اصلاح شده است و در برگیرنده فعالیت  تیم های مشکل یابی نیز شده است عضویت در حلقه های کیفیت اغلب داوطلبانه است. شرکت کنندگان آموزشهای لازم را در هفت ابزار ذکر شده دریافت داشته ، مشکلی را که بایستی بر روی آن از کار انتخاب نمود ، راه حل ها را توسعه داده و رویه های جدیدی را به منظور بهبود کیفیت ایجاد می نماید..

6-1- جینیچی تاگوچی

دکتر تاگوچی (1924) روش هایی را که به منظور جستجوی بهبود کیفیت و ثبات زیان های کمتر و مشخص نمودن خصوصیات فرآیندها وخصوصیات کلیدی که قبل از تولید لازم است را بهبود بخشید.

روش های تاگوچی برثبات عملکرد و به طور مشخص بر کاهش تنوع تاکید دارد.
دکتر تاگوچی این مفهوم که ریان کل به جامعه بوسیله یک محصول بعد مهم کیفیت کالا می باشد. را معرفی نمود در مفهوم تابع زیان تاگوچی هزرینه های تنوع را بیان نمود.

هرگونه انحرافی از هدف مشخص شده موجب زیان است حتی اگر تنوع در حدود مشخص شده باشد زمانیکه تنوع در حدود تعیین شده باشد زیان ممکن است در شکل انصباق ضعیف تکمیل ناقص زیر اندازه بودن بالای اندازه بودن و یا مشکلات تنظیم را در برگیرد.

قراضه ها،دوباره کارها، ضمانت نامه ها و زیان سرقفلی نمونه هایی است که زمانیکه تنوع ( هم ترازی ) از حدود مشخصات تعیین شده فراتر رود بوقوع می پیوندند.

شناخت تابع زیان می تواند در کمک به طراحان مجموعه کالاها و تلرانسهای ساخت کمک کننده باشد.

مخارج سرمایه ای بوسیله مرتبط نمودن هزینه انحرافات  از هدف تعیین شده  به هزینه های کیفیت توجیه شود حداقل نمودن  عملکرد صورت می گیرد.

استفاده از روشهای تاگوچی می تواند در شناسایی مجموعه ای از پارامترهای فرآیندی ومحصول که بتواند کاهش تنوع عملکرد ر ا به دنبال داشته باشد کمک کننده باشد. روشهای تاگوچی بشکلی طراحی شده اند که می توانند عناصر مشخصی و محصولات که نامطلوب هستند. را بطور سریع و سیستماتیک شناسایی نمایند. تاکید این کوششها بر روی عناصر محصول جهت مطالعه  مشخص نمودن متغیرهای مهم از طریق طراحی مجدد فرآیند و تولرانس باز کردن تولرانسهای بالا بر روی متغیرهای غیر مهم (غیر اساسی)کیفیت و هزینه نهایی محصولات ساخته شده بوسیله طراحی مجدد مهندسی و فرآیندهای سخت تعیین می شود.

7-  1-   آرماند فیگن بام

دکتر ارماند فیگن بام که خود مدیر تولید شرکت جنرال الکتریک بود با تدوین روشی نشان داده است که مسولیت کیفیت به افرادی که ما فوق قسمت تولید هستند گسترش یابد. وی روشی را بوجود آورد که نشان می دهد. به اهداف کیفی نمی توان دست یافت مگر اینکه کالا بطور صحیحی طراحی، تولید و توزیع شده باشد.

فیگنبام در کتاب کنترل کیفیت جامع خود می گوید. کیفیت تشخیص مصرف کننده می باشد. که براساس تجارب واقعی مصرف کننده با یک محصول و یا خدمت بوجود می آید.و در مقایسه با نیازمندیهای مصرف کننده اندازه گیری می شود . این اعلام نیاز ممکن است مکتوب یا غیر مکتوب باشد. مصرف کننده از آن آگاه باشد و یافقط آنرا احساس کرده باشد. بطور عملیاتی و فنی تشخیص باشد یا اینکه  حالت ذهنی داشته باشد. و همیشه بیان کننده یک هدف دست یافتنی یک بازار رقابتی باشد.

مقدمه1 -2

تا عصر تولید انبوه صنعتگران یا خود محصول تولید شده را مورد بازرسی قرار می دادند یا این کار توسط شاگردانشان انجام می شد، اگر چنانچه مشتری از محصول عدم رضایت  وشکایت داشت ، این مسئله را مستقیماً با صنعتگران که بیشتر کارگاههای خانوادگی بودند درمیان می گذاشت.

به عنوان مثال در قدیم تفنگ ها را همین صنعتگران به صورت انفرادی می ساختند. اگر قسمت یا قطعه ای از این تفنگ اشکال پیدا می نمود چنانچه  بر روی خود تفنگ قابل تعمیر نبود آن تفنگ  دور انداخته  رشد اما  در سال 1798 الی وایت نی  طرح ریزی و ساخت تفنگهایی را با قسمت ها وقطعات قابل تبدیل و تعویض شروع نمود که این مقدمه ای بود برای نیاز به ضرورت کنترل کیفیت زیرا اگر چنانچه قطعات تولید شده در حدود مشخصات تعیین شده نبودند نمی توانستند به سایر قسمت ها وصل شوند.

2-2- بازرسی وکنترل کیفیت

با تولید در حجم انبوه نیاز به هدایت کیفیت در خود مراحل تولید بوجود آمد و تولید کنندگان می خواستند مطئمن شوند که محصول با کیفیت بدست مصرف کننده می رسد، بازرسی دلالت بر آن دسته از فعالیت هایی دارد که به منظور یافتن وکشف عدم تطابق های لازم محصول یا خدمتی  که قبلاً تولید شده صورت می گیرد. بازرسی آشکار نمودن عیب ها ونقایص بصورت یک فرآیند منظم است.

بازرسی شامل اندازه گیری ، آزمایش ، بررسی و یا ارزیابی یک یا چند جنبه از محصول یا خدمت می باشد . نتایج بازرسی با استانداردهای از قبل تعیین شده مورد مقایسه قرار می گیرد که آیا محصول یا خدمت تولید شده با مشخصات از قبیل تعیین شده مطابقت دارد یا نه ؟

در این سیستم اگر محصول یا خدمت تولید شده با مشخصات از قبیل تعیین شده مطابقت نداشته باشد کنار گذاشتن آن هزینه آور است ، چون فرآیند های لازم برای تکمیل شدن را طی نموده است در این خصوص به شکل زیر توجه کنید.

شکل 1-2

همانطوریکه در شکل شماره 1-2 دیده می شود. زمانیکه در پایان خط تولید کالاهای معیوب از سالم جدا شود. این یعنی مساوی است با این واقعیت که محصول تمامی هزینه های لازم برای تکمیل و تبدیل شدن به کالای ساخته شده را طی نموده است و بنابراین  هزینه آور است. این مسئله در مورد واحدهای خدماتی نیز صدق دارد، اگرچنانچه ، خدمت ارائه شده به شکل صحیحی نباشد ، فرد دریافت کنند خدمت بایستی وقت اضافی را درسیستم جهت دریافت خدمت به طور صحیح صرف کند.

ساختمانی را تصور کنید که سقف آن به علت اشتباه در ساخت آن چکه می کند در این صورت هزینه ای که به ساکن ساختمان می رسد نه فقط شامل تعمیر سقف ساختمان است بلکه همچنین شامل هزینه ای که باعث خیس شدن اسباب و اثانیه متحمل می شود نیز می باشد. در این صورت حتی اگر سقف ساختمان تعمیر شود بازهم این ترس هنوز وجود دارد که دوباره ساختمان چکه کند و بنابراین مشتریان دیگر از آن شرکت ساختمان منصرف می شوند.

3-2 :کنترل کیفیت

کنترل کیفیتQC اشاره به استفاده از خصوصیات خاص یک کالا یا خدمت تکمیل شده و یا نیمه تمام به منظور طراحی ، تولید، بازنگری حفظ ونگهداری وبهبود کیفیت محصول یا خدمت دارد.

بنا به دلایل زیر کنترل کیفیت بالاتر از بازرسی صرف است:

- ایجاد و برقراری استانداردهایی برای محصول یا خدمت براساس انتظارات ، الزامات یا نیازهای مشتریان است.

- مطمئن شدن از انطباق این استاندارد با محصول یا خدمت تولید شده

- بکارگیری اقدامات اصلاحی، در صورتیکه بین استانداردهای تعیین شده ومحصول یا خدمت تولید شده تطابق لازم وجود نداشته باشد.

- بکار گیری برنامه هایی به منظور جلوگیری از تکرار عدم انطباق ها در آینده

این اقدامات دریک واحد تولیدی شامل تغییرات در طراحی محصول و دریک واحد خدماتی می تواند شامل تغییرات در طرز عمل  یا روش کار باشد.

4-2- کنترل کیفیت آماری

در سال 1920 نمودارهای آماری به منظور تحت نظر گرفتن وکنترل ویژگی های کمی محصول یا خدمت بوسیله افرادی مانند والتر شوارت که در لابراتور شرکت تلفن بل کار می کرد بکار گرفته شد. در همان زمان کسانی مانند داج و رومینگ طرح نمونه گیری تصادفی به عنوان جانشینی برای بازرسی 100%  را توسعه دادند.

به طور خلاصه استفاده از تکنیک ها و روش های آماری به منظور تحت نظر گرفتن فرآیند قطعات تولید شده تحت عنوان کنترل کیفیت آماریSQC شناخته شده است که این شامل جمع آوری داده ها، تجزیه و تحلیل در نهایت تعبیر و تفسیر داده ها می باشد.

توجه اساسی در کنترل کیفیت آماری به مسئله تحت نظارت گرفتن وکنترل تغییر پذیری در محصولات یا خدمات ارائه شده است.

5-2- کنترل فرآیند آماری

جلوگیری از تولید محصولات معیوب بوسیله بکار گیری روش های آماری و به منظور کنترل فرآیند تولید تحت عنوان کنترل فرآیند آماریSPC شناخته شده است. به منظور ساخت  محصولات منطبق با مشخصات مورد نظر، نیازمند به فرآیند ثابت و قابل پیش بینی می باشد.

فرآیندی تحت کنترل آماری است که تغییر پذیری تولید محصول یا ارائه  خدمت از یک قطعه به قطعه دیگر و یا از یک مشتری به مشتری دیگر ثابت و قابل پیش بینی باشد(شکل شماره 2-2) اهداف کنترل فرآیند آماری را می توان به شرح زیر خلاصه نمود.

- تولید محصول یا ارائه خدماتی که به طور مداوم انتظارات مشتریان را با توجه به مشخصات مورد نظر برآورده نماید.

- کاهش تغییر پذیری سال محصولات تولید شده یا خدمات ارائه شده که در نتیجه موجب انطباق با طرح و مشخصات تعیین شده می گردد.

2-2- پیش بینی تولید براساس فرآیندهای با ثبات (a) و فرآینده های بی ثبات (b)

- به منظور انجام چگونگی بهبود فرآیند و داشتن نتایج تغییرات اعمال شده به طور وسیع و قابل اعتماد

- دستیبابی به یک نوع ثبات فرآیند که امکان  پیش بینی در مورد آینده محصولات و خدمات را فراهم آورد.

- به منظور دستیابی  به بهبود مداوم دراز مدت

- به منظور حداقل نمودن هزینه های تولید از طریق به حداقل رساندن هزینه های مرتبط با قراضه های یا دوباره کاره های محصولاتی که خارج از حدود مشخصات مورد نظر هستند.

- به منظور تاکید وکمک به فرآیند حل مشکل

- به منظور حمایت و پشتیبانی از تصمیمات مرتبط با اطلاعات آماری در خصوص فرآیند تولید

- به منظور فراهم آوردن بازخور مورد نیاز برای تولیدات فعلی

- به منظور افزایش سودآوری

- به منظور افزایش بهره وری

نتایج مثبت ناشی از بکار گیری کنترل فرآیند آماریSPC را می توان به شرح زیر خلاصه نمود.

1-همسانی ستاده ها یا محصولات

2-کاهش دوباره کاری ها

3- محصولات معیوب کمتر

4- افزایش ستاده ها یا محصولات

5- افزایش سودآوری

6-هزینه  کمتر

7- خطاها یا اشتباهات کمتر

8- ثبات وقابل پیش بینی  بودن کیفیت محصولات

9- قراضیه های کمتر

10- خوابیدگی یا ازکار افتادگی کمتر ماشین آلات

11- اتلاف کمتردر ساعات کار نیروی انسانی

12- افزایش رضایت شغلی

13-بهبود موقعیت رقابتی شرکت

14- اصطلاحات واقعی برای تصمیم گیری

15- افزایش رضایت مشتری

16- افزایش درک فرآیند

17- بهبود طراحی در آینده

6-2- کنترل کیفیت جامع و مدیریت کیفیت جامع

درسال 1951 دکتر فیگنبام تحولی در نگرش ایجاد  کرد وکنترل کیفیت جامعه TQC در جایگزین کیفیت آماریSQC نمود. وی در تعریف خود از کنترل کیفیت جامع TQC می گوید.

کنترل کیفیت جامع عبارت است از یک سیستم موثر و کار آمد برای جامعیت بخشیدن به فعالیت هایی نظیر افزایش کیفیت ، حفظ استانداردهای  کیفی ، و بهبود کیفیت محصولات در سطح اقتصادی، که توسط بخشهای مختلف اعم از بازاریابی ،مهندسی ، تولید و خدمات پس از فروش و ... برای جلب رضایت کامل مشتریان صورت می گیرد.

در سال 1954 ، جوران برای اولین بار کنترل کیفیت از دیدگاه مدیریت را مطرح ساخت. همچناکه استفاده از فرایندهای آماری کنترل رو به گسترش بود صنعت نیازمند به توسعه یک سیستم جامع برای محصولات و خدمات بود.

TQM می توان به عنوان یک می توان نگرش مدیریتی که تاکید خاص بر بهبود مداوم فرآیند و سیستم به عنوان وسیله ای در جهت رسیدن به رضایت مشتری و به منظور اطمینان از موفقیت دراز مدت شرکت دارد را تعریف نمود.

بر طبق نظر موسسه TQM آمریکا:

مدیریت کیفیت جامع TQM یک سیستم مدیریتی یا مجموعه ای از اصول و نحو عملیات می باشد که پایه و اساس بهبود تدریجی و پیوسته سازمان بوده و در راستای آن تمام اعضای سازمان درگیری شده و تلاش می کنند و هدف آن جلب رضایت مشتریان چه در حال حاضر وچه در آینده می باشد.

از آنجائیکه نیاز ها، الزامات و انتظارات مشتریان همیشه در حال تغییر است مدیریت کیفیت جامع TQM نیز بایستی به منظور پیگیری اهداف متغیر خود را با این تغییرات منطبق نماید.

بنابراین در مدیریت کیفیت جامع سه نکته اساسی وجود دارد:

- تشخیص نیازهای مشتری «بازار »

- تعیین اولویت های نیاز مشتری «سلیقه مشتری»

- تولید به طریقی که مورد پسند مشتری باشد« کیفیت نهایی»

در شکل 3-2 این الزامات نشانه داده شده است.

شکل 3-2- الزامات مدیریت کیفیت جامع

منبع : مدیریت کیفیت فراگیر تالیف محمود جامی شریف

شکل 4-2 – بخش های مرتبط TQM

منبع Donnac.s.srmmors"Quality"

TQM براساس مشارکت همه اعضا و بخش های یک سازمان به توسعه مداوم فرآیند ، محصولات، خدمات شرکت و همچنین بهبود فرهنگی که در آن کار می کند می باشد.

نتایج حاصل از بکارگیری TQM را می توان در :

الف- مشتریان راضی

ب- کارکنان ثروتمند

ج- در آمد بیشتر

د- کاهش هزینه ها خلاصه نمود.

7-2: تفاوت TQM و TQC

به طور کلی سیستم مدیریت کیفیت فراگیر آمیزه ای از خودکنترلی و اخیتار معطوف به هدف می باشد  هر اندازه سازمان خود کنترلی بیشتر باشد سیستم به سوی مدیریت جامعه TQM نزدیکتر است و بالعکس هرچه کنترل در سازمان بیشتر شود سیستم به سوی کنترل کیفیت جامع T.Q.C سوق داده می شود ، که این مسئله در شکل شماره 5-2- نشان داده شده است.

شکل شماره 5-2: رابطه TQM و TQC با کنترل خود کنترلی

منبع : سیستم مدیریت کیفیت جامع تالیف محمود حاجی شریف

8-2 عوامل اثر گذار بر استقرار مدیریت کیفیت جامع در موسسات

1- کیفیت و گروه

نقش گروه ها در برنامه ریزی کیفیت یا ایجاد حلقه های کیفیت حائز اهمیت است.

گروهها در ایجاد فرهنگ مشارکت ایجاد انگیزه کاری و رشد بهره وری سهم بسزایی دارند وبدیهی است که در هر سازمان چگونگی تشکیل آنها ، نقش مدیر در این گروهها ، اعضای این گروهها و نحوه عضویت در آنهاباهم فرق دارد.

2- کیفیت و مدیریت

مدیریت در بار آوری بهره وری و اثر بخشی سیستم های کیفیت نقش رسالتی دارد. در ژاپن اعتقاد بر این است که مدیر به عنوان عضوی از مجموعه وسیع  کیفیت باید فعالانه عمل کند.

جهانی اندیشیدن و بومی عمل کردن، تفکرات راهبردی ، فراهم آوردن تفویض اختیار ، انجام  اقدامات پیشگیرانه از جمله مواردی است که مدیران بایستی به آن توجه داشته باشند، به علاوه اعتقاد بر این است که مدیران بایستی در کیفیت آینده نگر ، محصولاتی با کیفیتی بیش از انتظار مشتری به بازار عرضه می شود. زیرا در این حالت خلاقیت وابتکار کارکنان در پیش بینی نیازهای مشتریان بسیارحائز اهمیت است.

3- کیفیت سیستم وفرآیند

اگر کیفیت به منزله یک سیستم مد نظر باشد، سوال این خواهد بود که ، چه زیر سیستم هایی را می توان برای آن تعریف کرد؟

سیستمهایی از قبل حلقه های کیفیت سیستم برنامه ریزی تبلیغات ، سیستم آموزشی ، سیستم کنترل فعالیت

ازبعد از فرایند سوال این است که کیفیت از کجا شروع و به کجا ختم می شود و درطی  این مراحل چه فعالیتهایی و در چه بخشهای صورت می گیرد؟

می توان این فرآیند وبخش ها را به شرح زیر خلاصه کرد.

نیازهای کنترل              نیازهای عملیات تولید                 مشخصات عمومی و مهندسی محصول                نیازهای طراحی                نیازهای مشتری

4- کیفیت و فرهنگ

آیا به همان روشی که کشور ژاپن توانست کنترل کیفی را در صنایع خود نهادینه کنند. سایرین بایستی همان راه  را طی کنند؟

موضوع حائز اهمیت به مبانی فرهنگی خاص ژاپنی ها قبل از جنگ جهانی دوم بر می گردد. که در آن سختکوشی ، داشتن دید بلند مدت و سیستم استخدام مادام العمر وجود داشته است و در زمانی که دمینگ کنترل کیفیت را در این کشور مطرح کرد. ( در سال 1950) توانست این دانش را با ویژگی های ملی واجتماعی خود تطبیق دهد بدیهی است که در سایر کشور، انظباط عادات اجتماعی گرایش های عادات مذهبی از عواملی عمده تاثیر گذار ، در بکار بری سیستم کنترل کیفی می باشد و حتی در صنایع مختلف نیز بایستی با توجه به فرهنگ خاص آن سازمانها صورت گیرد.

به عبارت دیگر بکارگیری سیستم کنترل کیفی در دو صنعت از گروه صنایع فولاد باهم فرق دارد. یعنی اینکه نخستین گام در خصوص استقرار سیستم کیفیت ارائه تعاریف دقیق فرهنگهای خاص آن سازمان است.

9-2 : دوایر کنترل کیفیت

به منظور ارتقاء بهره وری ، استراتژی متنوعی ابداع گردیده است که یکی از موفق ترین آنها QC می باشد QC  به عنوان  یکی از ابزارهای کنترل کل فرآیند تولید نقش مهمی را در ارتقاء و بهبود کیفیت جامع سازمان ایفا می نماید.

ژاپنی ها با تلفیق روشهای مشارکتی جهت  ارتقاء کیفیت دوایری ایجاد نمودند که دوایر کنترل کیفیت QC نام گرفت این دوائر امروز با حدف کلمه کنترل دوایر کیفیت QCC خوانده می شوند.

سابقه تشکیل دوایر کنترل کیفیت به نظرات پروفسور ادوارد دمینگ بر می گردد که ژاپنی ها توانستند روش ها ومفاهیم او را جذب نمایند و به عنوان بنیانگذاران این روش شناخته شوند.

دوایر کنترل کیفیت گروههای داوطلبی از بخش های مختلف مانند، مهندسی ، ساخت، خرید فروش، طراحی و حتی مشتریان می باشند. این گروهها با دیدن آموزشهای خاص ، مهارت  های حل مشکل را کسب می نمایند و سپس برای پدید آوردن اندیشه هایی در ارتقاء بهره وری و اوضاع کاری دور هم جمع می شوند وبه رفع مشکلات چاره اندیشی نموده و راه حل ارائه می نمایند. سپس این راه حل ها را برای ارزیابی واجرا به مدیریت می فرستند. این دوایر با شرکت 5 تا 6 کارگر و کارمند ومهندس از بخش های مختلف تشکیل می شود.

درژاپن تشکیل دوایر کیفیت به امری روزمره تبدیل شده است .در هر سازمان دارای دوایر کیفیتی QC که مسئولیت مشخص دارند تقسیم می شود و از این طریق توانسته اند تولید کالاهای معیوب را به صفر نزدیک می نمایند.

فلسفه این تفکر این است که باید به انسانها بهاء داد وکیفیت زندگی آنها را ارتقاء بخشید و درواقع طبق این تفکر بیشترین بهاء به کارگران از همه به مشکلات تولید نزدیک ترند داده می شود.

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

در دی ماه سال 1332 طرح ایجاد یک سازمان جهت تهیه استاندارد در ایران به تصویب وزارت بازرگانی وقت رسید از آغاز سال 1332 مقدمات تاسیس در ایران آماده شد. در هفتم مهرماه سال 1338 عنوان اداره مذکور به موسسه استاندارد تغییر یافت و در 25 خرداد ماه سال 1339 اجرای قانون مربوط به اجازه تأسیس مؤسسه استاندارد ایران که به تصویب قوه مقننه رسیده بود ابلاغ شد.

با توجه به گسترش اقدامات موسسه ، ساختمان آزمایشگاههای شهر صنعتی کرج نیز در اختیار موسسه قرار گرفت و موسسه مذکور موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران نامیده شد.

در سال 1340 عضویت موسسه در سازمان بین المللی استاندارد به تصویب مجلس رسید.

در دیماه سال 1349 مواد الحاقی به قانون موسسه استاندارد که به تصویب قوه مقننه رسیده بود به موسسه ابلاغ شد براساس قانون مذکور به موسسه این اختیار اعطا شد که اجرای استاندارد فرآورده هایی را که از نظر ایمنی یا حفظ سلامت عمومی حائز اهمیت باشد به منظور حمایت از مصرف کننده اجباری اعلام کند.

در تاریخ 25/11/1371 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به تصویب مجلس رسید.

براساس اصطلاحات انجام شده  ، اهم از وظایف موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در خصوص استانداردها به شرح زیر است.

- تدوین استانداردهای ملی

- کنترل کیفیت کالاهای صادارتی مشمول استاندارد اجباری

- کنترل کیفیت کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری

- آزمایش و تطبیق  نمونه کالا با استاندارد های مربوط

- انجام تحقیقات علمی و فنی جهت تدوین استاندارد ارتقای کیفیت کالاهای تولید داخلی و ... در زمینه های مربوط به استاندارهای بین المللی رایج در بازارهای جهانی نیز تلاش هایی توسط مسئولان وکارشناسان مربوط صورت گرفته است از جمله مهمترین اقدامات انجام شده در این زمینه ، تدوین، تصویب و انتشار برخی از استاندارها به عنوان استاندارهای  ملی ایران است. در این راستا ،درجلسه مورخ 1/7/74 نخستین کمیته ملی استاندارد مدیریت و تضیمن  کیفیت  استاندارهای بین المللی مربوط به شرح زیر به تایید رسیده است.

1- استاندارد ایران – ایزو 8402 مدیریت کیفیت و تضمین کیفیت – اصطلاحات و تعاریف{ISIRI-ISO8402}

2-استاندارد ایران – ایزو 9001سیستمهای کیفیت – الگو برای تضمین کیفیت در طراحی و توسعه ، تولید ، نصب و ارائه خدمات {ISIRI-ISO9001}

3- استاندارد ایران ایزو 9002 سیستم های کیفیت الگو برای تضمین کیفیت در تولید نصب و ارائه خدمات

} {ISIRI-ISO9002

4-استاندارد ایران – ایزو 9003 سیستم های کیفیت الگو برای تضمین کیفیت در بازرسی و آزمون نهایی

} {ISIRI-ISO9003

استاندارد های فوق در دی ماه 1374 بوسیله کمیسیون فنی  به عنوان استاندارد ملی ایران انتشار یافته است.

از اقدامات دیگر موسسه استاندارد درباره استاندارهای بین المللی فعالیت در کمیته های فنی ایزو و تلاشهای بین المللی در داخل و خارج از کشور در مورد استاندارهای بین المللی ایزو 9000 بوده است این موسسه با شرکت SGS سوئیس که یک شرکت معتبر بین المللی است به انعقاد قرار داد مبادرت کرده است . در حال در ایران گواهینامه های مطابقت با استاندارهای ایزو 9000 مشترکان توسط موسسه استاندارد وشرکت بین المللی SGS-ICS در ژنو با اعتبار ملی و بین المللی صادر می شود.

ISO-9000

سازمان بین المللی استاندارد (ISO) یک سازمان تخصصی جهانی است که در زمینه استاندارد ریزه کردن روشها و فرآیندها ومحصولات فعالیت  می کند. این سازمان در سال 1946 بعد از جنگ  جهانی دوم توسط 26 کشور در لندن تأیید شد و بعد از فوریه 1947 سازمان بین المللی استاندارد رسمأ تاسیس گردید.

در اکثر کشورها مجموعه استانداردهای ISO برای مدیریت کیفیت و تضمین کیفیت مورد استفاده قرار گرفته و هزاران سازمان تولیدی و خدماتی در هر بخش دولتی و خصوصی در حال پیاده کردن و اجرای این مجموعه  استانداردها هستند. ایزو 9000 یکی از موفق ترین مجموعه استانداردها در تاریخ سازمان بین المللی استاندارد بوده ومعروفیت زیادی را هم برای این سازمان کسب کرده است . کلمه ISO یک کلمه یونانی (ISOS) به معنای  تساوی قوانین یا تساوی  افراد نیز باعث می شود.

ISO یک سازمان غیر دولتی است وجزئی است  از سازمان ملل متحد است . اعضای این سازمان در حال حاضر از 131 کشور جهان انتخاب شده اند.

سازمان ایزو و توافق  نامه هایی را در سطح بین المللی تهیه می کند که به صورت استاندارهای بین المللی منتشر می شوند.

در مجموع بیش از 283 گروه فنی در این سازمان وجود دارد که سالانه حدود 300000 متخصص در آن شرکت می کنند. دبیرخانه مرکزی ایزو در ژنو کار هماهنگی فعالیت های فنی ذکر شده و چاپ استاندارهای تکمیل شده را به عهده دارد.

گواهی ایزو بدین مفهوم است که فرایند کیفیت دارای نظم و ترتیب است و اینکه به آنچه که بنویسید می گوید پای بند است و به این مفهوم که محصول یا خدمت ارائه شده دارای کیفیت است نیست. و اگر موسسه دارای گواهی ایزو چنین تبلیغاتی را انجام دهد، گواهی وی لغو است.

دوره زمانی ایزو معمولا سه سال است که در ان مدت موسسه صدور گواهی بدون اعلام قبلی از امکانات موسسه بازدید بعمل می آورد تا مطئمن شود که مؤسسه به مراعات استاندارهای تعیین شده بر پای بند است.

بنابراین اعتقاد کلی بر این است که نه تنها بعد از  دریافت گواهینامه تضمین کیفیت کار تمام نشده است بلکه دریافت این گواهینامه در واقع شروع کار است به عبارت دیگر تنها اکتفا و دلخوش کردن به دریافت برگردانی بنام گواهینامه ISO 9000 نمی تواند  ضامن و بقای شرکت در شرایط دایماً در حال تغییر کنونی باشد بلکه دائما دلشوره کیفیت را داشتن پیوسته دنبال اصلاح وبهبود مستمر بودن روح کلیه مفاهیم  مرتبط باکیفیت درعصر حاضر است.

سری های ISO 9000

ایزو 9000 در حقیقت مجموعه از پنج سند است که از ایزو 9000 ایزو  9004 می باشد و آنچه که برای سیستم مدیریت کیفیت لازم است را توصیف می نماید. این استاندارد های نیازمندی های جهانی از توصیف می نمایید و فقط به شرح و توصیف یک محصول صنعتی و صنعتی خاص نمی پردازند. این استاندارد  ها به اندازه کافی قابلیت ها انعطاف پذیری دارند که خود را با صنعت خاص یاروش مدیریتی خاص وفق دهند.

نکته دیگری که در مورد ایزو لازم است ذکر شود این است که ایزو 9000 امکانات و قابلیت های موسسه را استاندارد می کند و نه شرکت را .

ایزو 9001

ایزو 9001 جامع ترین استاندارد در مقایسه با استاندارد های ایزو 9002 و 9003  می باشد. این  نوع استاندارد برای امکاناتی که دارای مراحل طراحی ، تولید ، نصب و ارائه خدمات محصول و ارائه خدمات به مشتری هستند به کار می رود.

ایزو 9001 شامل 20 عنصر کیفیت می شود. این نوع استاندارد عمدتاً توسط شرکت تولیدی به کار می رود که محصولاتشان را خود طراحی و ساخت می نمایند.

ایزو 9002

ایزو 9002 در مورد شرکت هایی به کار می رود که محصولات و خدمات مطابق با طرح و مشخصاتی که مشتریان تهیه کرده اندتولید می کنند.

ایزو 9002 شامل 19 بخش از 20 مولفه ایزو 9001 است و به ممیزهای داخلی کیفیت ، اقدام اصلاحی به کنترل فرآیند، کنترل فرآیند. کنترل کالاهای تامین شده توسط خریدار و بازنگری قرار داد می پردازد.

ایزو 9003

این استاندارد در مورد باز بینی نهایی روش های اجرایی آزمایش به کار می رود و در خانواده استاندارهای ایزو دارای حداقل جزئیات است این استاندارد مستلزم این است . که شما تضمین کیفیت را در مراحل بازرسی و آزمایش نهایی به عمل آورید. ایزو 9003 معمولاً توسط سازمانهایی همچون آزمایشگاه های تست مراکز کالیبراسیون  و توزیع کنندگان وسایل تجهیزاتی که محصولات عرضه شده را بازرسی و آزمایش می نمایند. به کار می رود. این استاندارد و بر گیرنده 16 مورد از 20 ضروری در مورد ایزو 9001 است.

کدامیک از استاندارد های ایزو را برگزینیم.

1-اگر محصول یا خدماتی را که ارائه دهید خود طراحی ، توسعه ، تولید ، نصب و ارائه خدمات می نمایید.باید IS09001 را انتخاب نمایید.

3-اگر شما یک لابراتور آزمایش، مرکز لابراسیون با توزیع کننده وسایل بازرسی و آزمایش فرآورده های تهیه شده هستید باید IS0 9003 را انتخاب کنید.

2- اگر شما محصولی را تولید می کنید که مشخصات انها توسط پیمانکاران خارجی به شما است یعنی  کنترل طراحی را ندارید باید 9002 ISO را انتخاب نمایید.

بسط کارکردهای کیفی QFD

بسط کارکردهای کیفی ، روش و ابزاری مهم برای برنامه ریزی  و مدیریت کیفیت است ، در این روش خواسته های مشتری دقیقاً شناسایی و تحلیل شده و همان خواسته دقیقاً در قالب محصول تولیدی تعیین می شوند. به بیانی دیگر ، این روش با ارائه راه حل های خود، خواسته های مشتریان را به تولید ترجمه می کند . استفاده از این روش موجب درک کامل خواسته های مشخص مشتری توسط تمامی کارکنان طراحی و تولید  می شود و در نتیجه محصول دقیقاً همان چیزی خواهد  بود که مشتری درخواست کرده است .

محصول فرآیند                                                                       خواسته مشتری

بسط کار کردهای کیفی قبل از مرحله طراحی صورت می پذیرد و از این طریق خواسته های مشتری در مرحله طراحی ونحو مناسبی  ترجمه می شود. این روش به دلیل ترجمه گام به گام خواسته مشتریان را زبان مهندسی یا« صدای مشتری» نیز نامیده شده است.

ترجمه خواسته های مشتری به خواسته های تولید در چهار مرحله صورت می پذیرد که عبارتند  از.

مرحله  1: بررسی خواسته های مشتری

مرحله 2: ترجمه خواسته های مشتری به مشخصه های محصول

مرحله 3: ترجمه مشخصه های محصول به مشخصه های قطعات

مرحله 4:ترجمه مشخصات قطعات به قوانین  و روش های ساخت

برای هر یک از این مراحل از ابزارهای موجود در علوم مدیریت و صنایع استفاده می شود که یک نمونه از ان در شکل شماره 6-2 دیده می شود.

شکل 6-2- مراحل چهار گانه ترجمه خواسته های مشتری به خواسته تولید

امروزه سازمانها  از تحقیقات بازاریابی برای تصمیم گیری در این مورد که چیزی تولید  کنند تا نیازهای  مشتری را برآورده سازد استفاده می کنند . بعضی از نیازهای مشتری به اشتباه جایگزین نیازهای دیگر می شود و مشتریان نمی توانند انتظارتشان را به درستی  و روشنی تشریح کنند. همچنین اشتباهات و تعبیرهای غلط در طول مدتی که محصول بازاریابی به طراحی مهندسی و در نهایت به تولید می رسد رخ میدهد.

این فعالیت زمانی است که در طراحی محصول صدایی مشتری گم شده و صدای سازمان جایگزین آن می شود به بیانی دیگر به جای کار در خصوص چیزیکه مشتری انتظار دارد که در زمینه اصلاح چیزی تلاش می شودکه مشتری آن را نمی خواهد و با اجرای QFD سازمان با دخالت دادن صدای مشتری در محصول نهایی کار کرد محصول تضمین می شود.

مزایای روش  QFD

ترجمه خواسته های مشتری به زبان تولید در قالب سوالاتی انجام می پذیرد که مبنای تهیه و تکمیل روش QFD هستند در تهیه و پاسخگویی به این سوالات می بایست از گروه پردازش که به همین منظور تشکیل شده است استفاده شود.

سوالات ترجمه خواسته های مشتری عبارتند از :

- مشتری چه چیزی می خواهد؟

- خواسته های مشتری دارای چه ویژگی های فنی است؟

- خواسته مشتری دارای چه ویژگی های کاربردی است؟

- امکانات طراحی و تولید برای تامین خواسته های فنی چگونه است؟

- امکانات طراحی و تولید برای تامین خواسته های ظاهری محصول چگونه است؟

- محصول در چه حجمی باید تولید شود؟

- محصول از نظر خواسته های فنی و ظاهری در چه کیفیتی باید تولید شود؟

- وضعیت محصول در بازارهای رقابتی به چه صورت است؟

- آیا محصول ساخته شده می تواند با محصولات مشابه در بازار (با رعایت خواسته )رقابت کند؟

10-محصول با چه هزینه ای قابل تولید است؟

11-چگونه می توان خواسته های مشتری را از لحاظ فنی و ظاهری الولیت بندی است و مهمترین خواسته ها را شناخت؟

12- نکات ضعف و قوت سازمانی در تامین خواسته های ظاهری محصول چیست؟

13-نکات ضعف وقوت سازمان در تامین خواسته های فنی چیست؟

برای پاسخگویی به سوالات یاد شده و پرسشهای متعدد دیگری که دربه کارگیری این روش مطرح می شوند از 12 گام اصلی روش QFD استفاده می شود که عبارتند از :

1-تعیین خواسته های مشتری

2-تبدیل و ترجمه خواسته های مشتری از مشخصه های کیفی به زبان تولید

3- تعیین ارتباط خواسته های مشتری با مشخصه های کیفیتی و وزن دهی به آنها قوی، متوسط ، ضعیف

4- ارزیابی بازار خواسته های مشتری از طریق وزن دهی به آنها

5- ارزیابی و مقایسه  مشخصه های کیفیتی با معیارهای فنی و وزن های داده شده.

6- تعیین نکات مهم فروش

7- تعیین اهداف کیفیت

8- انتخاب مشخصه کیفیتی مورد نظر برای انتقال به قطعه اصلی یا هرکدام از قطعات

9- انتخاب مشخصه های کیفیتی محصولات  ساخته شده به گروه های اصلی

10- یافتن معیارهای بحرانی هر یک از اقدام

11- تهیه برنامه روز تولید وهمچنین برنامه های آزمون

12 تهیه روش های کاری و روش های آزمون ویژه برای فرآیندهای کاری بحران و ترجمه آنها به زبان تولید.

قسمت اصلی QFD گامهایی  1 تا 8 است از آنجا که این گامهای هشتگانه به عنوان سنگ بنای روش QFD و بدنه اصلی برنامه ریزی  کیفیت به شمار می آیند آنها را در ماتریسی تحت عنوان خانه کیفیت مورد بررسی قرار می دهند.

در شکل شماره 7-2- نمونه از خانه کیفیت  برای یک محصول فرضی نشان(دوربین نشان میدهد که در آن روابط بین خواسته های مشتری و محصول و آنچه  را که می توانیم انجام دهیم با درجه حرارت اهمیت برای روابط نمایش داده شده است.

مزایای QFD

روش بسط کارکردهای کیفی در وحله اول برای کاهش  هزینه های راه اندازی به کار می رود. سازمانهایی که از QFD استفاده کرده اند از کاهش زمان بهبود محصول خبر داده اند

برخی از مزیت ها و منافع اجرای QFD عبارتند از:

- روش منظم و مرتب برای به دست آوردن اطلاعات و ارائه آنها

- چرخه کوتاه  تر بهبود محصول

- کاهش قابل ملاحظه درهزینه های راه اندازی

- تغییرات مهندسی کمتر

- کاهش اشتباهات طی فرآیند طراحی

- محیطی مناسب برای کار گروهی

- تصمیم گیرهای توافقی

- داشتن اطلاعات به صورت کتبی

شکل 7-2 خانه کیفیت برای یک محصول فرضی

شکل  شماره 8-2 مزایای QFD

تکنیک های و ابزارهای کاربردی در کنترل کیفیت

در گروههای کنترل کیفی و در سایر مسائل تصمیم گیری کنترل کیفیت از تکنیک ها و ابزارهایی استفاده می شود. که عبارتنتد از :

1- دیاگرام علت و معلول                                                            Cause and effect diagram

2- دیاگرام پاراتو Pareto diagram

3- دیاگرام پراکندگی                                                                                    Scatter diagrams

4- دیاگرام روابط متقابل                                                             Intere -lation ship diagram

5- دیاگرام وابستگی بین عوامل                                                                  Affininty diagram

6- دیاگرام درختی                                                                                           Tree diagram

7- دیاگرام ماتریسی                                                                                   Matrix diagram

8- دیاگرام ماتریسی آنالیز داده ها                                      Matrix data andysis diagram

9- دیاگرام برداری                                                                                          Arrow diagram

10- دسته بندی محصولات                                                                                    Stratification

11- برگه های کنترل                                                                                           Check sheets

12-هیستوگرام                                                                                                              Histogram

13-گراف ها و نمودارهای کنترل                                                      Graph and control charts

14- نمودار برنامه های فرآیند تصمیم گیری                          Process decision proram chart

15-تکنیک طوفان مغزی                                                                    Brain storming technique

16- دیاگرام چرا – چرا                                                                                Why - why diagram

17- نمودار جریان                                                                                                               Flowchart

18- نمودارهای روند                                                                                                      Run charts

19- نمودارهای کنترل                                                                                           Control charts

20- دیاگرام ماتریسی اشکال                                                                                 Control charts

نمودار علت معلول                                                                                   Matrix data analysis

نمودار و معلول در سال 1924 توسط پروفسور کائوروایشی کاوا در دانشگاه توکیو ارائه گردید، این نمودار گاهی با نام نمودار ایشی کاوا ، نمودار استخوان ماهی به علت شباهت آن به اسکلت ماهی نیز می ماند.

علت اصلی بوجود آورنده شکل به 4 عامل اصلی

- مواد                                                          material

- روش                                                      method

3-   نیروی انسانی                                        man power

4-  ماشین آلات                                     machines

و سه عامل فرعی                                             (3M)

1-  بازار یابی                                                         marketing

2- مالی                                                                     money

3-مدیریت                                                          management

7 مورد ذکر شده را گاهی به عنوان 7M نیز گفته می شود و علاوه بر 7 مورد ذکر شده عوامل :

1- اندازه گیری ها                                                measurement

2- شرایط محیطی                                                   Environment

3- اطلاعات                                                          information

نیز به 7 مورد بالا اضافه شده است.

نمودار علت  و معلول راه درست اندیشیدن وبرنامه ریزی مدبرانه را در مقابل یک مساله به فرد آموزش میدهد.با ترسیم نمودار آماری کلیه عوامل شناخته شده علت منظور شده و از حدس  ها وگمانهای بیهوده جلوگیری می شود.

از نمودار علت ومعلول  برای موارد زیر استفاده می شود.

- تجزیه یک فرآیند

- حل یک مساله

- توسعه وگسترش  دادن مساله

مراحل ترسیم نمودار علت ومعلول

- مشکل یا موضوع مورد بررسی را عنوان معلول تعریف کرده ودر نوک پیکان یا سر استخوان ماهی در ناحیه  سمت راست کاغذ بنویسید.

- با استفاده از روش 5W :( چه کسی) WHO و(چه چیزی )what ( چرا Why( و (چگونه (HOW  و کجا WHERE و(در چه زمانی) WHEN عوامل بوجود آورنده مشکل را مشخص کنید. این عوامل منجر به همان 10مورد اصلی ذکر شده (یعنی 4M اصلی) 3M فرعی و 3 مورد اضافه شده منجر می گردد.

- هر عامل اصلی را به عنوان یک معلول فرض کنید و علت و یا علل جزئی بوجود آورنده این عامل اصلی را نیز مشخص و بوسیله پیکانهایی به علت وصل کنید و این عمل را تا جزئی ترین عامل تشکیل دهنده  ادامه و نمودار را ترسیم نمایید.

- نمودار را تجزیه و تحلیل نمایید.

نمای کلی نمودار علت و معلول را می توان به صورت زیر ترسیم نمود.

شکل 1-3 نمای کلی نمودار علت و معلول

دیاگرام پارتو

نمودار پارتو برای اولین بار توسط ویلفر دو پارتو اقتصاد  دان ایتالیایی قرن 19 برای نمایش سهم ثروت تملک یافته با دسته بندی ثروت توسط تعداد کمی از مردم بکار رفت.

وی با جمع آوری اطلاعات از مجموعه کشورهای با شرایط اقتصادی بسیار متفاوت دریافت که درصد زیادی از ثروت در دست درصد کمی از افراد جامعه است وبرعکس درصد زیادی از جامعه درصد کمی از ثروت را در اختیار دارنده نمودار پارتو 20/80 در یک مقیاس 100 فاصله ای به صورت نمودار  ستونی ، نشانه این است که 80% درصد از مشکلات مربوط به 20 درصد از علت ها است . را حل کرد و 80 درصد باقیمانده علت ها فقط 20 درصد از مشکلات سازمان را تشکیل میدهد.

کاربردهای نمودار پارتو متفاوت است به عنوان مثال :

20 درصد مشتریان همیشه 80 درصد تولید یک کارخانه را می خرند، بنابراین تشخیص نیاز این گروه از مشتریان مهمترین عامل بدست آوردن نیاز بازار می باشد یا 20 درصد موجودی انبار، 850 درصد مصرف یک کارخانه را تشکیل می دهد.

کاربردهای نمودار  پارتو متفاوت است به عنوان مثال :

20 درصد مشتریان همیشه 80 درصد تولید کارخانه را می خرند. بنابراین تشخیص نیاز این گروه از مشتریان مهمترین عامل بدست آوردن نیاز بازار می باشد. یا 20 % موجودی انبار 80 درصد مصرف یک کارخانه را تشکیل می دهد. و بالاخره 80 درصد سوالات امتحانی یک ماده درسی معمولاً از 20% مطالب آن درس می باشد.

باید توجه داشت که نمودار پارتو در حد تخمین است و بعنوان یک اصل قطعی نیست.

مراحل  ترسیم نمودار پارتو

- هدف از تشکیل نمودار را مشخص نمایید.

هدف ممکن است کنترل محصول نهایی ، محصول نیمه ساخته و با قطعات شده باشد با توجه به هدف مدت و زمان کنترل تعداد اقلام کالایی راکه باید انتخاب وکنترل یا بازرسی شوند ونوع داده هایی را که در این مدت باید جمع آوری شوند را مشخص کنید.

- تعداد طبقاتی را که قرار است برای رسم نمودار بکار رود را معین نمایید .

طبقه بندی عیوب می تواند براساس نوع عیب به گروههای کار فرآنید اندازه ترسیم نمایید معمولا در این مرحله جدولی شامل چهار ستون ترسیم شود.

ستون اول مربوط به نوع نقص ستون دوم  که مربوط به دفعات تکرار یا فراوانی ستون سوم فراوانی نسبی و ستون چهارم مربوط به فراوانی تجمعی نسبی می باشد.

در خصوص  تعداد عیب ها یک ممکن است یک یا چند نقص داشته باشد که می توان به صورت عمل کرد: طریقه اول : از بین نقایص موجود در هر کالا مهمترین نقص انتخاب  و در جدول ثبت شود.

طریقه دوم :کلیه نقایص موجود در هر کالا در جدول ثبت شود.

بدیهی  است که در حالت اول تعداد کل نقایص حداکثر برابر با تعداد کل اقلام بازرسی خواهد شد و در حالت دوم تعداد کل نقایص می تواند از تعداد کل اقلام بازرسی  شده بیشتر شود.

همچنین در هنگام بازرسی ممکن است تعدادی از اقلام هیچ گونه نقصی نداشته و سالم باشد یا وقوع نقایص آنقدر کم باشد. که نتوان  هر یک از آنها را به عنوان یک نقص مستقل  در نظر گرفت در این حالت  در قسمت پایین ستون طبقه بندی عیوب دو عنوان تحت اقلام سالم و نقایص دیگر در نظر گرفته می شود و در هنگام رسم نمودار هر چند دارای فراوانی بیشتری نیست به سایر اقلام باشند به عنوان  آخرین قسمت نمودار رسم می شوند.

- رسم نمودار در این نمودار محور افقی نشان دهنده نقایص و محور عمودی تعدادی فراوانی یا نسبت یا درصد فراوانی نسبی است.

برای رسم نمودار نقایص از بیشترین به کمترین بر روی نمودار نشان داده می شوند و آخرین قسمت نمودار برای نقایص دیگر واقلام سالم در نظر گرفته می شود.

- منحنی تجمعی عیوب را نیز بر روی نمودار پارتو رسم نمایید.

- ریشه یابی عیب ها را یا یک نمودار علت و معلول انجام دهید که بایستی ابتدا برای عیبی که بیشترین فراوانی را دارد اقدام نمایید و در صورت بوجه وزمان سایر عیب ها را نیز ریشه یابی و برطرف نمایید.

مثال : در یک کارخانه تولید قطعات مکانیکی برای شناسایی وطبقه بندی نقایص موجود در هر قلم کالای معیوب در نظر است از نمودار پارتو استفاده شود برای این منظور تعداد چهار قطعه  در هر ساعت و در هر شیفت تولید و به مدت 5/17 روز از خط تولید و در مجموع  557 قطعه جمع آوری به ترتیب تک به تک مورد بازرسی قرار گرفته و مهمترین نقص موجود در هر قطعه مکانیکی در ستون اول ثبت و دفعات تکرار نیز با علامت 1 درستون دوم جدول مشخصی و تعداد فراوانی در ستون سوم نشان داده شده است با توجه به موارد ذکر شده رسم نمودار پارتو همراه با فراوانی تجمعی را انجام دهید.

| نوع نقص | چوب خط | فراوانی |
| --- | --- | --- |
| نامناسب بودن ابعاد | ...و# # # | 271 |
| نامناسب بودن سوراخ | ...و# # # | 147 |
| اشتباه در وضعیت سوراخ | ...و# # # | 62 |
| لرزش ماشین | ...و# # # | 25 |
| اشتباه در مونتاژ | ...و# # # | 22 |
| اشتباه در جوشکاری | ...و# # # | 11 |
| نقایص دیگر | ...و# # # | 19 |
| اقلام سالم | ...و# # # | - |
|  | 557 |

شکل 3-2

شکل 3-3  نمودار  پارتو

شکل 4-3  - یک الگوی جدول برای رسم نمودار پارتو

| نوع نقص | فراوانی | فراوانی نسبی برحسب درصد | فراوانی تجمعی بر حسب درصد |
| --- | --- | --- | --- |
| نامناسب بودن ابعاد | 27 | 7و48 | 48.7 |
| نامناسب بودن سوراخ | 147 | 26.4 | 75.1 |
| اشتباه در وضعیت سوراخ | 62 | 11.1 | 86.2 |
| لرزش ماشین | 25 | 4.5 | 90.7 |
| اشتباه در مونتاژ | 22 | 3.9 | 94.6 |
| اشتباه در جوشکاری | 11 | 2.9 | 96.6 |
| نقایص دیگر | 19 | 3.4 | 100 |
| اقلام سالم |  | -- | -- |
|  |  | 100 |  |

نمودار پراکندگی (نمودار نقطه ای)

نمودار پراکندگی ساده ترین وموثر ترین روش ترسیمی جهت نمایش روابط دو متغیر می باشد.

این روابط عبارت است از

الف – رابطه بین یک علت و علت دیگر

ب- رابطه بین علت و معلول

ج- رابطه دو معلول

از طریق نمودار و پراکندگی به میزان همبستگی با عدم همبستگی روابط فوق را می توان به دست آورد. به عنوان مثال تصور نمایید که میزان نمک در پنیر یک ویژگی برجسته بشمار آید.

برای اینکه بدانیم چه عاملی بر این ویژگی اثر می گذارد می توانیم رابطه میزان نمک  یک قطعه پنیر و زمانی که این قطعه پنیر را در یک ظرف آب با غلظت مشخصی شناور می سازیم اندازه گیری کنیم.

برای هر قطعه پنیر دو اندازه گیری وجود خواهد داشت میزان نمک آن و زمان شناور بودن آن در آب نمک بجای ثبت دو نقطه  روی منحنی می توان هر دو را باهم ترکیب کرد. بدین معنی که زمان شناور بودن را در محور افقی و میزان نمک را در محور عمودی مشخص کنیم برخورد این دو روش (زمان شناور بودن و میزان نمک) رابطه مشخصی را به ما نشان خواهد داد.

یا مثلا ارتباط بین میزان آرامش محیطی با تعداد افزایش تولید در کارخانه را می توان از طریق نمودار پراکندگی نمود.

مراحل ترسیم نمودار نقطه ای

- از طریق نمودار علت و معلول مشکل و عوامل موثر در ایجاد مشکل را شناسایی می نمایید.

- متغیرهایی را که که می خواهید ارتباط بین آنها را بدانید مشخص کنید.

- 50 تا 100 جفت نمونه از متغیرهای مورد نظر را جمع آوری کنید و در جدولی در جدولی به شرح زیر ثبت نمایید.

| شماره نمونه | متغیر مستقل( x) | متغیر وابسته (y) |
| --- | --- | --- |

جدول 4-3-  تابلوی داده ها در نمودار پراکندگی

- نموداری رسم نمایید که محور افقی آن نمایانگر متغیر مستقل و محور عمودی آن بیانگر  متغیر وابسته باشد.

- اطلاعات جمع آوری شده مربوط به هر جفت نمونه از متغیرها را روی فوق رسم کنید بعد از ترسیم نمودار اماکن دارد به یکی از حالات زیر برخورد کنیم.

الف- همبستگی  مثبت: در این حالت با افزایش متغیر x وابسته y نیز افزایش پیدا می کند.

ب- همبستگی منفی : با افزایش متغیر مستقل x متغیر وابسته y کاهش پیدا می کند.

پ : ممکن است همبستگی مثبت وجود داشته باشد.

اگر متغیر مستقل x افزایش یابد متغیر وابسته x و متغیر وابسته y  افزایش می یابد ولی علاوه بر میزان افزایش متغیر مستقل x عوامل دیگری بر روی افزایش y موثر می باشد.

ت- ممکن است همبستگی منفی وجود داشته باشد.

باافزایش متغیر مستقل x متغیر وابسته y کاهش می یابد ولی علاوه بر متغیر مستقل عوامل دیگری نیز بر روی متغیر وابسته تاثیر گذارند.

ج- رابطه دوگانه : در این حالت متغیر مستقل x متغیر وابسته y  نیز افزایش می یابد. اما هنگامیکه متغیر مستقل x از حد معین زیادتر می شود تغییر وابسته y کاهش می یابد.

ث- عدم وجود همبستگی : در این صورت بین متغیر مستقل x و متغیر وابسته y هیچگونه رابطه ای مشاهده نمیشود.

نمودار درختی

ساختار درختی نموداری است که با یک مشکل شروع می شود سپس این مشکل را به شکل های فرعی تبدیل کرده آنگاه فرضیه هایی در مورد علل مشکل طراحی می نماید.

این نمودار برای تعیین اشکالات احتمالی و پیدا کردن بهترین راه حل مشکل و نشان دادن روابط متقابل میان هدف و اقدام بعنوان یکی از ابزارهای گروههای کنترل کیفی به کار می رود.

میان هدف و اقدام بعنوان یکی از ابزرهای گروههای کنترل کیفی به کار می رود.

روش ترسیم نمودار درخت:

گام اول: مشکل را در سمت چپ یک قطعه کاغذ سفید بنویسید.

گام دوم : با این پرسش : چگونه می توان به هدف رسید یا مسئله را حل کرده یا مشکل را به مسایل کوچکتر تبدیل کنید.

گام  سوم: فرضیه علمی در مورد  در مورد  راه حل های مورد نظر را بنویسید.

گام چهارم : مجدداً گام دوم ایده ها  و راه حلهای نوشته شده در گام سوم را تکرار کنید تا ریشه  علل که باعث ایجاد مشکل شده است پیدا گردد.

سیستمهای دیاگرام جریان/ درخت

سیستمهای دیاگرام جریان/ درخت که در اصطلاح دیاگرام درختی نامیده می شود. به منظور طرح ریزی دامنه وسیعی از فعالیت هایی که به منظور دستیابی به اهداف مطلوب است مورد استفاده قرار می گیرد.

همچنین از این دیاگرام به منظور شناسایی تمامی عواملی که در شرایط تعریف شده در حل مشکل می توانند کمک کننده باشند. مورد استفاده قرار می گیرد.

عوامل اساسی که بوسیله دیاگرام متقابل مورد شناسایی قرار گرفته اند می توانند در نمودار درختی به عنوان ورودی مورد  استفاده قرار می گیردند. یکی از نقاط قوت این روش مجبور نمودن استفاده کننده به منظور بررسی ارتباط منطقی و زمانی بین وظایف است . این امر درجلوگیری از یک گرایش طبیعی به منحرف شدن از هدف یا شکل به راه حل مورد نظر جلوگیری می نمایند. (آماده – آتش – هدف)

نمونه از دیاگرام / درخت . درخت در شکل شماره  6-3-   نشان داده شده است

شکل 6-3- مثالی از دیاگرام درختی

نمودار ماتریسی

این نمودار برای روشن نمودن روابط میان دو عامل بکار برده می شود. نمودار ماتریسی اغلب برای گسترش و تعمیم شرایط کیفیت به حوزه های مهندسی و سپس به نیازهای تولید مورد استفاده قرار می گیرد.

نمودار ماتریسی براساس تجارب و قضاوت شخصی کارکنان از کار تنظیم می گیرد. در این نمودار عواملی که خرابی و یا عیب مربوط به آنها می شود مشخص شده و سپس در یک فاصله زمانی معینی تعداد خرابی و یا عیب مربوط به هر عامل یادداشت می شود آنگاه خرابیهای غیر طبیعی و یا بیش از اندازه توسط کارکنان تعیین می گردد.

نمودار شماره7-3 نمونه ای ماتریس  مربوط به چهار دستگاه پولیش اتوماتیک را نشان می دهد.

در مواردی که دور اعداد دایره کشیده شده است. خرابی غیر طبیعی و یا بیش از اندازه می باشد.

چنانچه مشاهده می شود خرابی B وE     در ماشین شماره یک و خرابی D در ماشین شماره 4 به عنوان خرابیهای غیر طبیعی و بیش از اندازه اعلام شده است.

| ردیف | نوع عیب | نام ماشین | جمع | معدل |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| 1 | A | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 2 | B | 10 | 0 | 0 | 6 | 16 | 4 |
| 3 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | D | 0 | 4 | 0 | 8 | 12 | 3 |
| 5 | E | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 |
| 6 | F | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 |
| جمع | 24 | 6 | 0 | 18 | 48 | - |
| معدل | 4 | 1 | 0 | 3 | - | - |

نمودار ماتریسی

نمودار ماتریسی به عنوان قلب ابزاری کیفیت و خانه کیفیت است. هدف از نمودار ماتریسی طرح ریزی روابط درونی و ارتباطات بین وظایف کارها یا ویژگی ها ونشان دادن اهمیت نسبی آنها است. انواع مختلفی از نمودارهای ماتریسی وجود دارد اما مهمترین آنها ماتریس ساده شکل نشان است که به نام میز کیفیت شناخته می شود.

میز کیفیت

در میز کیفیت خواسته ها یا تقاضای  مشتری با توجه به ویژگی های کیفیتی جایگزین مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. در شکل شماره 8-3 - ارتباطات بین دو مورد به صورت قوی میانه و احتمال طبقه بندی شده است تقاضاهای مشتری که در سمت چپ ماتریس نشان داده شده است به عنوان موارد همراهی  با مشتری ارزیابی می شوند.

این نوع کوشش نیازمند یک نوع بازی پینگ پنگ با مشتری است.

خواسته های مشتری را بپرسید و آن را یادداشت کنید و آنچه را که یادداشت کرده اید دوباره تکرار کنید و تایید مجدد را از وی بگیرید. و این فرآیند را برای سایر موارد تکرار کنید وبرای این منظور استفاده از یک دیاگرام درختی به منظور ساختار دهی به این فعالیتها مفید است

شکل 8-3 مثالی از دیاگرام ماتریس (تابلوی کیفیت)

| RQW | SP | IR | برنامه | رقابت خوب | فعلی | اهمیت | ASH | MFR | خواسته های مشتری |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.6 | ( | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6( | ( |  |
| 4.6 |  | 1.3 | 4 | 4 | 3 | 3 | (7 | (23 |  |
| 7.3 | ( | 1.3 | 4 | 4 | 3 | 4 |  | (37 |  |

رابطه قوی(                       رابطه احتمالی           (   نقطه فروش SP

دارای اقتداری رابطه  (    نسبت بهبودIR      وزن نسبی کیفیت RQW

IR :Improvement Ratic

Sp:sales point

RQW: Relative quality weiget

سمت راست نمودار اغلب به منظور مقایسه ترجیحات فعلی به ترجیحات رقبا برنامه شرکت و نقاط فروش بالقوه با توجه به تقاضاهای مشتری مورد استفاده قرار می گیرد. وزن های داده شده به این عناوین به منظور کسب یک وزن کیفیتی نسبی که می تواند به منظور مشخص نمودن تقاضای مشتری مورد استفاده قرار می گیرد. وزن های داده شده به این عناوین به منظور کسب یک وزن کیفیتی نسبی که می تواند به منظور مشخص نمودن تقاضای کلیدی مشتری مورد استفاده قرار می گیرد. وزن کیفیتی نسبی با توجه به روابط مشخص شده بر روی ماتریس بهمنظور تعیین ویژگیهای کلیدی  کیفیت مورد استفاده قرار می گیرد .

اصلاحی که به منظور ایجاد خانه تابلوی اضافه می شود ماتریس دومی است که به منظور کشف روابط بین ویژگی های کیفیت مورد استفاده قرار می گیرد. و این کار به دلیل اجتناب از اشتباهات صورت می گیرد.  در آموزش مورد نیاز برای استفاده از این تکنیک ساعات زیادی به منظور توضیح جزئیات قدم های مورد نیاز جهت ساختار دهی تابلوی کیفیت و سیستم عددی مقایسه ای در عناوین مختلف بایستی صرف گردد.

دیاگرام ماتریسی T شکل

این ماتریس بر مبنای اینکه در مجموعه جدا از هم عناوین مرتبط باهم به مجموعه سومی وابسته اند. قرار داده یعنی اینکه عناوین A به شکلی باعناوین C وB     مرتبط هستند.

تجزیه وتحلیل ماتریس داده ها

تجزیه و تحلیل ماتریس داده ها به منظور کسب داده های نشان داده شده در یک دیاگرام ماتریس و منظم کردن آنها به طوریکه آنها بتوانند به طور ساده تری نشان داده شده وشدت روابط بین متغیرها را به نمایش کشند این تکنیک اغلب در بازاریابی و تحقیقات تولیدی مورد استفاده قرار می گیرند منطقی که پشت سر تکنیک تجزیه و تحلیل ماتریس داده می باشد ساده است اما کاربرد آن پیچیده می باشد. یک مثال خوب در خصوص استفاده و ارزش ساختار دهی برای تجزیه و تحلیل ماتریس داده ها می تواند

مثال مسکن هاباشد اطلاعات حاصله در این نمودار همراه با تجزیه و تحلیل های جمعیت شناسی می تواندبه منظور توسعه یک برنامه بازاریابی مورد استفاده قرار گیرد.

براساس  این اطلاعات تبلیغات  ومعرفی محصول می تواند به طور موثری برای نواحی خاصی  تنظیم شود و براساس این بهبودهای داده شده در محصول موقعیتهای ممتازی دربازار که می تواند برای شرکت سود آور

باشد کسب شود.

شکل 9-3- مثالی از تجزیه و تحلیل داده ها

تکنیک طوفان مغزی

هدف از تکنیک طوفان مغزی ایجاد یک لیست از مشکلات ، فرصت ها و ایده ها ازگروهی از مردم است در این تکنیک همگام با ارائه  ایده ها هیچگونه بررسی صورت نمی گیرد. هیچگونه انتقادی انجام نمی شود.

منفی کاری صورت نمی گیرد. و ایده ها مورد ارزیابی قرار نمی گیرد . طول زمان آن از 10 دقیقه تا 45 دقیقه متغیر است و نتیجه جلسه طوفان مغزی مجموعه ای از ایده ها . مشکلات و یا فرصت ها می باشد.

دیاگرام چرا

تکنیک دیاگرام چرا- چرا تفکر گروه مشکل گشایی را سازماندهی نموده  و زنجیره ای از علائم هدایت کننده به سمت دلایل حقیقی مشکل شروع می شود. سپس گروه سوال می کند که چرا این مشکل وجود دارد؟ پاسخ تعیین کننده دلیل است که گروه معتقد است که می تواند در حل مشکل تحت شرایط مورد نظر کمک کننده دلیل است که گروه معتقد است که میتواند در حل مشکل تحت شرایط موردنظر کمک کننده باشد. دلایل  ممکن است که شامل یک یا چند مورد باشد، مجزا و یا به صورت پیوسته باشد ، بدون توجه به تعداد دلایل و یا روابط آنها دلایل بایستی در عبارت واضح و منحصر به فردی نوشته شود و دلیل جدید حاصل شده خود به عنوان یک مشکل مجدداً مطرح میشود که بایستی بدنبال جواب آن گشت این فرآیند تا آنجا ادامه می یابد . که ریشه اصلی مشکل مشخص شود.

تعداد 5 سطر از این چراها به منظور تعیین دلیل اصلی مشکل ضروری است . در پایان این فرآیند منجر به شبکه ای از دلایل مشکلات اساسی اتفاق افتاده منجر می شود و پایان نهایی این نمودار به راه حل ، عمل مورد نیاز جهت مشکل مورد بحث است.

تکنیک نمودار جریان

یک فلو چارت (نمودار جریان) یک نمایش گرافیکی از همه مراحل درگیر در فرآیند و یا یک بخش خاص از این فرآیند می باشد. نمودارهای جریان به طور موثری در مراحل اولیه حل مشکل مورد استفاده قرار می گیرند.

زیرا که قادرند به فرآیند به طور سریعی به طور مطالعه قرار داده ، آنرا درک نموده و مواردی از ابتدای فرآیند تا پایان فرآیند درگیر با آن هستند مشخص نمایند.

تیمهای حل مشکل قادرند به طور واضحی آنچه را که انجام می گیرند را دیده و مراحل درگیر در فرآیند محصول یا خدمت را درک نمایند.

مراحل تکنیک نمودار جریان

1-مراحل فرآیند را تعریف کنید . در این مرحله می توان از تکنیک طوفان مغزی استفاده نمود .

2- مراحل درگیر در وقوع فرآیند را منظم نمائید.

3- نمادهای مورد استفاده را به کار بگیرید. این نماد عبارتند از

| عمل | ( | OPERATION |
| --- | --- | --- |
| بازرسی | ( | Inspection |
| انبار | ( | Storage |
| تاخیر | D | Delay |
| حمل ونقل | ( | Trans Partition |
| تصمیم | ( | Decision |

شکل 10-3

مثال

در یک واحد خشکشویی مراحل زیر برای یک نوع پیراهن طی می شود.

- پیراهنها در کمدهای مخصوص از خشکشویی دریافت می گردند.

- پیراهنها را از قفسه هایشان در می آوریم.

- پیراهنها را ز چوب رختی در می آوریم.

- بررسی می شود ، چه احتیاجاتی جهت تعمیر  پیراهنها لازم است.

- اگر پیراهن خیلی آسیب دیده است کنار گذاشته می شود.

- در غیر این صورت بر طبق اندازه های آنها مرتب می شود.

- پیراهن را تا کنید.

- پیراهن را در قفسه مناسب بگذارید.

- هزینه تعمیر و شستشو محاسبه شود.

نمودار جریان

نمودار جریان

شکل 11-3

دیاگرام وابستگی

این تکنیک به منظور کسب مقادیر زیادی از راه داده های زبانی ( ایده ها  - عقاید) و سازماندهی بر مبنای روابط طبیعی بین آنها مورد استفاده قرار می گیرد. به عبارت دیگر این تکنیک شکل دیگر را از طوفان مغزی است. دیاگرام وابستگی در زمانی که مشکل ساده بوده و یا یک راه حل خیلی سریع را می طلبد مورد استفاده قرار نمی گیرد. ستاده این تکنیک مجموعه ای از ایده هایی است که می تواند به عنوان دروس مسائل مورد بحث بعدی مورد استفاده قرار می گیرد.

مراحل اجرایی این روش به شرح زیر است

الف- ارائه پیشنهادات و نظرات افراد به صورت گروهی از طریق تکنیک طوفان مغزی و یا هر طریق دیگر

ب- گروه بندی پیشنهادات و نظرات

ج- اولویت بندی پیشنهادات ونظرات

د- بررسی عوامل بوجود آورنده مسئله یا شکل

هـ - ارائه  طریق یا راه دل پیشنهادی به مقام مسئول

نمونه ای از دیاگرام وابستگی در شکل شماره نشان داده شده است.

داده های حاصل از دیاگرام وابستگی می تواند در سایر ابزارها از جمله در رابطه متقابل مورد استفاده قرار گیرد.

شکل 12-3- دیاگرام وابستگی

دیاگرام رابطه متقابل

این ابزار به منظور کسب یک ایده یامسئله اساسی و طرح ریزی ارتباطات موازی  یا منطقی بیان عوامل مرتبط شده مورد استفاده قرار می گیرد.

زمانیکه نیاز یک فرآیند وجود داشته باشد نمودار رابطه متقابل با ترسیم ارتباطات منطقی که در نمودار وابستگی آشکار شده اند کار را دنبال می نمایند.

نمودار رابطه متقابل هم برای مباحث عملیاتی  خاص و هم برای سوالات سازمانی عام قابلیت انطباق را دارد. برای مثال از این ابزار در شرکت تویوتا جهت تابلوی اعلانات به عنوان قسمتی از برنامه سیستم JIT این شرکت بود. بعلاوه از این ابزار  می توان جهت استفاده مدیریت سطح بالا برای TQM نیز استفاده کرد.

شکل 13-2 -  نمودار روابط متقابل .

نمودار برداری

نمونه برداری با پیکانی به منظور برنامه ریزی یا طرح ریزی یک وظیفه یا شغل بکار می رود جهت استفاده از آن فرد بایستی توالی مشاغل فرعی و دوره زمانی آنها را بداند این ابزار اساساً خیلی شبیه به نمودار گانت است.

جای تعجب است که با وجود سادگی این نمودار برای برنامه ریزی چرا از آن استفاده نمی شود. نمودار پیکانی در تجزیه و تحلیل مشاغل تکراری به منظور موثرتر ساختن تجزیه و تحلیل به کار می رود. (شکل شماره 14 -3)

شکل شماره 14-3 نمودار برداری

آنچه را که در این بخش به عنوان ابزاری برای بهبود طراحی محصولات فرآیندها و خدمات توضیح داده شد گاهی اوقات تحت نام ابزارهای بهبود کیفیت نیز نامیده میشوند.

این ابزارها نمی توانند  به عنوان جایگزینی برای روشهای آماری گردند. اما می توانند به عنوان جزئی از فرآیند طراحی مورد استفاده قرار گیرند.

نمودار برنامه فرآیند تصمیم

یک نمودار برنامه PDPC   به منظور طراحی هر رویداد و احتمال آن  در زمانیکه پیشرفت به منظور حل یک مشکل در حال جریان است مورد استفاده قرار می گیرد.

PDPC به منظور پیش بینی نشده وبرنامه ریزی برای مقابله با آن مورد استفاده قرار می گیرد. PDPC  در ارتباط با یک حالت شکل و تجزیه و تحلیل اثر آن می باشد و ساختار آن شبیه یک دیاگرام درختی باشد. یک نمونه از این نمودار در شکل  شماره 15-3 نشان داده  شده است

شکل 15-   3  -  نمودار برنامه فرآیند تصمیم

نمودار دسته بندی محصولات

دسته بندی محصولات عبارت است از تقسیم مجموعه ای از داده ها به گروههای با معنی این تکنیک می تواند در ترکیب با سایر تکنیک های دیگر از قیبل هیستوگرامها و نمودارها نقاط پراکنده جهت دستیبابی به منشا خرابی و عیوب کمک قابل توجهی نماید در این صورت براحتی می توان مشخص نمود که محصول معیوب مربوط به کدامیک از مراحل تولیدی و یا کدام ماشین و یا نیروی کار می کند که محصول معیوب به کدامیک از مراحل تولیدی و یا کدام ماشین و یا نیروی کار می باشد.

معمولاً دسته بندی بر مبنای یکی از معیارهای:

الف- زمان تولید                 ب- ماشین های تولیدی

ج- گروههای کار                د- افراد سازنده

و- نوع علت و علل خرابی و غیره صورت می گیرد.

به عنوان مثال اگر چنانچه سه گروه مسئول ستاره تولید شده در نمودار a شکل باشند تقسیم گروههای مسئول در طی سه نوبت کاری : صبح  بعداز ظهر وشب نمودارهای b,c,d شکل 16-3 را حاصل نموده استب که در این صورت بهتر می توان به علت محصول معیوب پی برد.

برگهای کنترل

برگه کنترل ابزاری جهت جمع آوری داده ها ونیز به عنوان یک نقطه منطقی شروع در اکثر کنترل فرآیند ها یا کوشش ها حل مشکل می باشد. این تکنیک به خصوص در ثبت مشاهدات مستقیم و کمک در کسب حقایق مفید است  در فرآیند ثبت درک تفاوت بین داده ها و ارقام مفید است.

داده ها قسمتی از اطلاعات می باشند. که خود شامل اطلاعات عددی که در حل شکل مفید می باشند. یا فراهم کننده آگاهی و ارزش درباره حالت فرآیند است ولی ارقام به تنهایی اغلب اندازه های بی معنایی را فراهم می آورند . قبل از آنکه آگاهی دهنده باشند. گمراه کننده می باشند.

استفاده از برگه های کنترل ساده یا نمودارهای چوب خط مجموعه های از داده ها در نوع صحیح شکل صحیح و در زمان مورد نیاز فراهم می آورد.

برگه های کنترل دارای کاربردهایی به شرح زیر می باشد.

الف- کنترل های توزیع فرآیند تولید

ب- کنترل های انواع ( اقلام ) خرابی (عیوب )

ج- کنترل های محل خرابی (عیب)

د- کنترل های علت خرابی (عیب )

هـ - کنترل های تایید بررسی نهایی

و: سایر

هیستوگرام ها

هیستوگرامها یک طریقه نمایش تصویر فراوانی در یک یا گروهی از مقادیر است این نمودارها می توانند هم به منظور نمایش داده ها کمی یا داده های وضعی بکار روند.

هیستوگرام به طور عمده به منظور تعیین شکل با بررسی شکل  انتشار ارزش مرکزی و نوع انتشار بکار گرفته می شود.

مراحل تهیه هیستوگرام به شرح زیر است

- تعداد کل داده ها را مشخص نمایید که معمولا سعی می شود تعداد داده ها حتی الامکان 100 باشد و آن را با حرف n نشان می دهند.

- 2- بزرگترین عدد(XL) و کوچکترین عدد (XS) را مشخص نمایید توصیه می شود که ابتدا بزرگترین وکوچکترین عدد هر ردیف را مشخص نمایید و سپس از بین بزرگترین وکوچکترین ردیف ها بزرگترین و کوچکترین آنها را مشخص نمایید.

- 3- دامنه تغییرات داده ها را از طریق فرمول آورید. کوچکترین داده – بزرگترین داده =R

- 4-تعداد طبقات K را تعیین کنید.

برای تعیین تعداد طبقات می توانید از جدول زیر استفاده نمایید.

| تعداد دادها N | تعداد طبقات پیشنهادی K |
| --- | --- |
| کمتر از 50 | 7-5 |
| 100-50 | 10-6 |
| 250-100 | 12-7 |
| بیشتر از 250 | 20-10 |

همچنین برای تعداد طبقات می توانید از یک از نمودارهای زیرنیز استفاده نمایید.

یا

- فاصله طبقات را معین نمایید.

برای این منظور می توانید از فرمول زیر استفاده شود.

دامنه تغییرات =R    تعداد طبقات =K

- نقطه  ابتدایی و انتهایی هر طبقه را به روش زیر تعیین نمایید.

(فاصله هر طبقه یا H )  کوچکترین عدد در کل دادهها = نقطه ابتدایی طبقه اول

+H نقطه ای ابتدایی اولین طبقه =نقطه انتهایی طبقه اول

نقطه انتهایی طبقه اول  = نقطه ابتدایی طبقه دوم

+H نقطه انتهایی طبقه دوم =نقطه ابتدایی طبقه دوم

+H نقطه ابتدایی طبقه سوم = نقطه انتهایی طبقه سوم

وسایر طبقات به همین شرح  تعیین می شوند.

- جدول توزیع فراوانی به شکل زیر ترسیم می شود و آن را تکمیل نمایید.

| فراوانی (f) | فاصله طبقات | طبقات |
| --- | --- | --- |
|  | نقطه انتهایی طبقه | نقطه ابتدایی طبقه |  |

- برروی صفحه کاغذ در محور عمودی و افقی ترسیم نموده و بر روی محور افقی فاصله طبقات و بر روی محور عمودی فراوانی را ثبت نمایید وسپس با استفاده از جدول بند 7 نمودار هیستو گرام را ترسیم نمایید.

مثال جدول شماره 24-2 – مقادیر اندازه گیری شده مربوط به قطر 90 میله فلزی را نشان می دهد با توجه به مراحل توضیح داده شده برای ترسیم هیستو گرام حل مسئله عبارت است از :

1-

2-

3-

4- از فرمول زیر برای تعیین تعداد طبقات استفاده شده

تعداد طبقات را از  10 طبقه در نظر می گیریم (یعنی به سمت بالا گرد می کنیم. 
5- فاصله طبقات

=نقطه ابتدایی طبقه اول

نقطه انتهایی طبقه اول

نقطه ابتدایی طبقه دوم

نقطه انتهایی طبقه دوم

نقطه ابتدایی طبقه سوم

نقطه انتهایی طبقه سوم  والی آخر

| ردیف | فاصله طبقات (CL) | فراوانی (F) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 5045/2-4995/2 | 1 |
| 2 | 5045/2-4995/2 | 1 |
| 3 | 5145/2-5095/2 | 10 |
| 4 | 5145/2-5095/2 | 12 |
| 5 | 5245/2-5195/2 | 24 |
| 6 | 5295/2-5295/2 | 18 |
| 7 | 5345/2-5345/2 | 11 |
| 8 | 5395/2-5345/2 | 5 |
| 9 | 5445/2-5395/2 | 7 |
| 10 | 5495/2-5445/2 | 1 |
| جمع | 90 |

شکل 17- 3 توزیع فراوانی قطر 90 میله فلزی

| جدول شماره 18-3 مقادیر اندازه گیری شده مربوط به قطر 90 میله ای فلزی |
| --- |
| مقادیر | مقادیر | مقادیر | مقادیر | مقادیر | مقادیر | مقادیر | مقادیر | مقادیر | مقادیر | شماره نمونه |
| 525/2 | 543/2 | 532/2 | 519/2 | 511/2 | 51/2 | 522/2 | 522/2 | 517/2 | 51/2 | 10 |
| 524/2 | 529/2 | 526/2 | 521/2 | 515/2 | 512/2 | 541/2 | 506/2 | 536/2 | 527/2 | 20 |
| 534/2 | 518/2 | 538/2 | 543/2 | 528/2 | 519/2 | 523/2 | 523/2 | 523/2 | 529/23 | 30 |
| 52/2 | 523/2 | 556/2 | 532/2 | 53/2 | 526/2 | 534/2 | 512/2 | 512/2 | 52/2 | 40 |
| 514/2 | 522/2 | 53/2 | 502/2 | 522/2 | 532/2 | 525/2 | 529/2 | 523/2 | 529/2 | 50 |
| 528/2 | 54/2 | 535/2 | 522/2 | 521/2 | 53/2 | 524/2 | 542/2 | 51/2 | 52/2 | 60 |
| 528/2 | 54/2 | 542/2 | 522/2 | 527/2 | 556/2 | 519/2 | 52/2 | 515/2 | 525/2 | 70 |
| 513/2 | 522/2 | 529/2 | 519/2 | 519/2 | 52/20 | 522/2 | 524/2 | 545/2 | 531/2 | 80 |
| 521/2 | 519/2 | 528/2 | 529/2 | 527/2 | 531/2 | 519/2 | 511/2 | 527/2 | 518/2 | 90 |

هسیتو گرام مربوط به اندازه گیری قطر  90 میله فلزی

# Footnotes

-w:A.shewart

-Bell

-H.F.Dodge8H.GRoming

-w.Edwards deming

-Josepn M Juran

-sps=statistical process control

Benichi tagvchi

- Joseph M jurran

-Philip crosby

-w.a.shewart

- Caoro ishikawa

- Histogram

- Check sheet

Scatter Diagram-

-Flow Chart

-control chart

-Pareto chart

-  Cause and effect  diagram

9-Fish bone diagram

- Quality circles

-- Genichi taguchi

-Armand figenbaum

-Eli whitney

-Inspection

-Quality control

-statistical Quality control

-walter A.shewart

-H.f.Doge

-H.G.Roming

-STATISICAL PROCESS CONTROL

-To tal Quality Control

-Total Quality management

-  -Quality control Circle

-  -Quality .Circle

-Industrial standard Iran Institue International standard organization

Societe Generale de surveillance

-International certification services

-International standard organization.

-Quality function Doployment

-voice of the costomer

-Pareto diagram

-vilfredo pareto

-Scatter diagram

-tree diagram

-Matrix diagram

-matrix diagram

-brain storming

-why-why diagram

-flow chart

-Affinty diaram

-Interlationship digram

-Arrow diagram

-process Decision program chart

-stratification

-Check sheets

-Histograms

# Text boxes

شغل من نیست

مالکیت چند گانه

نبودن  نو آوری

عدم قبول مسئولیت توسط دیگران

فقط بر روی مسائل تجربی ومهم  کار می شود.

مطلوب نبودن

نمره ها در خدمت سرپرست نیستند.

اولیت بندی منابع

تیمهای یا کمیته های فراوانی که با ناشیگری انجام می دهد.

TQM

بازار

سلیقه مشتری

کیفیت نهایی

مشتری محوری

کاهش زمان اجرا

توسعه گروه کاری

تهیه مستندات

تمرکزبر نیازهای مشتری

استفاده از اطلاعات  رقابتی

تخمین اقلامی که می توان در مورد آنها اقدامی صورت داد.

پی ریزی تجربه یا اطلاعات موجود

کاهش زمان تعبیر طراحی

کاهش زمان معرفی مشکلات

احتساب از بهبود غیر ضروری آتی

تعیین فرصتهای کار بردی آتی

تعیین فرصتهای فرضیات پوچ

بر پایه نظر خواهی توافقی

ایجاد ارتباطات سطوح مشترک

تعیین اقدامات در سطوح مشترک

ایجادنظریه کلی صرف نظر از جزئیات

مستند سازی دلیل اصلی و اساسی طراحی

تلفیق آن آسان است

ابعاد ساختاری برای اطلاعات

تطبیق ودادن یا تغییر مستندات موجود

تهیه چهار چوبی برای تجزیه و تحلیل حساسیت

اثر بخشی

مسکن های درد

کاهش تغییر پذیری در فرمان اصلی

فرمان اصلی

گیربکس

سوخت رسان اصلی

تغییر پذیری

توازن فشار

مشکلات موتور

کاهش بندی دیواره

کاهش جریان N2

انجام  بهبود نمایش

D

$

D

D

D

(  (  ( (

(

(

1

2

$

D

D

D

D

(  (   ( (

(

(

3

$$

(  (  ( (

(

(

D

D

D

D

4

$$$

D

D

D

( ( ( (

(

D

(((

افزایش

خود کنترلی

TQC

کاهش

TQM

افزایش

کاهش

کنترل

معیوب

بازرسی

آنچه که ما می توانیم انجام دهیم

روابط بین چیزهایی که می توانیم انجام دهیم.

ماتریس روابط

QFD

مشخصه کیفی یا

شکل مورد نظر

ماشین Mashine

مواد    (Material)

محیط

نیروی انسانی

M un power

روش تولید

Method

آینده

آینده

مرحله چهارم

برنامه ریزی تولید

روش های تولید

قوانین ساخت

شناسایی کارهای دفتری غیر ضروری

شناسایی فرصت های اتوماسیون سازی

کسب لیست همه گزارشات

کاهش کارهای دفتری و کاغذ بازی

شناسایی داده هایی که هم اکنون به صورت دستی انجام می شوند

شناساییی کارهای دفتری که اغلب تکرار شده اند

بررسی مدیریتی بر روی گزارشات

تعیین اینکه در کجا گزارشات اطلاعات تشابه را پوشش می ددهند

مرحله سوم

برنامه ریزی فرآیند ها

قوانین ساخت و تولید

مشخصه  های قطعاات

مرحله دوم

برنامه ریزی قطعات محصول

مشخصه های قطعات

مشخصه  های مخصوص

مرحله اول

برنامه ریزی محصول

خواسته مشتری

خواسته مشتری

خط جریان هیدروکربن

کنترل مجدد سیم کشی

6

3

5

4

2

1

حذف cv

Output

Morniny shift

Atter noon shiff

Night shift

عمل

yes

انبار

عمل

عمل

عمل

عمل

عمل

عمل

عمل

8

7

6

5

3

تصمیم

بازرسی     1

4

2

1

1

Tyienol

Bufferin

Bayer

Generic aspirin

Anacin

Eecedrin

رئیس قادر  به درک موضوع نیست

هیچ خریدی از طریق توسط رئیس امکان پذیر نیست

اولویت بندی

زیادی نوارهای کاغذی قرمز رنگ

فقط بر روی موارد مهم و بحرانی
 کار می شود

شلوغ بودن کارهای دفتری

سیستم خارج از کنترل است

محدویت منابع