جدول سطوح مبنادر گروه 5 ( فضاهای گردش )

| گروههای 1 تا سطح فضاهای گردش | گروه 1 ( فضاهای اصلی ) | گروه 2 ( فضاهای وابسته اصلی ) | گروه 3 ( فضاهای رفاهی ) | گروه 4 ( فضاهای پشتیبانی ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | در سیستم باز ( سالن های کار ) | در سیستم بسته ( اتاقهای کار ) |  |  |  |
| افقی | 15٪ گروه 1 | 30 ٪ گروه 1 | 25٪ گروه 2 | 25 ٪ گروه 3 | 20 ٪ گروه 4 |
| عمودی | 3 ٪ تا 5 ٪ مجموع گروههای 1 تا 4 |

روش محاسبه زیربنا و کنترل سطوح

روش محاسبه سطوح

برای محاسبه زیر بنای کل ساختمان اداری ( ناخالص ) که از اهداف برنامه ریزی و مبنای طراحی است به ترتیب زیر عمل می شود ‍:

- با استفاده از شرح وظایف و پست های سازمانی ( مصوب سازمان امور اداری و استخدامی کشور ) ، تعدای کارکنان در دره های شغلی تعیین می شود .

- با استفاده از جدول شماره 2-3-1-6-2 رده های شغلی با رده های معماری مطابقت داده شده و جمعیت کارکنان هر ردیف محاسبه می گردد .

- با استفاده از جداول شماره 1-2-6-2 تا 4-2-6-2 سطوح فضاهای مورد نیاز در گروه های چهارگانه به دست می آید . ( کلیه نیازهای کمی و کیفی و سیستم های مدیریت و ویژگیهای خاص دستگاه بهره بردار در این مرحله شناسایی شده و برای محاسبه به کار گرفته شوند ) .

- با استفاده از جدول شماره 5- 2- 6 – 2 سطح فضاهای گردش برای گروه های چهار گانه محاسبه می شود .

- با حاصل جمع مقادیر بدست آمده د رگروه های پنجگانه مقدار سطح زیربنای ناخالص ساختمان بدست خواهد آمد .

شاخص های  کنترل محاسبه سطوح

بمنظور کنترل برنامه ریزی انجام شده مطابق این دستور العمل ، لازم است شاخص های زیر مبنای مقایسه قرار گیرند .