سيستمهاي خنك كننده :

در طول زمان احتراق مخلوط سوخت و هوا داخل سيلندرها حرارت زيادي در حدود 1800 تا 2000 درجه سانتيگراد ايجاد مي شود. تنهاي قسمتي از حرارت به وجود آمده (حدود 20 تا 24 درصد در موتورهاي بنزيني و 27 تا 35 درصد در موتورهاي ديزل) به كار مفيد تبديل مي شود.قسمت ديگري از اين حرارت (حدود 20 تا 34 درصد در موتورهاي بنزيني و 20 تا 32 درصد در موتورهاي ديزل) مي بايست توسط سيستم خنك كننده جذب شود در غير اينصورت قطعات موتور بخصوص پيستونها و سوپاپ ها كه مستقيماً به شعله تماس دارند بيش از حد گرم شده ، حرارت زياد باعث از بين رفتن سريع آنها مي گردد. ضمناً حرارت زياد از حد، موجب سوختن روغن مي شود.

خنك شدن بيش از حد يك موتور در حال كار نيز مطلوب نيست. در موتوري كه بيش از حد خنك مي شود توان ،در نتيجه تلفات حرارت كاهش مي يابد ،تلفات اصطكاكي براثر سفت شدن روغن بالا مي رود و بخشي از مخلوط سوخت و هوا تبديل به مايع شده و روغن از ديواره هي سيلندر شسته و پايين مي برد. اين موارد موجب فرسايش اجزاء موتور مي گردد. در موتوري كه حرارتش خيلي پايين است خوردگي ديواره هاي سيلندر در نتيجه تولد تركيبات گوگردي افزايش مي يابد. جدول 1 اثر درجه حرارت خنك كننده بر روي توان موتور مصرف سوخت و فرسايش يك موتور بنزيني را نشان مي دهد. اين در موقعي است كه حرارت موتور پايين تر از حد توصيه شده 82 درجه سانتي گردا باشد.

امروزه دو نوع سيستم خنك كننده در موتورها به كار مي رود سيستم خنك كننده هوايي كه در آن از هوا به نوان واسطه خنك كننده استفاده مي شود . و دوم سيستم خنك كننده مايعي يا آبي كه در آن از مايع براي خنك كردن موتور و از هوا براي خنك كردن مايع استفاده مي گردد.

| حرارت خنك كننده OC | توان % حداكثر | مصرف سوخت % حداقل | فرسايش سيلندر % حداقل |
| --- | --- | --- | --- |
| 80 | 100 | 100 | 100 |
| 70 | 98 | 103 | 166 |
| 60 | 96 | 114 | 334 |
| 40 | 92 | 125 | 668 |
| 4 | 88 | 136 | 2670 |

سيستم خنك كننده هوايي

اين سيستم معمولاً در موتورهاي كوچك مورد استفاده قرار مي گيرد . زيرا عبور هوا از تمام نقاط داغ در موتورهاي بزگتر مشكل است. در اين سيستم معمولاً از پره ها لوله ها و دمنده ها براي كمك در پخش هوا استفاده مي شود. موتورهاي چند سيلندر كه با هوا خنك مي شوند سيلندرهايشان به جاي اين كه به صورت جفت جفت با هم ويا همگي در يك بدنه ريخته شوند به صورت منفرد و جدا از هم ريخته مي شوند تا حداكثر عمل خنك شدن در آنها انجام گيرد. موتورهاي هواپيما ، موتور سيكلت،چمن زن ها ،تراكتورهاي باغي ،تراكتورهاي كوچك و متوسط ديزل و مولدهاي ديزلي ، از جمله متورهاي چند سيلندري هستند كه با هوا خنك مي شوند. اين موتورها داراي مزاياي زير مي باشند:

- وزنشان كمتر است

- داراي ساختمان ساده تري هستند

- كاركردن با آنها راحت تر است و با زحمت كمتري همراه مي باشد.

- خطر يخ زدن آنها در هواي سرد وجود ندارد.

سيستم خنك كننده هوايي داراي معايب زير است :

- خنك نگه داشتن موتور در تمام شرايط مشكل است.

- كنترل كامل حرارت سيلندرها تقريباً غير ممكن است.

موتورهايي كه با هوا خنك مي شوند معمولاً كمي داغ تر از موتورهايي كار مي كنند كه با آب خنك مي شوند و نيازبه روغنكاري بيشتري دارند.

سيستم خنك كننده مايعي

در موتورهايي كه داراي سيستم خنك كننده مايعي هستند از آب يا بعضي مايعات با درجه يخ زدگي پايين كه به ضد يخ معروفند به عنوان عامل خنك كننده يا مايع خنك كننده استفاده مي شود.

آب كه خنك كننده خوب و مطلوب براي استفاده در تراكتورها ، كاميون ها و اتومبيل ها محسوب مي شود داراي مزاياي عمده زير است:

- به مقدار فراوان در همه نقاط و به آساني قابل دسترس مي باشد.

- حرارت را به خوبي جذب مي كند.

- به سهولت در حرارتهاي بين نقطه انجماد و جوش جريان مي يابد.

- خطرناك و مضر نبوده و كار با آن ناخوشايند نمي باشد.

معايب عمده براي خنك كردن موتور عبارت است از:

- داراي نقطه انجماد بالايي است

- ممكن است موجب خوردگي بيش از حد رادياتور و قسمتهاي فلزي مشخصي از موتور شود. آب تميز و خالص مانند آب باران بهترين نتايج را مي دهد .

سيستم خنك كننده اي كه در اكثر تراكتورها،اتومبيل ها و كاميون ها مورد استفاده قرار مي گيرد تركيبي از خنك كننده هوايي و مايعي مي باشد.

يك سيستم خنك كننده مايعي شكل معمولاً از قسمتهاي زير تشكيل شده است:

- رادياتور و درپوش فشاري رادياتور

- پروانه و تسمه پروانه

- پمپ آب

- مجراي آب موتور

- ترموستات يا تنظيم كننده گرمايي

- ترموستات يا تنظيم كننده گرمايي

- كركره رادياتور

- لوله هاي لاستيكي اتصال

- مايع يا خنك كننده

رادياتور

رادياتور يكي از اجزاء اصلي هر سيستم خنك كننده مايعي است كه به آن دستگاه تبادل حرارت نيز گفته مي شود. در اين قسمت حرارت از خنك كننده گرفته شده و به هواي آزاد منتقل مي شود. همچنين رادياتور مخزني براي ذخيره مايع خنك كننده مورد نياز به وجود مي آورد تا سيستم خنك كننده به طور موثر كار كند. رادياتور شامل دو مخزن است: يك مخزن در بالا كه به وسيله يك لوله لاستيكي به مجراي آب سر سيلندر راه دارد و يك مخزن در پايين كه به پمپ مربوط مي شود. اين دو مخزن به وسيله تعدادي لوله هاي باريك با مقطع دايره يا بيضي به يكديگر مربوطه شده اند. لوله ها به وسيله لحيم كاري به مخزنها وصل شده و از يكديگر فاصله دارند تا هوا بتواند از لابلاي آنها عبور كند. اطراف لوله ها را پره ها و مجاري عبور هوا احاطه كرده است.

پس از اين كه آب از موتور عبور كرده گرم شده و وارد مخزن بالايي مي شود سپس از لوله ها گذشته و وارد مخزن پايين مي شود. در موقع عبور آب از لوله ها چون هوا از لابلاي آنها عبور مي كند مقداري از حرارت خود را از دست مي دهد . هنگامي كه آب خنك شده و به مخزن پاييني مي رسد توسط پمپ آب مكيده شده به داخل سيلندر ها فرستاده مي شود و اين سيكل ادامه پيدا مي كند.

معمولاً دو نوع رادياتور در سيستم خنك كننده مايعي به كار مي رود. رادياتور نوع لانه زنبوري و رادياتور نوع لوله اي با پره . رادياتورهاي لانه زنبوري معمولاً در هواپيما و اتومبيلهاي مسابقه كه سرعت هوا در آنها زياده بوده اما مقاومت در مقابل جريان هوا بايد كم باشد به كار مي رود. از رادياتورهاي لوله اي با پره اغب در ساير ماشينها استفاده مي شود.

درپوش فشاري رادياتور

سيستم فشاري به موتور اجازه مي دهد در حرارت بالا كار كند بدون اين كه آب به جوش آيد يا بر اثر تبخير قسمتي از آن از دست برود. در كنار دريا جايي كه فشار هوا حدود 101 كيلوپاسكال است آب در 100 درجه سانتي گراد به جوش مي آيد. در ارتفاع بيشتر آب در درجه حرارت پايين تر و در اترفاع كمتر در درجه حرارت بيشتري به جوش مي آيد. با افزايش فشار به مقدار 7 كيلو پاسكال نقطه جوش آب خالص حدود 2 درجه سانتي گراد بالا مي رود. بدين ترتيب آب داخل سيستم خنك كننده مي تواند در درجه حرارت بالاتري گردش كندبدون اينكه به جوش آيد. درپوش فشاري رادياتور، به طور محكم بر روي دريچه مخزن بالايي رادياتور بسته مي شود.

درپوش فشاري داراي يك سوپاپ ديگري به نام سوپاپ خلاء مي باشد كه جهت باز شدن آن به طرف داخل رادياتور است . اين سوپاپ در وسط وپاپ فشاري قرار گرفته كه از ايجاد خلاء در رادياتور جلوگيري مي كند. وقتي كه موتور كار مي كند معمولاً با بلند شدن سوپاپ فشاري بر خلا نيروي فنر پشت آن فشار اضافي به همراه مقداري بخار يا آب از طريق لوله سرريز ، از رادياتور خارج مي گردد. وقتي كه موتور خاموش مي شود بر اثر سرد شدن در داخل سيستم خنك كننده خلاء نسبي بوجود مي آيد. چنانچه اختلاف بين فشار داخل سيستم خنك كننده و فشار اتمسفر در خارج از 7 كيلوپاسكال تجاوز كند سوپاپ خلاء باز مي شود . با باز شدن سوپاس خلاء هوا از طريق لوله سرازير وارد سيستم مي شود . هنگامي كه فشار داخل و خارج يك اندازه شوند سوپاپ خلاء بر اثر فشار فنر خود بسته خواهد شد.

پروانه و تسمه پروانه

پروانه سيستم خنك كننده كه معمولاً بين رادياتور و موتور قرار مي گيرد روي محور پمپ آب در جلو بدنه سيلندر نصب مي شود. پروانه معمولاً به وسيله يك تسمه v شكل حركت خودرا از ميل لنگ موتور مي گيرد . وقتي كه موتور كار مي كند پروانه موجب ايجاد يك جريان شديد هوا از داخل رادياتور شده و به تبادل حركت كمك مي نمايد . پروانه ممكن است از نوع مكنده يا دمنده باشد. نوع پروانه بستگي به طرح و سيستم خنك كننده دارد. پروانه هاي نوع مكنده در ماشينهاي به كار مي روند كه سرعت حركتشان به عبور هوا از رادياتور كمك مي نمايد در اين طرح پروانه و رادياتور كوچكتري نسبت به نوع دمنده كار برده مي شود. پروانه هاي نوع دمنده بيشتر در ماشينهاي كم سرعت و همچنين در ماشينهايي كه در آنها خطر مكيدن مواد مضر به داخل رادياتور وجود دارد استفاده مي گردد.

پمپ آب

براي به گردش درآوردن مايع سيستم خنك كننده موتورها از يك پمپ گرزيز از مركز كه آن را مي توان قلب سيستم خنك كننده ناميد استفاده مي شود.

اين نوع پمپ شامل يك بدنه چدني يا آلومينيومي، چرخ پره دار يا پروانه آب پخش كن با تيغه هاي انحناء دار محور گرداننده ، ياتاقان هاي مورد نياز، كاسه نمدها و اشرهاي آب بندي مي باشد. پمپ آب معمولاً از نوع ساچمه اي يا علتكي هستند. براي جلوگيري از نفوذ آب به داخل ياتاقان ها و نشتي آب از اطراف محور گرداننده از كاسه نمدها استفاده مي شود. لوله ورودي بدنه پمپ به وسيله لوله لاستيكي به لوله اتصالي مخزن پايين رادياتور متصل شده و مجراي خروجي آن مستقيماً به مجراي آب سيلندر مربوط مي گردد. پروانه آب پخش كن حركت خود را از طريق پولي و تسمه از ميل لنگ مي گيرد. وقتي كه پروانه شروع به گردش مي كند آب بين پره ها كه از مخزن پاييني رادياتور وارد پمپ مي شود تحت تاثير نيروي گريز از مركز به طرف خارج پرتاب شده و تحت فشار به داخل بدنه موتور ، سر سيلندر و از آنجا به خارج موتور فرستاده مي شود. مقدار جريان آب موردنياز براي وسايل و ماشينهاي كشاورزي بين 9/1 تا 8/3 ليتر در دقيقه براي هر اسب بخار توليد شده توسط موتور مي باشد.

مجراي آب موتور

بدنه سيلندر موتور و سر سيلندر آن شامل يك سري راهگاههاي عبور براي گردش آب در اطراف سيلندر ها و سوپاپها مي باشد كه اين راهگاههاي عبور را مجموعاً مجراي آب موتور مي نامند.

ترموستات

از ترموستات براي كنترل جريان آب از رادياتور استفاده مي شود. وقتي كه موتور سرد است ترموستان راه جريان آب از موتور به رادياتور را مسدود كرده و تا زماني كه درجه حرارت موتور به حد معيني نرسد خروج آب از موتور را غير ممكن مي سازد در مدت گرم شدن موتور پمپ آب از طرق مجراي انحرافي مايع خنك كننده را فقط در داخل مجراي آب موتور به گردش در مي آورد.

ترموستات نوع فانوسي شامل يك سوپاپ ديسكي و نشيمنگاه آن مي باشد. اين ترموستات بين سر سيلندر و محفظه بالايي رادياتور نصب مي شود. سوپاپ قسمت بالايي يك گروه كپسول هاي برنجي نازك كه روي هم قرار گرفته و تشكيل فانوسي را مي دهند متصل شده است. داخل فانوس از مايع فراري مانند استون يا الكل متيل پر شده است . قسمت پايين فانوس به بدنه ترموستات محكم شده و فانوس به صورت معلق قرار گرفته است.

موقعي كه موتور سرد است در اثر انقباض فانوس، سوپاپ در محل نشيمنگاه خود بسته نگه داشته مي شود و آب نمي تواند از قسمت سرسيلندر به رادياتور جريان يابد. با داغ شدن آب در داخل مجري آب موتور مايع فرار داخل رادياتور جريان يافته و خنك مي شود بدين ترتيب گردش آب آغاز مي شود. وقتي كه موتور خاموش مي شود الكل يا ماده فرار ديگري كه قبلاً تبخير شده بود مجدداً به مايع تبديل مي گردد و فانوس كوتاه مي شود . با كوتاه شدن فانوس سوپاپ ديسكي بر روي نشيمنگاه خود مي نشيند . وقتي كه حرارت به زير 77 درجه سانتي گراد كاهش مي يابد سوپاپ كاملاً بسته خواهد شد.

پرده رادياتور و كركره رادياتور

در بعضي از سيستمهاي خنك كننده مايعي ، از يك پرده رادياتور و يا يك كركره رادياتور كه در جلو رادياتور قرار گرفته اند براي كنترل بيشتر حرارت موتور استفاده مي شود. پرده رادياتور شامل يك تكه پارچه كتاني است كه يك سر آن در پايين رادياتور به طور ثابت به ميله اي متصل گرديده است و سر ديگر آن در بالا به دور يك استوانه غلتك مانند پيچيده شده است. استوانه به وسيله يك چرخ دنده گرداننده داخلي چرخش مي كند و پرده به دور آن پيچيده يا باز مي شود. راننده مي تواند از داخل اتاقك خود به وسيله يك كابل كنترل كننده پرده را پايين آورده يا بالا ببرد. در بعضي از سيستمهاي خنك كننده از كركره شبكه اي شكل رادياتور به جاي پرده استفاده مي شود. كركره از تعدادي پرده يا صفحه هاي نازك تشكيل شده است كه توسط محور اتصال با هم ارتباط دارند و مي توانند به وسيله يك اهرم و يك كابل كنترل كننده به وسيله راننده از داخل اتاقك راننده باز يا بسته شوند. وقتي پره ها در وضعيت افقي قرار گيرند كركره كاملاً باز و وقتي آنها در وضعيت عمودي باشند كركره كاملاً بسته مي شود.

هر دو سيستم پرده يا كركره رادياتور وسيله اي براي جلوگيري از جريان هوا به طرف رادياتور محسوب شده و به تامين حرارت مطلوب موتور كمك مي كنند.

لوله هاي اتصال سيستم خنك كننده

از لوله ها اتصال قابل انعطاف لاستيكي معمولاً براي اتصال قسمتهاي مختلف سيستم خنك كننده موتور استفاده مي شود تا در مقابل تكانهاي موتور يا ماشين مقاومت و دوام بيشتري داشته باشند.