دانشگاه آزاد اسلامی

واحد اردبيل

موضوع:

محاسبه سطح مقطع راداري هواپيما

با استفاده از معادله سهمي

استاد مربوطه:

آقاي مهندس قيامي

تهيه و تنظيم:

مجيد يگانه

تابستان 85

«محاسبه RCS هواپيما با استفاده از معادله ي سهمي»

چكيده :

آناليز دقيق پراكندگي اشيا با ابعاد بزرگ در مقايسه با طول موج با استفاده از روشهاي دقيق (عنصر محدود، EDTD، روش گشتاور) با يك كامپيوتر شخصي، تقريبا غيرعملي است. در روشهاي مجانب، اتپيك هاي فيزيكي (PO)، نظريه هندسي ديفراكسيون (GTD) الگوبرداري دقيق مرز اشيا، نيز سخت است. روش معادله سهمي، نتايج دقيقي را در محاسبات پراكندگي از اشيا با ابعادي در دامنه ي يك تا ده طول موج، ارائه مي دهد. حل معادله سهمي با مقاله، روش محاسبه سطح مقطع رادار با استفاده از معادله ي سهمي در سه بعد، مورد مطالعه قرار مي گيرد و معادلات ضروري ارائه مي شود. براي نشان دادن اعتبار معادله ي سهمي، RCS يك كره ي فعال محاسبه مي شود و نتايج با نتايج تحليلي مقايسه مي شود. RCS هواپيما با استفاده از مدل پله اي در معادله ي سهمي، محاسبه مي شود و نتايج با نتايج اپتيك هاي فيزيكي، مقايسه مي شود.

«1-مقدمه»

معادله ي سهمي، تخمين و تقريب معادله ي موج است كه پراكندگي و انتشار انرژي را در يك مخروط متمركز بر روي جهت برتر و جهت پاراكسي نشان مي دهد. معادله ي سهمي ابتدا بوسيله ي لئونتوويچ و فوك براي مطالعه ي ديفراكسيون امواج راديويي حول محور زمين، ارائه شد. با پيشرفت كامپيوترهاي تخصصي براي حل معادله ي سهمي، راه حل هاي عددي جايگزين شد. معادله ي سهمي بر انتشار موج، اكوستيك، رادار و سونار به كار گرفته مي شود.

معادله ي سهمي اخيرا در محاسبات پراكندگي در اكوستيك ها و الكترومغناطيس ها به كار گرفته شده است.

«2-چهارچوب معادله ي سهمي»

در اين مقاله، بر آناليز سه بعدي با استفاده از معادله ي سهمي متمركز مي شويم. در همه ي معادلات، وابستگي زماني ميدانها بصورت (expc-jwt) فرض مي شود. براي پلاريزاسيون افقي، ميدان الكتريكي E تنها مولفه غيرصفر EZ را دارد، در صورتيكه براي پلاريزاسيون عمودي، ميدان مغناطيسي H فقط يك مولفه غيرصفر Hz را دارد. تابع U. به صورت زير تعريف مي شود.

(1)

كه در اين معادله ، (X,Y,Z)( مولفه EZ براي پلاريزاسيون افقي و مولفه ي HZ براي پلاريزاسيون عمودي است. جهت پاراكسي در طول محور X فرض مي شود. با فرض شاخص انكساري ابزار، n، مولفه ميداني ( ، معادله موج سه بعدي ذيل برآورده مي شود:

(2)

با استفاده از معادلات (1) و (2)، معادله موج در اصطلاحات X بصورت معادله ذيل است (3)

با ملاحظه ي                                        ، (3)، به معادله (4) تبديل مي شود :

(4)

و مي تواند بصورت ذيل ارائه شود.

(5)

با تجزيه معادله ، جفت معادلات زير بدست مي آيد

راه حل براي (a6) مطابق با انتشار روبه جلوي امواج است در صورتيكه راه حل (b6) به انتشار امواج رو به عقب مربوط است.

«3-محاسبات ميدانهاي پراكندگي»

ساده ترين تخمين و تخريب (a6)، با استفاده از توسعه اولين رديف سريهاي تيلور بدست مي آيد. با استفاده از اين تخمين ، معادله استاندارد سهمي بدست مي آيد و ما Q را بصورت ذيل فرض مي كنيم. (7)

با استفاده از تخمين فيت و فلك براي تجزيه Y و Z، معادله ي 8 را داريم

(8)

و با استفاده از سريهاي رديف اول تيلور هريك از اعشار و جايگزيني آن در (a6) معادله (9) را داريم :

(9)

با توجه به تعريف y و z، معادله 9 به شكل ذيل تبديل مي شود :

(10)

اين معادله، معادله ي استاندارد سهمي است. معادله (10) تخمين زاويه باريك معادله ي سهمي در سه بعد مي باشد و كل ميدانها را در جهت روبه جلو محاسبه مي كنند. پراكندگي ميدان و RCS اشيا مي تواند با استفاده از معادله (10) محاسبه شود. حوزه ادغام و تركيب بصورت جعبه اي تلقي مي شود كه شي را احاطه مي كند. اين حوزه در پلان معكوس قرار مي گيرد. براي انجام اين كار، لايه كاملا همسان (PML) را در پلان معكوس به كار مي بريم.

در PML اوليه، بعنوان شرايط جذب مرزي براي حل معادل ماكسول ارائه شده است. PML، بعنوان شرايط جذب مرزي براي حل معادله سهمي توسط كالينو، به كار گرفته شده است. مزيت مهم PML، كارايي آن براي همه زواياي تابشي با استفاده در نقاط شبكه اي حوزه تركيبي مي باشد. اين حوزه با شرايط جذب مرزي PML در تصوير يك نشان داده مي شود.

تصوير 1 -  عمده تركيب با شرايط مرزي جذب PML

معادله (10) بر روي شبكه مستطيلي با استفاده از روش تفاوت محدود ارائه مي دهيم، براي تخمين معادله سهمي، طرح كرانك فيكلسون معمولا به كار مي رود. در اين مقاله، طرح ديگري را ارائه مي دهيم كه تثبيت بهتر را در مقايسه با طرح كرانك- فيكلسون، نشان مي دهد. ما منطقه ي (M(X,Y,Z) را بعنوان دامنه M تعريف مي كنيم. اين طرح، عليرغم طرح كرانك فيكلسون، در مشتقات رديف دوم با توجه به X,Y با ميانگين نمودن بين دامنه ي M و دامنه M-1 محاسبه مي شود و مشتقات رديف دوم در دامنه ي M محاسبه مي شود.

اين كار، دقت طرح تخمين را با توجه به معادله كرانك ليكلسون ، كاهش مي دهد و نيازمند (X كوچكتر است. مرز اشيا بايد بدقت در مسائل پراكندگي الگوبرداري شود، بنابراين (x كوچكتر مورد نياز است. تخمين در معادله 10 براي فضاي آزاد، معادله (11) را ارائه مي دهد.

(11)

با استفاده از معادله (11)، مي توانيم ميدانها را در دامنه ي m در برابر دامنه ي m-1 محاسبه نمائيم. موقعيت نقاط شبكه، در تصوير 2 ارائه مي شود.

تصوير2 – وضعيت نقاط شبكه اي با توجه به معادله 11

در آناليز دو بعدي با استفاده از معادله سهمي، ماتريكس مثلثي را براي بدست آوردن u در دامنه ي XM تبديل مي كنيم. در قالب سه بعدي، ضريب ماتريكس، ماتريكس خيلي بزرگ است و ما نمي توانيم معادلات را با تبديل مستقيم حل كنيم. در اين مقاله، روش شيب گرايان را براي محاسبه U در دامنه XM به كار برديم.

براي محاسبه ميدانها در همه ي نقاط حوزه تركيب، ابتدا، ميدانها در دامنه ي X0 تعيين مي شود. ميزان تابش بصورت موج پلان با ميدان واحد بصورت معادله (12) فرض مي شود.

(12)

(= ( ، زواياي موج پلان تابشي با محور x,y هستند.

«4-محاسبه سطح مقطع رادار»

بعد از محاسبه ي ميدانها در كل حوزه ي محاسباتي، مي توانيم ميدانها را در داخل هر حوزه اختياري x بصورت تابع ميدانها در حوزه x0  در فضاي آزاد بصورت ذيل محاسبه كنيم.

تصوير 3 – دامنه ميدان پراكندگي Us(m,i,j)  از كره فعال در  35 = x  متر  درMHz 300

(x,y,z) در امتداد جهت معين است و ميدان واحد براي موج تابش فرض مي شود.

(15)

«5-نتايج RCS»

در اين بخش، نتايج RCS هواپيما كه بوسيله ي معادله ي سهمي محاسبه مي شود، ارائه شد. براي نشان دادن اعتبار راه حل معادله سهمي، RCS كره با شعاع X10 با استفاده از زاويه باريك PE محاسبه مي شود.

موج تابشي، يك موج پلان با پلاريزاسيون افقي و طول موج مساوي با يك متر است (مطابق با 300 MHZ ) زاويه موج تابشي، صفر است. اندازه حوزه تركيب و ادغام در حدود  ( 35 در جهت X و (30 در جهت Z,Y مي باشد. فضاي شبكه در جهت هاي X، Y و Z‌ فرض مي شود به ترتيب بصورت5 (/ و5 (/ و (/2 باشد. نتايج ميداني در پلانهاي X=35M و Y=15M در تصاوير 3 و 4 نشان داده مي شود. RCS كره هاي فعال در تصوير 5 توضيح داده مي شود. نتايج معادله ي سهمي و نتايج تحليلي و توابع Legendre با خط دقيق و شاخص دايره اي در تصوير 5 نشان داده مي شود. همانطوريكه مي بينيد، تطابق خوبي بين نتايج تحليلي و نتايج معادله ي سهمي تا زاويه ي بالاي 10 درجه وجود دارد.

تصوير 4 – دامنه ميدان پراكندگي Us(m,i,j)  از كره فعال در  15 = y  متر  درMHz 300

تصوير 5- RCS كره فعال با شعاع ( 10

تصوير 6- هندسه هواپيماي واقعي و ابعاد آن

تصوير 7- مدل پله اي هواپيما ( ابعاد به صورت متر هستند)

تصوير 8- دامنه ميدان پراكندگي USM(m,j,j) از هواپيما در z=11.3m  براي 300 MHz

براي محاسبه ي ميدانهاي پراكندگي از هواپيما، مدل پله اي آن مورد استفاده قرار مي گيرد ابعاد هواپيما و مدل پله اي آن در تصاوير 6 و7 نشان داده مي شود. اندازه ي حوزه تركيبي براي محاسبه ي ميدانهاي پراكندگي از هواپيما بصورت (40، (30، (30 در جهت هاي x،y و z مورد ملاحظه قرار گرفت. فضاي شبكه در جهت هاي x، y و z فرض مي شود كه به ترتيب به صورت4( ،5( و 5( باشد.

موج تابشي، يك موج پلان داراي پلاريزاسيون افقي و طول موج مساوي با يك متر است زاويه موج تابشي، صفر است. نتايج ميداني در پلان ها، M3/11=Z و M25=X در تصاوير 8و9 ارائه مي شود. نتايج RCS هواپيما با زاويه باريك PE در O^= ( و 90^=( در تصاوير 10 و11 ارائه مي شود. خطوط دقيق، نتايج معادله ي سهمي و شاخص هاي نتايج اپتيك فيزيكي را نشان مي دهد.

تصوير 9 – دامنه ميدان پراكندگي از Us(m,i,j) از هواپيما در x=25m براي MHz 300

تصوير 10- RCS هواپيما در پلان (=o  در MHz 300

تصوير 11 - تصوير 10- RCS هواپيما در پلان (=90  در MHz 300

«6- نتيجه گيري»

روش معادله سهمي- مزاياي محاسبه پراكندگي را از اشياء با ابعاد بزرگ در مقايسه با طول موج، ارائه مي دهد.

در اين مقاله، RCS هواپيما با روش معادله سهمي سه بعدي، محاسبه شد. براي نشان دادن اعتبار معادله سهمي ، در RCS كره داراي شعاع (15، محاسبه شد و نتايج با نتايج تحليلي مقايسه شد. همانطوريكه ديده شد، تطابق مطلوبي بين نتايج تحليلي و نتايج معادله سهمي تا زواياي 10 درجه وجود دارد. ميدانهاي پراكندگي و RCS از هواپيما با استفاده از مدل پله اي آن در 300MHZ ارائه شده است و نتايج با نتايج اپتيك فيزيكي مقايسه شد. تطابق جويي بين دو روش وجود دارد كه در پلان 0^=( ارائه شده است.