الیاف و نخ شناسی

مقدمه:

دراین جزوه اطلاعات اولیه در مورد برخی از مواد اولیه مصرفی و رنگ و نوع ماسوره ها و اطلاعاتی در مورد نقشه های فرش مورد استفاده در کارخانه و بررسی چند نوع بافت آمده است.

هدف از این آموزش باز کردن سرفصل مطالب در این زمینه می باشد مسلما همکاری و تجربه شما در شناسایی راهکارهای مناسب تر در انجام کارها جهت کاهش ایرادات و افزایش راندمان در پربارتر کردن آموزش موثر خواهد بود.

الياف و نخ شناسي:

الياف به طور كلي به دو دسته تقسيم مي‌شوند

- الياف طبيعي

- الياف مصنوعي

در حال حاضر نخهاي مصرفي شركت كه از الياف طبيعي تشكيل شده‌اند شامل:

- نخ پشم: جهت نخ خاب (پرز) فرشهاي پشمي استفاده مي‌شود.

- نخ ابريشم: جهت نخ خاب (پرز) فرش‌هاي پشم- ابريشمي استفاده مي‌شود.

- نخ پنبه: جهت نخ ريشه و به صورت مخلوط با پلي استر براي نخ چله مصرف مي‌گردد.

- نخ كنف: براي نخ پود فرش استفاده مي‌شود.

نخ‌هاي مصرفي شركت كه از الياف مصنوعي تشكيل شده اند شامل:

- نخ اكريليك: جهت نخ خاب (پرز) فرش مصرف می شود.

- نخ پلی پروپلین (PP): جهت نخ خاب فرشهای پلی پروپلین استفاده می شود.

- نخ نایلون: جهت نخ دوخت در زیگزاگ مصرف می شود.

- نخ پود PP: جهت نخ پود بافت های پر تراکم استفاده می شود.

جهت شناسایی الیافت از روشهای فیزیکی و شیمیایی مختلفثی استفاده می شود و یکی از روشهایی که می توان جهت شناسایی نخ های مصرفی شرکت استفاده نمود به شرح ذیل می باشد.

- نخ های مورد مصرف جهت خاب فرش شامل: نخ های اکریلیک، پشم، PP، ابریشم می باشد.

- نخ اکریلیک به صورت دولا مصرف می شود ولی نخ پشم و ابریشم مصرفی در حال حاضر به صورت سه لا می باشد.

- نخ های پشم دارای زیر دست نرمتری نسبت به نخ اکریلیک بوده و بوی خاص پشم ممکن است از آن استشمام گردد.

- نخPP از فیلامنت ها یا رشته های ممتدی تشکیل شده است و دارای سطح صاف و بدون پرز می باشد.

- همچنین طیف رنگی اکثر نخ های پشم، اکریلیک و PP با یکدیگر متفاوت است.

نمرات کلیه نخ های مصرفی در خط تولید به قرار ذیل می باشد:

- نمره نخ: توسط نمره نخ، ضخامت (نازکی و کلفتی) نخ ها نسبت به یکدیگر بیان می شود.

- تعریف نمره متریک: متراژی از نخ یک لا که ی گرم وزن داشته باشد

بعنوان مثال: اگر 50 متر از نخ دولای اکریلیک مصرفی را وزن نماییم و وزن آن 52/9 گرم باشد و سپس در فرمول ذیل قرار دهیم نمره متریک نخ به دست می‌آید.

| N.m5/10 | = | 50*2 | = | متراژ *تعداد لا | = | نمره متریک |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 52/9 |  | وزن نخ |  |  |

جهت تشخيص و اندازه گيري نمرات ساير نخهاي ديگر ابتدا بايستي نمره متريك آن نخ را به دست آورد و سپس از نمره متريك به دست آمده مي‌توان نمره نخ در ساير واحدهاي ديگر را به دست آورد.

كه در اينجا به ذكر چند نمونه از آن (فرمول به دست آوردن نمره نخ كنف) و نخهاي PP ريشه و چله اكتفا مي‌كنيم.

| جهت نخ | فرمول تبديل | جنس نخ | فرمول تبديل |
| --- | --- | --- | --- |
| جهت نخهاي كنف | LEA= N.m/0.6 | جهت نخهاي پنبه (نخ ريشه و پنبه پلي استر (نخ چله | Ne= N.m*0/591 |
| جهت نخهاي PP | Dtex=10000*N.m |  |  |

*نمرات مختلف نخهاي مصرفي و موجود در كارخانه (در جنسهاي مختلف) به قرار ذيل مي‌باشد.

| جنس نخ | نمرات مختلف نخ |
| --- | --- |
| نخ اكريليك | N.m2/5/10 |  |  |  |  |  |  |  |
| نخ پشم | N.m3/15 | N.m 3/18 |  |  |  |  |  |  |
| نخ ابريشم | N.m3/15 |  |  |  |  |  |  |  |
| نخ PP | Dtex 2/1450 | Dtex1/1600 | Dtex 1/1800 | Dtex 1/2100 | Dtex 1/2400 | Dtex 1/1350 |  |  |
| نخ كنف | LEA 2/3 | LEA 2/4 | LEA 2/5 | LEA 2/6 | LEA 2/7 | LEA 2/8 | LEA 2/10 | LEA 2/12 |
| نخ چله | N.e 6/20 | N.e 8/20 | N.e 4/20 | N.e 12/20 |  |  |  |  |
| نخ ريشه | N.e 12/10 | N.e 6/5 | N.e 10/10 |  |  |  |  |  |

* جهت سهولت در شناسايي و طبقه بندي رنگ نخها، (توسط سيستم كدينگ) به رنگ نخ ها كد يا شماره داده شده است.

در اينجا جهت اطلاع شما به ذكر چند كد داده شده به رنگ نخهاي پر مصرف توليد اكتفا مي‌كنيم.

| رنگ نخ | جنس نخ | نمره نخ | كد رنگ نخ | رنگ نخ | جنس نخ | نمره نخ | كد رنگ نخ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| لاكي A | اكريليك |  | 1003 | سرمه اي A | پشم | N.m3/15 | 2061 |
| سرمه اي A | اكريليك |  | 2101 | كرم A | پشم | N.m3/15 | 3062 |
| كرم (نائين) B | اكريليك |  | 3130 | پيازي B | پشم | N.m3/15 | 6061 |
| كرم روشن A | اكريليك |  | 3003 | بژ A | پشم | N.m3/15 | 8060 |
| زيتوني A | اكريليك |  | 5004 | آبي A | پشم | N.m3/15 | 4060 |
| آبي A | اكريليك |  | 4005 | سبز A | پشم | N.m3/18 | 7064 |
| مسي روشن A | اكريليك |  | 6101 | لاكي A | پشم | N.m3/18 | 1064 |
| سبز D | اكريليك |  | 7109 | سرمه اي A | پشم | N.m3/18 | 2064 |
| مسي تيره BS | اكريليك |  | 6009 | پيازي B | پشم | N.m3/18 | 6064 |
| بژF | اكريليك |  | 8118 | سبز روشن A | PP | Dtex1/2100 | 7070 |
| قهوه اي تيره B | اكريليك |  | 8527 | سرمه اي A | PP | Dtex1/2100 | 2070 |
| طوسي B | اكريليك |  | 7505 | آبي A | PP | Dtex1/2100 | 4070 |
| سفيد A | ابريشم | N.m3/15 | 3041 | لاكي A | PP | Dtex1/2100 | 1074 |
| آجري A | اكريليك |  | 85 |  |  |  |  |
| زيتوني C | اكريليك |  | 5121 |  |  |  |  |
| سبز L | اكريليك |  | 7121 |  |  |  |  |

لازم به ذكر است كه رقم هزارگان كدهاي فوق نشان دهنده رنگ نخ مي‌باشد و بقيه اعداد نشان دهنده رديف رنگ مربوط به جدول كدينگ مي‌باشد.

بعنوان مثال اصلي ترين معرف نخ لاكي با كد 1003 رقم هزارگان آن يعني 1 مي‌باشد (عدد 1 نشان مي‌دهد كه رنگ نخ مربوطه لاكي مي‌باشد.) به همين صورت نخهايي كه با عدد 2 شروع مي‌شود رنگ آنها نخ سرمه اي و رنگ نخهايي كه با عدد 3 شروع مي‌شوند كرم يا سفيد، رنگ نخهايي كه با عدد 4 شروع مي‌شوند آبي، رنگ نخهايي كه با عدد 5 شروع مي‌شوند زيتوني، رنگ نخهايي كه با عدد 6 شروع مي‌شوند پيازي يا مسي، رنگ نخهايي كه با عدد 7 شروع مي‌شوند سبز، رنگ نخهايي كه با عدد 75 شروع مي‌شوند طوسي، رنگ نخهايي كه با عدد 8 شروع مي‌شوند بژ يا شتري، رنگ نخهايي كه با عدد85 شروع مي‌شوند قهوه اي مي‌باشد.

* رنگ ماسوره يا بوبين جمبو:

جهت سهولت در شناسايي نخ‌هاي مصرفي در خطر توليد و جلوگيري از بروز اشتباه د مصرف نخ‌ها و پيشگيري از ايجاد اشكال دو رنگي يا دو جنسي در بافت ها توسط كمك بافنده و يا پرسنل خدمات، مخصوصا در رنگهاي مشابه و با شماره لات‌هاي مختلف، يا در جنسهاي مختلف از ماسوره ها و يا بوبين‌هاي جمبو رنگي مختلف استفاده مي‌شود.

مشخصات ماسوره يا بوبين‌هاي جمبو و نام مصطلح هر رنگ ماسوره يا بوبين در خط توليد به قرار ذيل مي‌باشد:

| رديف | رنگ | نوع | جنس | طول ماسوره يا بوبين | نام مصطلح در خط توليد |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ماسوره | بوبين جمبو |  |  |  |
| 1 | آبي | * |  | پلاستيكي | Cm 5/14 | ماسوره آبي |
| 2 | قرمز | * |  | پلاستيكي | Cm 5/14 | ماسوره قرمز |
| 3 | نارنجي | * |  | پلاستيكي | Cm 5/14 | ماسوره نارنجي |
| 4 | صورتي | * |  | پلاستيكي | Cm 5/14 | ماسوره صورتي |
| 5 | قرمز فسفري | * |  | پلاستيكي | Cm 5/14 | ماسوره قرمز پسته‌اي |
| 6 | سبز مغز پسته اي | * |  | پلاستيكي | Cm 5/14 | ماسوره سبز مغزپسته‌اي |
| 7 | سبز فسفري | * |  | پلاستيكي | Cm 5/14 | ماسوره سبز فسفري |
| 8 | سبز تيره | * |  | پلاستيكي | Cm 5/14 | ماسوره سبز تيره |
| 9 | سبز روشن | * |  | پلاستيكي | Cm 5/14 | ماسوره سبز روشن |
| 10 | مشكي | * |  | پلاستيكي | Cm 5/14 | ماسوره مشكي |
| 11 | زرد | * |  | پلاستيكي | Cm 5/14 | ماسوره زرد |
| 12 | سفيد | * |  | پلاستيكي | Cm 5/14 | ماسوره سفيد |
| 13 | چوبي | * |  | پلاستيكي | Cm 5/14 | ماسوره چوبي |
| 14 | سرمه‌اي | * |  | چوبي | Cm 5/14 | ماسوره سرمه‌اي |
| 15 | خاكستري | * |  | پلاستيكي | Cm 5/14 | ماسوره خاكستري |
| 16 | پرتغالي | * |  | پلاستيكي | Cm 5/14 | ماسوره پرتغالي |
| 17 | سبز چمني | * |  | پلاستيكي | Cm 5/14 | ماسوره سبز چمني |
| 18 | آبي |  | * | پلاستيكي | Cm 29 | بوبين آبي |
| 19 | سبز |  | * | پلاستيكي | Cm 29 | بوبين سبز |
| 20 | زرد |  | * | پلاستيكي | Cm 29 | بوبين زرد |
| 21 | سفيد |  | * | پلاستيكي | Cm 29 | بوبين سفيد |
| 22 | قرمز |  | * | پلاستيكي | Cm 29 | بوبين قرمز |
| 23 | مشكي |  | * | پلاستيكي | Cm 29 | بوبين مشكي |
|  | رنگهاي مختلف |  | * | مقوايي | Cm 29 | بوبين مقوايي |

تعاريف:

- بافت‌هايي كه سايزشان 5/3* 5/2 يا بيشتر از 5/3*5/2 باشد را قالي (فرش) گويند.

- بافتهايي را كه سايزشان كمتر از 5/3* 5/2 باشد را قاليچه گويند.

- بافتهايي را كه ابتدا و انتهاي فرش مشخص نبوده و نقشه ابتدا و انتهاي فرش بسته نشده باشد را بافتهاي كناره گويند.

- و يا به صورت كلي بافتهايي را كه طولشان تقريبا 4 برابر عرضشان باشد را بافتهاي كناره گويند.

- بافتهايي را كه نقشه خاصي نشداشته باشند را بافت كف ساده گويند

- بافتهايي را كه نقشه آنها تركيب خاص و مشخصي را نداشته باشند را نقشه‌هاي مدرن يا كلاسيك گويند.

- بافتهايي را كه اصلا پايل (نخ پرز) نداشته باشند را (ساده بافت) گويند.

- اصولا رنگ لبه فرش با رنگ زمينه فرش يكي مي‌باشد ولي ممكن است در برخي از نقشه ها زمينه فرش با لبه فرش از لحاظ رنگ همرنگ نباشد (بعنوان مثال در برخي از بافت‌هاي صادراتي رنگ لبه فرش تيره‌تر از رنگ زمينه انتخاب مي‌شود.)

انواع نقشه‌ها و ترتيب كذگذاري آنها در شركت فرش مشهد

| نوع دستگاه و تعداد شانه | تراكم پود در سانتي متر | تراكم پودپايل دار در سانتي متر | محدوده كد نقشه ها | مثال |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CRM320 | 7 | 3 به بالا (5/3) | از 2300 لغايت 2399 | 2301 |
|  | 6/9 | 4 به بالا (8/4) | از 2400 لغايت 2499 | 2410 |
|  | 11 | 5به بالا (5/5) | از 2500 لغايت 2599 | 2501 |
|  | 8/12 | 6 به بالا (4/6) | از 2600 لغايت 2699 | 2620 |
|  | 8/12 | 6 به بالا (4/6) | از 3600 لغايت 3699 | 3609 |
|  | 8/12 | 6 به بالا (4/6) | از 4300 لغايت 4339 از 3500 لغايت 3599 | 4337 3564 |
|  | 16 | 8 به بالا (8) | از 2800 لغايت 2899 | 2801 |
| ASR 350 | 5/7 | 5/7 | از 250 لغايت 299 | 258 |
|  | 9 | 9 | از 300 لغايت399 | 317 |
|  | 9 | 9 | از 3000 لغايت 3999 | 3007 |
| شونهر و ADR500 | 15 | 5 | از 500 لغايت 599 | 518 |
|  | 18 | 6 | از 600 لغايت 699 | 613 |
|  | 18 | 6 | از 6000 لغايت 6999 | 6017 |
| شونهر و ASR 500 پنج رنگ | 10 | 10 | از 1000 لغايت 1199 | 1010 |
|  | 12 | 12 | از 1200 لغايت 1299 | 1203 |
|  | 18 | 18 | از 1800 لغايت 1899 | 1840 |
|  | 20 | 20 | از 2000 لغايت 2099 | 2012 |
| CRT 500 بيست و دو رنگ | 12 | 12 | از 8800 لغايت 88999 از 22000 لغايت 22999 | 88050 |
| ASR 500 هفت رنگ | 10 | 10 | از 75000 لغايت 75999 | 70002 |
| ASR 500 ده رنگ | 10 | 10 | از 10001 لغايت 10999 | 10060 |
| ASR 500 هشت رنگ | 12 | 12 | از 8000 لغايت 8999 | 8005 |

قسمتي از انواع سايز بافتهاي موجود در شركت عبارت است از:

| رديف | سايز (m) | رديف | سايز (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4*3 | 16 | 40/2*7/1 |
| 2 | 5/3*5/2 | 17 | 20/1*8/0 |
| 3 | 3*2 | 18 | 20/1*6/0 |
| 4 | 25/2*5/1 | 19 | قطر 1 |
| 5 | 5/1*1 | 20 | قطر 25/1 |
| 6 | 2*1 | 21 | قطر 5/1 |
| 7 | 3*1 | 22 | قطر 2 |
| 8 | 4*1 | 23 | 30/3*5/2 |
| 9 | 5*4 | 24 | 3*5/2 |
| 10 | 8/0*5/0 | 25 | 40/2*40/2 |
| 11 | 9/0*6/0 | 26 | 5*3 |
| 12 | *8/0 | 27 | 90/1*30/1 |
| 13 | *9/0 | 28 | 90/1*30/1 |
| 14 | *1 | 29 | 90/2*2 |
| 15 | *2/1 | 30 | 2*2 |

* تعريف بافت و معرفي انواع بافت‌ها و دستگاه‌ها:

تعريف بافت: از درگيري نخ تار (چله) و نخ پود (كنف) كه در حالت‌ها و طرح‌هاي مختلفي ممكن است اتفاق بيافتد بافت حاصل مي‌گردد.

و با استقرار نخ پرز (نخ رنگ) بر روي نخ پود (كنف)، بافت خاب دار (فرش) به وجود مي‌آيد.

تعريف شانه: وسيله اي است كه توسط آن علاوه بر كوبش بافت و هدايت نخ چله و نخ خاب در راستاي طولي بافت، تراكم تعداد نخ چله را در هر متر طولي مشخص مي‌نمايد.

تراكم شانه: به تعداد شيارهاي موجود در يك متر طولي شانه را تراكم شانه گويند. مثلا اگر در يك متر طولي شانه 500 عدد شيار وجود داشته باشد به آن 500 شانه مي‌گويندو اگر 320 عدد شيار وجود داشته باشد به آن 320 شانه مي‌گويند.

تعريف تراكم پود: به تعداد پودهاي بافت خورده (به كار رفته) در يك متر طولي بافت را تراكم پود گويند. بعنوان مثال اگر تعداد پودهايشمارش شده در يك متر طولي بافت 1000 عدد باشد تراكم پود در متر بافت مذكور را (تراكم 1000) گويند.

تعريف تراكم پود پايل‌دار: به تعداد پودهاي پايل دار بافته شده (به كار رفته) در يك متر طولي بافت را تراكم پورد پايل‌دار گويند. مثلا در بافت‌هاي ADR چون نوع بافت آنها 3/1 مي‌باشد در صورتي كه تراكم پود در متر بافت 1800 عدد باشد تراكم پود پايل‌دار در متر 600 عدد خواهد بود.

تعريف پايل: نخ رنگ (خاب فرش) را پايل گويند كه به شكلهايو    بر روي كنف (پود) قرار گرفته است.

در رابطه با انواع بافت معري شده در جدول فوق كه توسط دستگاه‌هاي مختلف مذكور توليد مي‌شوند به قرار ذيل توضيح مختصري در ارتباط با دو نوع بافت جاري داده مي‌شود.

لازم به توضيح است كه در معرفي انواع بافت‌ها دياگرام‌هاي فقط يك لايه از بافت مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

| نوع دستگاه: ASR | نوع بافت: 1/1 سينگل شات | تعداد شانه: 500 | طراحي چله نوع اول: 4231- 4231 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | طراحي چله نوع دوم: 4132- 4132 |
| شرح: همانطور كه در دياگرام روبرو ملاحظه مي‌كنيد در هر شانه از بافت جهت هر لايه از فرش يك چله سفت و يك چله شل وجود دارد و از حركت چله و درگيري با نخ كنف بافت حاصل مي‌شود. در نهايت با استقرار نخ خاب بر روي نخ پود بافت خاب دار توليد مي‌گردد. (در هر زنجيره بافت، يك نخ پود وجود دارد) ضايعات نخ خاب در اين نوع بافت‌ها در پشت فرش مي‌باشد. در اين نوع بافت هر نخ پود كه داخل زنجيره بافت ميباشد پايل‌دار مي‌باشد. |  |

* لازم به توضيح است كه معني اعداد نوشته شده در جلوي (نوع بافت) در بالاي جدول به قرار ذيل مي‌باشد.

- عدد بالاي خط كسري تعداد 1پود پايل دار در يك زنجيره بافت را نشان مي‌دهد و عدد پايين خط كسري تعداد پود موجود در يك زنجيره بافت را نشان مي‌دهد.

| نوع دستگاه: ASR | نوع بافت: 2/2 دابل شات | تعداد شانه: 350 | طراحي چله: 1324-1324 |
| --- | --- | --- | --- |
| شرح: همانطور كه در دياگرام روبرو ملاحظه مي‌نماييد در هر شانه از بافت جهت هر لايه از فرش سه چله شل وجود دارد كه با حركت چله‌ها طبق طراحي نخ چله انجام شده و درگيري با نخ كنف بافت حاصل مي‌شود. و در نهايت با استقرار نخ خاب بر روي نخ پود، بافت خاب دار توليد مي‌گردد (لازم به ذكر است كه در اين نوع بافت در هر زنجيره بافت دو نخ پود وجود دارد) ضايعات نخ خاب در اين نوع بات در پشت فرش زير مي‌باشد. در اين نوع بافت، هر دو نخ پود كه داخل زنجيره بافت مي‌باشند پايل‌دار مي‌باشند. |  |

انواع بافت و دستگاه‌ها:

در شركت فرش مشهد حداقل 8 نوع بافت وجود دارد كه در حال حاضر اين بافتها توسط شش نوع دستگاه انجام مي‌شود. اين دستگاه‌ها عبارتند از:

| نوع دستگاه | تعداد شانه | نوع بافت | پود (بافت) در CM | تراكم پود پايل دار (در CM( | نخ رنگ مصرفي | دياگرام بافت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASR | 350 | 2/2 دابل شات | 9 | 9 | اكريليك |  |
| ASR | 500 | 1/1 سينگل شات | 10 | 10 | اكريليك- پشم- ابريشم |  |
| ADR | 500 | 3/1 | 18 | 6 | اكريليك- پشم |  |
| CRM | 320 | 2/1 | 8/12 | 4/6 | PP-H.S |  |
| CRT | 500 | 1/1 | 12 | 12 | اكريليك |  |
| شونهر | 500 | 3/1 | 18 | 6 | اكريليك |  |
| شونهر | 500 | 1/1 | 10 | 10 | اكريليك |  |
| CRX | 500 | 1/1 | 12 | 12 | اكريليك |  |

# Text boxes

8- سرشاخه

6