مقدمه

خیار گلخانه ای یکی از سبزیجات بسیار لذیذ بوده که انواع غیر گلخانه ای آن از چهار هزار سال پیش کشت می شده ومبداء آن چین وهندوستان می باشد. نام انگلیسی آن cucumberونام  فرانسوی آن       concombe cornichon بوده در عربی به آن قثاء ودرآلمانی gurke گفته می شود.نام علمی  cucumis sativus بوده ومتعلق به خانواده cucurbitaceae  می باشد.

خواص زیادی را برای این میوه ذکر نموده اند که احتمالاٌ شما با بعضی از آنها آشنا هستید، به طور مثال گفته می شود برای زیبایی پوست صورت وطراوت وشادابی آن پ.ست نازکی از خیار را به صورت ورقه ورقه روی صورت بگذارید ویا اگر میوه خیار از صبح تا عصر بر روی بوته آفتاب خورده باشد وشما قبل از غروب آفتاب آنرا چیده وهمانجا میل نمائید دارای ویتامین d مناسبی خواهد بود وبسیار خواص دیگر که موجب گشته است تا با شناخت خیار به عنوان یک میوه خوراکی واهمیت آن به دلیل دارا بودن خواص داروئی وپذیرائی محققان در راه بهبود کیفیت آن تلاش زیادی بنمایند .که از نتایج آن می توان به پرورش خیار گلخانه ای در تمام طول سال و تهیه واریته های اصلاح شده بسیار متنوع که از نظر کیفی وکمی دارای ارزش بالایی هستند اشاره نمود .

| کشور/ قاره | سطح زیرکشت(1000 هکتار) | مقدار تولید (1000 تن) |
| --- | --- | --- |
| جهان | 788 | 10147 |
| آفریقا | 18 | 263 |
| آمریکای مرکزی وشمالی | 98 | 1104 |
| آمریکای جنوبی | 3 | 45 |
| آسیا | 361 | 5101 |
| اروپا | 122 | 2218 |
| اقیانوسیه | 1 | 16 |
| کشورهای مهم تولید کننده |  |  |
| چین | 210 | 2570 |
| شوروی سابق | 185 | 1400 |
| ژاپن | 26 | 1150 |
| ایالات متحده | 79 | 874 |
| ترکیه | 28 | 450 |
| هلند | 2 | 385 |
| لهستان | 32 | 232 |
| مصر | 15 | 231 |
| اسپانیا | 7 | 210 |
| رومانی | 18 | 202 |

تاریخچه

با وجود سابقه طولانی که کاشت خیار در هوای آزاد (مزرعه) دارد. پرورش خیار گلخانه ای به منظور تولید وعرضه طولانی تر خیار تازه ،از قرن هجدهم میلادی در اروپا مورد توجه قرار گرفت . بسیاری از محققان مرکز پیدایش خیار را هندوستان میدانند زیرا در دامنه های هیمالیا گیاهی به نام cucumis hardwickii می رویند که میوه هایی ریز وتلخ دارند.خیار درگذشته های دور از طریق مصر به مناطق حاشیه دریای مدیترانه واز آنجا به اروپاآورده شده است . اما پیدایش خیار گلخانه ای  به این نحو بود که برای اولین بار در قرن هجدهم خیارهای جدیدی از مناطق جنگی گرم ومرطوب هندوستان وارد انگلستان گردید که با خیارهای موجود در اروپا تا آن زمان تفاوت زیادی داشت ودر شرایط اروپا فقط در گلخانه قادر به رشد ونمو بودند.بعدها با صلاح نژاد انواع جدید تری به نام خیار گلخانه ای به وجود آمد که از نظر مورفولوژیکی وخواسته های آب وهوایی کاملاٌ از خیارهای معمولی متمایز ومشخص می باشند.این خیاره ماده زا وبی تخم بوده(پارتنوکارپ) ودارای پوستی خوراکی می باشند. اینکه نه تنها در اروپا بلکه در تمام جهان این ارقام در شرایط گلخانه ای کشت شده وبا استقبال چشمگیری نیز توام بوده است به طوری که اکنون بخش مهمی از تولید خیار را به خود اختصاص داده است. با استفاده از گلخانه می توان خیار تازه ومرغوب وخارج از فصل وآن هم، هنگامی که هوای آزاد برای تولید این محصول مناسب نیست پرورش داده وبا قیمت خوبی به بازار عرضه نمود.

مشخصات گیاه شناسی

خیار گیاهی است علفی ویک ساله،با سابقه ای خزنده وپوشیده از تارهای سفت وخشن وبرگهای بزرگ،که این ساقه در بعضی قسمتها دارای پیچک نیز می باشد.دارای پیچک می باشد.دارای 7 جفت کروموزم می باشد.میوهpepo  (نوع سته) است.(نوعی میوه ناشکوفا که پریکارپ آن کاملاٌ گوشت آلود وآب دار است مانند انگور ) وداخل میوه نیز سه حجره قرار دارد. در ابتدای رشد،سطح میوه خاردار می باشد که با رسیدن میوه سطح آن نیز صاف وبدون پرز می گردد. گلها به رنگ زرد وبزرگ بوده ونرها وماده ها جداگانه روی یک پایه قرار دارند.(monoecious  ) .از محور برگها ساقه های فرعی رشد می کند وارتفاع بوته اصلی به چند متر می رسد که توسط پیچکها به قیم ویا بوته های مجاور می پیچد. رشد ریشه در مقایسه با قسمت هوایی گیاه ضعیف تر ودر شرایط گلخانه ای به نسبت 1 به 100  می باشد. ریشه ها نیز در قسمتهای قابل تهویه سطح خاک رشد وانتشار می یابند. در خیارهای پارتنوکارپ سعی شده با به نژادی تعداد گلهای نررا به سود گلهای ماده  کم نمایند، زیرا حذف گلهای نر باعث می شود که از تشکیل میوه هایی با تخم که ظاهری گرز مانند دارنند جلوگیری شود(حالت گرزی خیارها مربوط به تجمع دانه در انتهای میوه می باشد که در اثر آن انتهای میوه کمی کلفت تر می گردد) عمر گیاه در ریزش گل تاثیر دارد،برای همین هر چه به پایان کشت نزدیک می شویم از میزان باردهی بوته کاسته شده ولزوم هرس جوان کردن را آشکار می سازد که در بخش مربوطه به آن اشاره خواهد شد.گلهای نر بر روی یک ساقه کوچک وگلهای ماده مستقیماٌ بر روی یک خیار کوچک قرار می گیرد.

تلخ شدن خیار

در خیار گلخانه ای هم مانند خیار معمولی گاهی مواد آلکالوئیدی تلخ به نام کوکوربیتاسین c(کوکومرین) به وجود می آید وباعث تلخی آن می شود که گاهی در قسمتی از خیار و پاره ای اوقات در تمام میوه وحتی ریشه دیده می شود. (خاصیت تلخ شدن ارثی بوده که از انواع وحشی خیار به ارث رسیده است) تجربه نشان داده است که تغییرات ناگهانی درجه حرارت ورطوبت نیز نقش موثری در تلخ شدن خیار دارد،مثلاً در بسیاری از موارد دیده شده است که خیارهای بسیار کوچک نیز تلخ می باشد که علت آن را آبیاری نامنظم می دانند. در عین حال اگر به زمین یکبار آب دهند وآن را کاملاً خیس نمایند وسپس به مدت 15-10 روز به آن آب ندهند وزمین خشک شود وسله ببندد،تلخی محسوسی در خیار ظاهر می شود وهمچنین اگر تولید محصول در سرما (کمتر از دمای مطلوب برای خیار) صورت پذیرد احتمالاً با پدیده تلخی مواجه خواهیم شد.

عدم توجه به نوع کود، بی دقتی در مقدار مصر ف کود شیمیایی و جمع آوری محصول خیار در وسط روز ومواردی مشابه آن نیز موجب تلخی خیار می گردد. باید توجه داشت که تلخی خیار بیشتر در ته آن متمرکز است وهیچ گاه به وسط خیار که دانه در آن قرار دارد نمی رسد وچنانچه از خیار تلخ، پوست ضخیم گرفته شود تلخی آن زایل می گردد.اما به طور کلی بعضی از ارقام خیار نیز محصول تلخ تولید می کند که باید از کشت آن خودداری نمود. در نهایت می توان علل تلخی در خیار را به صورت مختصر در موارد زیر خلاصه نمود.

1- تغییرات ناگهانی درجه حرارت گلخانه.

2- زیادی رطوبت خاک.

3- حرص شدید ویکباره بوته.

4- ابیاری نامنظم وغیر منقطع وناکافی در اثناء دوره رشد.

5- استفاده نامناسب و بی رویه از کود وسم.

6- بکارگیری ارقام نامطلوب.

گلخانه پرورش خیار

بی شک برای داشتن محصولی اقتصادی ، بالاجبار باید ساختمانی اقتصادی را نیز در دست داشت، تا بتوان با کنترل درست شرایط و عوامل، به پرورش خیار گلخانه ای مبادرت ورزید،لذا امروزه طراحان  گلخانه مدلها وسیستمهای جدید و کارآمدی را به علاقه مندان معرفی وعرضه نموده اند که نظر مساعد تمامی تولید کنندگان را تا حد بالایی برآورده می سازد. در این بخش سعی بر این است تا دوستان را با شمائی کلی از اسکلت و پوشش گلخانه ای آشنا نمائیم ویقیناً چنانجه عزیزان به صورت عملی  قصد فعالیت در این زمینه را داشته باشند باید به منابع تخصصی تر درباره ابنیه گلخانه ای مراجعه نمایند. در ابتدای این بخش گفتن این مطلب ضروری به نظر می رسد که اگر منظور از احداث گلخانه صرفاً مسائل اقتصادی باشد باید در انتخاب پوشش دقت فراوان کرد وازپوششهای پلاستیکی که نسبت به انواع دیگر بسیار ارزانتر وبا صرفه تر است استفاده نمود.

اسکلت گلخانه:

اسکلت گلخانه بخشی از ساختمان گلخانه می باشد که پوشش گلخانه وتجهیزات گلخانه را نگه می دارد. لذا باید محکم ودر عین حال سبک باشد وتا حد امکان سایه کمتری داشته باشد.علاوه بر این نکاتی مانند ارزانی،نگهداری، دوام،.... نیز باید مد نظر قرار گیرد.جنس اسکلت گلخانه ها اغلب آهن گالوانیزه، آلومینیم ویا چوب می باشد البته با وجود دوام زیاد وسایه اندازی کم وسبکی اسکلتهای آهنی وآلمینومی هزینه نصب اولیه آنها از اسکلت چوبی بیشتر می باشد.

برای تونلهایی با پوشش پلاستیکی می توان از پوب در اسکلت گلخانه استفاده نمود.برای این کار لازم است از تخته های محکم که آغشته به مواد شیمیایی  بی ضرر برای گیاهان است، استفاده شود ودر ضمن توسط رنگهای روشنی که نور را منعکس می کنند آنها را رنگ آمیزی نمود می توان از لوله های فلزی توخالی ومیله های گرد تو پر نیز برای اسکلت گلخانه استفاده کرد که بهترین وساده ترین مدل آن طرح نیم استوانه ای (Quonset) می باشد. هزینه اولیه اسکلت چوبی نسبتاً ارزان بوده  ومواد ووسایل ساخت آن تقریباً آسان به دست می آید عیب اسکلت چوبی در این است که زودتر پوسیده و از آهن و آلومنیم کم دوام تراست ، علاوه بر این به علت کلفتی و حجیم بودن از نفوذ قسمتی از نور آفتاب به داخل گلخانه جلوگیری می نماید امروزه با بهره گیری از لوله های پلاستیکی p.v.c که در نوع خود انواع مختلف و ضخامت قابل قبولی را دارند ، نسبت به احداث اسکلت با طرح نیم استوانه اقدام می کنند . از مزایای لوله های p.v.c دوام قابل قبول ، انعطاف پذیری ، هزینه کم و غیره را می توان نام برد .

نکات مهمی که در تهیه گلخانه خیار باید مدنظر قرار بگیردبه شرح زیر می باشند :

1- در نیم کره شمالی اگر هدف ما استفاده بهینه از نورآفتاب باشد ، جهت گلخانه را شرقی – غربی انتخاب  می کنیم و اگرمنظور استفاده از حداکثر حرارت در فصول سرد باشد جهت را شمالی –جنوبی  در نظر      می گیریم.چنانچه قرار است چند واحد گلخانه به موازات همدیگر تاسیس نمایند که جهتشان نیز شمالی –جنوبی است،باید فاصله استاندارد بین گلخانه را رعایت نمود تا از خطر سایه اندازی واحدی بر روی واحدی دیگر پرهیز شود که برای این منظور حداقل فاصله دو گلخانه باید 5/4 متر باشد.

2- باید دقت کرد که دیوار طولی گلخانه، عمود بر باد شدید نباشد وطول گلخانه تقریباً در امتداد جهت باد بوده ونسبت به جهت باد انحراف مختصری داشته باشد ، تا باد از در گلخانه وارد نشده واز کنار آن عبور نماید.

3- ارتفاع داربستی که بوته های خیار به آن بسته می شود حدود 2 مترمی باشد، بنابراین ارتقاع مناسب برای دیوارهای جانبی گلخانه حداقل 2 متر باید باشد .

4- از دیواره شمالی گلخانه که مجهز به پنکه است ، به فاصله 5/8 متر نباید مانعی وجود داشته باشد .

5- هر چه سطح گلخانه وسیع تر باشد، کنترل درجه حرارت و تهویه آن مشکلتر است . در صورتیکه کشت خیار در سطح وسیعی از گلخانه مورد نظر باشد و وسایل کنترل اتوماتیک مانند کنترل درجه حرارت ، تهویه ،... در دسترس باشد ، بهتر است کشت مذکور به واحدهای کوچک و جداگانه ، با سطحی بین 500-300 متر مربع تقسیم شوند.

6- در دو طرف گلخانه ، باید دربهای ورودی و خروجی بزرگ در نظر گرفته شود .برای تونلهای پلاستیکی  اسکلت فلزی را طوری می سازند که در صورت لزوم بتوان سروته گلخانه را روزها باز نمود و در شب بست ( این خصوصیت در هنگام گرما، تهویه سریع گلخانه را امکان پذیر می سازد ).

7- چون گرما همیشه زیر سقف گلخانه جمع می شود ، چنانچه در بالای سقف گلخانه ، دو ردیف دریچه تهویه وجود داشته باشد و در امتداد دیوارهای طرفین گلخانه نیز دو ردیف دریچه تعبیه گردد خنک کردن و تهویه گلخانه سزیعتر و آسانتر انجام می شود .

8- در مناطق سرد و برف گیر باید پس از نصب پوشش پلاستیکی چنانچه خطر ریزش برف سنگین وجود داشته باشد ، گلخانه را فوراً گرم کرد زیرا در صورت نشستن برف برروی گلخانه ، خطر خوابیدن سقف گلخانه وجود خواهد داشت که در مواردی جبران خسارت وارده غیر ممکن است .

9- از سیستمهایی برای کنترل شرایط محیط استفاده می کنند که امکان سرویس دهی در محل را به سادگی داشته باشد و باید توجه شود تا محل احداث گلخانه مجهز به برق بوده و پیشبینی لازم در رابطه با تهیه آب و سوخت مورد نیاز نیز انجام شده باشد.

10- برای اسکلت چوبی شیب سقف را حدود 30-25 درجه در نظر می گیرند یعنی در هر متر طول ، حداقل 25 سانتیمتر اختلاف ارتفاع منظور می گردد . هر چه شیب سقف بیشتر باشد استحکام گلخانه بیشتر می شود و آب باران و برف کمتر روی سقف می ماند ، در مقابل هر چه سقف بلندتر باشد، فضای اضافی گلخانه بیشتر شده و هزینه گرم کردن آن افزایش می یابد ، همچنین سقف بلندتر در مقابل باد شدید مقاومت کمتری نیز دارد ، بنابراین شیب سقف باید به اندازه ای باشد که هم استحکام کافی و هم شیب لازم برای جاری شدن آب را تامین نماید .

11- در اسکلتهای چوبی ، بهتر است به جای تیر چوبی نتراشیده که هم ناصاف و هم غیر یکنواخت است ، از تیرهای تراشیده یا الوار استفاده شود . در نقاطی که دستگاه اره مخصوص برای بریدن چهار سوی نیر چوبی وجود دارد ، انجام این کار با هزینه کم امکان پذیر است . استفاده از الوار اسکلت گلخانه را صاف تر ، منظم تر ، سبک تر و محکمتر می کند ، علاوه براین احداث دریچه تهویه در دیواره های گلخانه آسانتر می شود و به علت نازک تر شدن چوب نور بیشتری به بوته می رسد.

12- بهتر است برای جلوگیری از شل شدن پایه ها بر اثر فشار سیستم و ورزش باد ، بوسیله پایه های مورب و حائل آنها ، روی سنگها را با بتون پر نمائید .

13- سعی نمائید در صورت امکان نوک پایه های چوبی را با جوهر قطران ( کرئوزوت ) آغشته را چند بار انجام دهید تا جوهر کاملاً در چوب نفوذ کند ، این مطلب را هم نباید از خاطر برد که محل آغشتن جوهر باید کاملاً با رنده صاف شود.

14- برای اسکلت آهنی که معمولاً در احداث گلخانه استفاده می شود ، می توان از لوله های درزدار سیاه گالوانیزه و یا از آهن قوطی به همان شماره استفاده کرد .

15- برخی از اندازه هایی که برای احداث گلخانه های مخصوص کشت خیار لازم می باشد، در زیر آورده شده است .عرض دهانه 9-3 متر، طول گلخانه 60-35 متر، ارتفاع گلخانه 5/3 متر

شرایط محیطی گلخانه:

گلخانه محلی است که در آن رشد گیاه تحت کنترل قرار می گیرد . این شرایط شامل نور ، رطوبت عناصر غذایی ، آفتاب عوامل بیماری زا و باید تحت بررسی کامل قرار گیرد .

دستوالعمل کشت و تعیین فواصل

تولید نشاء

بالا بودن قیمت بذور هیبرید سبزی و صیفی بدلیل دارابودن کیفیت بالا، امکان استفاده از روش های سنتی در کشت این بذور راغیر ممکن می سازد . کشورهای پیشرفته بذور F1 تولید و به کشورهای دیگر صادر       می نمایند . در مورد خیار پس از تهیه بذور دو رگ می توان اقدام به کشت بذر و سپس استفاده از نشاء آن نمود .

محاسن استفاده از نشاء در خیار

الف) با توجه به ارزش بذور دورگ ، بخصوص انواع گلخانه ای مصرف بذر را به حداقل می رساند .

ب) رشد سریع نشاء پس از انتقال به زمین اصلی بدلیل عدم جابجائی ریشه ها بدون هیچگونه صدمه ای ادامه خواهد خواهد یافت .

ج) دستیابی به محصولی زودرس بدلیل آنکه در شاسی تولید نشاء ، امکان رسیدگی و تنظیم درجات حرارت و رطوبت در جهت رشد سریع بذر دوره تولید را کوتاهتر می نماید .

د) بدلیل نشاء سالم مزرعه ای یکنواخت خواهیم داشت که مسلماً تولیدی بالاتر و عرضه بیشتر می گردد .

دستورالعمل تولید نشاء در گلخانه

الف) انتخاب گلدان مناسب :

همانگونه که توضیح داده شد انواع گلدان برای تهیه مشاء میسر است از جمله گلدان های آماده شده از خاک فشرده گلدانهای پلاستیکی و گلدانهای مقوایی و بلاخره سینی های پلاستیکی که در حال حاضر به دلیل نیاز به فضای کمتر و یا سهولت در حمل و نقل آن ، بیشتر از سینی های پلاستیکی استفاده می شود

بذور را در گلدان کاشته و پس از آماده شدن به زمین اصلی منتقل می شود . این نکته همواره  باید مدنظر باشد که در صورت عدم جابجایی به موقع گیاه ریشه آن فضای کافی برای رشد در خاک محدود گلدان ها را نداشته و به ریشه آنها خسارت وارد آمده و در عملکرد نهایی اثر منفی به جای خواهد گذاشت .

ب) کشت

بعد از انتخاب گلدان می توان از پیت و یا مخلوط خاک برگ و کود حیوانی کاملاً پوسیده به عنوان بستر کشت بذر تهیه و بذور بسته به نوع آنها در نیم سانتینتری تا یک سانتیمتر در عمق گلدان مورد کاشت قرار          می گیرند.  بستر و گلدان مناسب باید : استریل ، دارای خاصیت زه کشی قوی ، بافت یکنواخت دارای مواد معدنی کافی و با چشبندگی لازم و با استفاده از فرمولهای مختلفه و مواد قابل حصول در هر ناحیه تهیه        می گردد به دلیل وجودسوراخ انتهائی در گلدان ها جهت خروج آب اضافی، ریشه می تواند از آن محل خارج و در صورتی که با خاک در تماس باشد وارد آن شده ودر موقع جابجایی خسارتی را به خصوص در مورد خانواده کدوئیان به وجود آورد، علیهذا به دلیل جلوگیری از مسئله گلدانها را روی نیمکت هائی که در گلخانه حدود یک متر از سطح زمین بالاتر است قرار می دهند، ریشه در صورت خروج از گلدان به دلیل تماس با نور به داخل محوطه گلدان برگشت می نماید به دلیل محدود بودن خاک گلدانها، دقت زیادی برای آبیاری ومسایل تغذیه نشاء باید وجود داشته باشد،تا در مراحل اولیه رشد گیاهی قوی وسالم به وجود آید. معمولاً در زمان رشد گیاه در خزانه از کودهای سرک استفاده نمی شود ولی بسته به تعداد روزهای نگه داری نشاء از خاکهای حاوی مواد تغذیه ای بیشتر می توان بهره گرفت.

خاک گلدان هر روز باید از نظر رطوبت مورد بررسی قرار گیرد ودر صورت نیاز آبیاری گردد، در تابستان ممکن است روزی چند بار آبیاری انجام شود ولی در زمستان هر چند روز یک بار این نیاز پدید خواهد آمد ،  درهر حال با استفاده از شلنگ هایی که در سر آن نازل وجود دارد، برای آن که آب به نرمی خاک گلدان را مرطوب نماید ویا آبیاری بارانی از طریق سقف عمل آبیاری انجام می گیرد.

آماده سازی نشاء برای انتقال

قبل از نشاء از محیط کنترل شده خزانه وارد زمین اصلی شود ، باید چند روز گیاه را با شرایط محیط بیرون تطبیق داده وسپس اقدام به انتقال آن نمود. این مسئله در بهار جهت عادت به سرما ودر پاییز برای عادت به گرما انجام می شود، در این صورت هوای گلخانه را روزی چند تا چندین ساعت در شرایط عادی هوای بیرون از گلخانه قرار می دهند تا در زمان جابجائی، به نشاء صدمه ای وارد نگردد.

آبیاری

خیار به آب زیادی در طول رشد نیاز دارد، به خصوص پس از ظهور گلها این نیاز تشدید می شود ولی در خاکهای سنگین خاک نباید در ظرفیت اشباع برای زمان طولانی قرار گیرد. رطوبت خاک باید به مقدار نیاز همواره وتدریجی وارد خاک گردد واز آبیاری های گسسته که فواصل آنها از یکدیگر زیاد است خودداری شود، زیرا که باعث خسارت به کمیت وکیفیت محصول خواهد شد.

- در فصول سرد که نیاز گیاه به آب کاهش می یابد، توجه به طولانی نمودن دوره آبیاری بسیار ضروری است.

- آبیاری بیش از حد منجر به زرد شدن برگهای گیاه به خصوص در مراحل اولیه رشد می شود، مسلم است زرد شدن برگ گیاه در اثر قلیائی بودن زیاد رخ می دهد بنابراین در صورت بروز ومشاهده زردی در برگها پس از پی گیری ونسبت به درمان آن اقدام نمود.

- ریشه خیار به عمق زیادی در خاک می تواند فرو رفته وجذب مواد غذایی نماید،بنابراین آبیاری ها باید به طریقی انجام گیرد که هر چه بیشتر رطوبت به عمق نفوذ نماید تا متعاقب آن ریشه بتواند خود را به پایین کشانده وبه تغذیه کامل بپردازد.

فواصل کشت

بسیاری از پرورش دهندگان تصور می کنند  افزایش تعداد بوته در واحد سطح، قادر به برداشت محصول بیشتری خواهند بود ولی اشتباه می نمایند، زیرا نه تنها امکان برداشت بیشتر محصول میسر نیست بلکه عملیات نگهداری کندتر وامکان بروز بیماری ها بیشتر خواهد شد . تراکم کشت بستگی به عواملی مانند نوع خاک وزمان کشت دارد، در خاک قوی ، کشت تابستانه که شاخ وبرگ گیاه بیشتر از حد معمول از نرمال است تراکم بوته کمتر خواهد بود. ولی در کشت زمستانه و خاک سبک این تراکم می تواند کمی بیشتر شود ، که متوسط پیشنهادی بین 5/2-2 بوته در متر مربع خواهد بود بدین ترتیب که به ازای هر سه خط کشت با فاصله 70 سانتی متری یک راهرو دسترسی یک متری باید در نظر گرفت، در گلخانه های قوسی مقداری فاصله از دیواره ها به دلیل کمی ارتفاع آنها لازم داریم که نهایتاً با توجه به فاصله گیاه در طول خط تا حدود 40 سانتی متر به عدد 2500-2000 بوته در هزار متر خواهیم رسید.

کشت مستقیم بذر در گلخانه

پس از آماده شدن زمین در صورتی که درجه حرارت خاک و هوا مناسب باشد، بذر مستقیماً در زمین اصلی کشت می گردد ولی در صورت عدم فراهم آوردن شرایط لازم بهتر است بذر در شاسی کشت و نشاء آن در زمانی که هوا مساعد است به زمین اصلی منتقل گردد. برای کشت مستقیم بذر لازم است جوی پشته ایجاد وطرح کشت پیاده شود، سپس بعد از اینکه 20-14 ساعت که از خیساندن بذرها گذشت آنرا همراه یک تا دو بذرهای سبز شده وبا ظهور برگهای اولیه خیار، بوته آفتابگردان حذف و اجازه رشد به گیاه اصلی را داده    می شود .

هرس بوته های خیار

حذف شاخه های اضافه به بوته اجازه  رشد طولی وتولید میوه هر چه نزدیک تر به ساقهد ولیه خیار، بوته آفتابگردان حذف و اجازه رشد به گیاه اصلی را داده می شود .

شت آنرا همراه یک تاه اصلی را داده، به علاوه مسئله تخلیه وبرداشت را تسهیل می نماید. کشاورزان که آشنایی کامل با مزایای هرس را ندارند، کمتر به حذف شاخه های اضافه پرداخته لذا مشکلات جنبی مهمی برای ایشان را فراهم می شود . عمل هرس      می تواند به انجام سمپاشی بهتر ، تهویه مناسب ، عبور راحت کارگران ، رشد طولی بوته و بالاخره عملکرد بیشتر بیانجامد.

هرس شامل قطع کلیه شاخه های فرعی که بین برگ و ساقه اصلی رشد می نماید تا ارتفاع 40-35 سانتیمتری از محل یقه و بعذاً قطع جوانه انتهائی این شاخه ها بعد از ظهور دو برگ می باشد، زیرا که میوه های تحتانی دارای کیفیت مناسب نبوده و با خاک و گل در تماس خواهند بود ، در مورد بخش دوم هرس لازم به ذکر است که میوه های نزدیک ساقه اصلی دارای کیفیتی مناسبتر از میوه های روی ساقه فرعی بوده ، بنابراین با این روش عملاً سعی شده که میوه مرغوبتری تولید شود . هرس بعدی شامل قطع برگ های زرد شده ابتدائی بوته هایی است که تولید را بپایان رسانیده در تغذیه گیاه اثر ندارد ولی باید توجه داشت که هرس برگ و شاخه های فرعی نمی تواند یکباره انجام گیرد و باید بتدریج و در طول رشد گیاه قسمت های  اضافی را حذف نموده ، در غیر اینصورت پس از چند هفته اگر یکباره ساقه و برگ های اضافی را حذف شوند به بوته شوک وارد شده و قادر به عرضه میوه مناسب نخواهد شد .

بعد از آنکه ارتفاع ساقه به حدود 5/2 متر رسید که از دسترس کارگران خارج می شود به چند طریق می توان بوته را ترتیب نمود .

- قطع جوانه انتهائی و اجازه رشد به دو ساقه فرعی که از نزدیکی های جوانه انتهایی ظاهر خواهد شد و بالاخره ، برگشت این ساقه ها تا روی زمین برای تولید میوه بیشتر مه معمولی ترین روش ها می باشد .

- باقطع جوانه انتهائی باید ، منتظر ظهور ساقه های فرعی در نزدیکی یقه گیاه شد ، در این فاصله میوه های نارس موجود کامل شده و برداشت می گردد پس از ان یکی از ساقه های جوان را به نخ بسته و قیمت قدیمی را حذف می گردد . در اینصورت از تمام ارتفاع گلخانه مجدداً استفاده خواهد شد .

- با اضافه نمودن نخ وهرس قسمتهای ابتدای ساقه، با احتیاط کامل بوته را روی زمین آورده واز فضای به وجود آمده چندین بار استفاده می نمائیم. بجربیات نشان داده که در صورت مناسب بودن هوا، جوان نمودن بوته توانسته است نتایج بهتری را به همراه داشته باشد .

مشخصات ارقام گلخانه ای خیار

ارقام خیار گلخانه ای از نوع بکر بار و ماده گل می باشد . مهمترین خصوصیات این ارقام بقرار زیر است :

الف – سازگار با شرایط کشت در گلخانه هستند .

ب – احتیاج به زنبور یا دیگر عوامل تلقیح کننده ندارند .

ج – راندمان محصول زیاد می باشد .

د- با انجام هرس و جوان نمودن بوته ، عمر گیاه را می توان چندین بار تجدید نموده و مجدداً بهربرداری نمود .

ارقام گلخانه ای خیار را می توان از موسسات مختلف خریداری نمود. در حال حاضر ارقام F1 از کشورهای خارجی نظیر : هلند ، ایتالیا ، انگلیس ، فرانسه و .... وارد ایران می شود مانند :

1- Royal                                            2- Rijk ZWAAN22-59 RZ

3- Rijk ZWAAN22-70 RZ                  4- Rijk ZWAAN22-59 RZ

5- NASIM F1                                    6- DANITO F1

کوددهی خیار

خیار گلخانه ای به کود زیاد و متناسب احتیاج دارد ، زیرا مقدار محصول گلخانه در واحد سطح بمراتب از هوای آزاد بیشتر است . بنابراین مواد غذایی موجود خاک خیلی زود توسط بوته های خیار جذب و مصرف می شود .

کودهای ازت مورد نیاز خیار عبارتند از : ازت ، فسفر ، پتاس ، منیزیم ، آهن

آفات و بیماریها

آفات و بیماریهای گیاهی در مراحل مختلف رشد به بوته خیار آسیب می رسانند و موجب مرگ بوته یا کاهش محصول ان می گردند . عوامل و عوارضی که سلامت گیاه را مختل می سازند ، شامل چند گروه به شرح زیر می باشند :

1- عوارض غیرانگلی یا فیزیولوژیکی : مانند کمبود مواد غذایی ، سوختگی ناشی از سموم دفع افات ، خفگی ریشه در اثر زیادی آب ، اثر سرما و ...

2- آفات : شامل حشرات ف کنه ها و...

3- بیماریهای گیاهی : که توسط میکروارگانیسمها ایجاد می شوند شامل:

باکتریها ، قارچها ، ویروسها ،  نماتدها و...اولین اقدام برای مبارزه با بیماریها توجه به وجود مشکل در گلخانه است . مسئول گلخانه باید مرتباً وضع بوته ها را زیر نظر داشته باشد تا درصورت بروز مشکل فوراً متوجه آن شود . قدم بعدی تشخیص عارضه است تا معلوم شود چه عواملی باعث بروز آن شده است . برای تشخیص درست مشکلاتی که در گلخانه پیش می آید ، توجه به نکات زیر ضروری می باشد :

الف : هر عارضه کوچک و بزرگ را نباید فوراً به عوامل انگلی مانند حشرات ، قارچها ، نماتدها ، ... نسبت داد.

ب : درباره محصولی که کاشته اید مطالعه کنید و با اهل فن مشورت نمائید ، بسیاری از عوارض غیر انگلی در صورت داشتن اطلاع کافی از خصوصیات رشد ، شرایط محیطی لازم و احتیاجات کودی گیاه مورد نظر ، به موقع پیشگیری شده و امکان بروز پیدا نمی کنند.

ج : علائم آفات مهم مانند شته ، تریپس و کنه را بشناسید . از این علائم ممکن است با علائم بیماریهای قارچی و ویروسی اشتباه شود .

نکات مهم برای پیشگیری از امراض و آفات

1- رعایت بهداشت در گلخانه برای جلوگیری از سرایت بیماریها ، بسیار ضروری است . هر چه رفت و آمد اشخاص مختلف به گلخانه بیشتر باشد ، احتمال سرایت امراض نیز بیشتر می شود . وسایل کار از قبیل چاقو ، بیل ، شنکش ، بیلچه و غیره را مرتباً ضدعفونی کنید و قبل از شروع هرس ، برداشت و غیره دستها را با صابون بشوئید وتا می توانید بوته ها را کمتر دستکاری نمائید .

2- ترک برداشتن میوه خیارو یا زرد شدن قسمت انتهایی ناشی از رشد بطئی خیار در اثر گرما و یا برودت هوا و یا انجام آبیاری در شدت گرمای روز می باشد .

3- کج شدن خیار بر اثر حرارت و یا رطوبت خاک ، بیماریهای قارچی خاکزی و یا ضعف تغذیه ای        می باشد .

4- وقتی خاک رطوبت کافی دارد ، از آبیاری اضافی خودداری کنید زیرا رطوبت زیاد باعث شیوع بیماریهای قارچی می گردد . در شبهای سرد رطوبت زیاد هوا در مجاورت پوشش سرد گلخانه ، تبدیل به آب شده و روی سقف قطرات متعدد آب تشکیل می شود و بعبارت دیگر ، گلخانه عرق می کند . این قطره ها روی شاخه و برگ خیار می ریزد و احتمال بروز امراض قارچی را افزایش می دهد . برای جلوگیری از عرق کردن گلخانه ، شبها گلخانه را گرم کنید و روزها با تهویه مکرر از جمع شدن رطوبت در فضای گلخانه جلوگیری نمائید .

5- از بذور گواهی شده و ارقام مقاوم به امراض استفاده نمائید .

6- فقط از کودهای شیمائی که دارای بهترین کیفیت است استفاده کنید و قبل از ساخت . گلخانه این کودها را تهیه و در انبار نگهداری کنید .

7- جلوی درب ورودی یک قطعه ، اسفنج بزرگ بگذارید و آنرا مرتبا با محلول ضد عفونی کننده خیس کنید تا از انتقال خاک آلوده و عوامل بیماریزا به داخل گلخانه جلوگیری شود .

8- بعد از خاتمه دوره بهره برداری ، تمام بوته های خیار دوره قبل را از گلخانه خارج کنید ، زیرا وجود این بوته ها موجب تکثیر بیماری و انتقال آن بدوره بعد می شود .

9- علفهای هرز داخل گلخانه را مرتبا پاک نمائید و علفهای هرز دور گلخانه را نیز حداقل تا شعاع 2 متری مرتبا با گراماکسون ، علفکشی نمائید .

10- برای تهیه زمین ، لازم است خاک آن به سازمان کشاورزی برده شود ، تا پس از تجزیه ، توصیه های کودی مناسب در مورد آن انجام گیرد .

11- برای احداث داربست لازم است از سیم ( برای داربست افقی ) و از نخ یا ریسمان ( برای داربست عمومی) استفاده کرد .

12- دریچه برای تهویه هوای سالن باید در 4 سمت سالن به مقدار لازم تعبیه شود تا در روزهای گرم و آفتابی ، بتوان از آنها به عنوان سیستم کمک تهویه ای استفاده نمود .

13- در صورتی که شرایط گلخانه ، آماده برای زشد خیار باشد ، هر روز باید بوته را ، به علت رشد سریع ، به دور نخ پیچاند . اگر در این کار سهل انگاری شود ، احتمال شکستن ساقه اصلی بوته می رود .

14- برای جلوگیری از بیماری Damping off در مناطق سردسیر ، باید بذرها را در شاسی گرم کشت نمود و سپس به گلخانه منتقل کرد و برای کنترل بهتر معمولاً بذر را قبل از کاشت ضدعفونی می کنند ، که باعث جلوگیری از خسارت این بیماری قبل از سبز شدن شده و گاه مرحله خسارت زایی بعد از سبز شدن شده و گاه مرحله خسارت زایی بعد از سبز شدن را نیز به تاخیر می اندازد .

نکات لازم در سمپاشی گلخانه

از آنجائیکه تقریباً کلیه سموم برای سلامتی انسان مضر است ، چنانچه هنگام استعمال آنها رعایت ایمنی نشود ممکن است خطراتی برای افراد حاضر در محیط ایجاد نماید . بنابراین لازم است قبل از استفاده از سموم ابتدا برچسب آنرا با دقت مطالعه و توصیه های آنرا اجرا نمود .  برای سمپاشی گلخانه ها پیشنهادهای زیر قابل توجه می باشد :

1- قبل از استفاده ، آگاهی کامل نسبت به سموم داشته و دستورالملهای استفاده بر روی ظروف را به دقت بخوانید .

2- دستها را قبل از غذا خوردن و سیگار کشیدن بشوئید .

3-  اگر البسه شما با مایعات و یا گردها اشباع گردید بلافاصله آنرا درآورده ، یک دوش و یا حمام بگیرید و لباسهای خود را عوض نمائید .

4- یک دست لباس کهنه مخصوص ، فقط برای کاربرد این مواد ، در دسترس نگهداری نمائید .

5- حتی الامکان از انبار کردن سموم و ظروف آلوده به سم خودداری کنید و ظروف خالی را بسوزانید و یا منهدم نمائید و از دود حاصله نیز دوری کنید.

6- از تماس سموم با پوست دست جلوگیری و از استنشاق آنها پرهیز نمائید و از البسه توصیه شده مانند دسبکشهای لاستیکی ، ماسک ، ...  برای موارد فوق العاده سمی نظیر پاراتیون ، TEPP ، دی سیستون و مونیفوس استفاده نمائید .

7- سموم در محلی محفوظ و دور از دسترس بجه ها و افراد غیر مطلع نگهداری شود ، در ضمن مشخصات سموم باید روی ظروف نوشته شده باشد .

8- اگر علائم مسمومیت پس از کاربرد مواد سمی ظاهر شد، پزشک را خبر کنید. چنین علائمی ممکن است شامل سردرد ، سرگیجه ، تهویه و استفراق باشد ، در عین حال لازم است با پادزهرها نیز در موارد خوردن اتفاقی آشنا گردید .

9- به منظور جلوگیری از دست زدن و رعایت احتیاط ، بعد از سمپاشی از علامت مخصوص استفاده شود .

10- سموم را باید در مقادیر تجویز شده بکار گرفت زیرا استفاده کمتر از حد لازم ، موجب دفع آفات و امراض نگردیده و استفاده بیش از حد آنها میز به خود نبات آسیب می رساند .

11- عملیات پر کردن مخازن ، آغشته کردن بذور ، تهیه محلول و غیره را در مکانهایی که تهویه در آن بخوبی صورت می گیرد ، انجام دهید .

12- سمپاشی باید با توجه به دوره کارنس سم انجام گیرد .

برداشت محصول خیار گلخانه ای معمولاً 6-5 هفته پس از کاشت نشاء در بستر اصلی ، شروع می شود که شرایط مناسب ، برداشت محصول چند ماه بطول می انجامد . هنگام چیدن باید سعی شود همه میوه ها چیده شوند ، چون علاوه بر رشد بی رویه میوه های باقیمانده برروی بوته و عدم بازار پسندی ، باعث کج شدن و گل ریزی برای سایرمیوه ها نیز می گردند. برداشت میوه عموماً بستگی به زمان و اقلیم دارد و بطور نرمال هر سه روز یکبار می باشد ولی در مواقع گرم سال هر روز نیز می توان براشت را انجام داد . بهترین زمان چیدن خیار هنگام عصر است ، که بهتر است این کار توسط قیچی و چاقو انجام گیرد تا هنگام چیدن بوته ها زیاد جابجا نشود ، زیرا این عمل باعث ضعف ریشه خواهد شد .

بعضی از کشاورزان پس از گرم شدن هوا ، در بهار پلاستیک تونلهای خیار را برداشته و بهره برداری از خیار را در هوای آزاد ادامه می دهند .  از آنجا که در ایران تا کنون تغییر فرم قابل ملاحظه ای ، در میوه این قبیل کشتها دیده نشده است بنابراین در پایان فصل گلخانه و آغاز هوای گرم ، چنانچه هنوز بوته های خیار استعداد باروری داشته باشند ادامه بهره برداری از آنها به هر حال با صرفه است ، چه بفرض وجود تعدادی میوه بد فرم ، باز هم درآمد اضافی حاصله ، قابل توجه خواهد بود .