آسیاب چکشی

جهت خرد نمودن انواع غلات مثل ذرت ، جو ، گندم ، كاه ، يونجه خشك ، مواد شيميايي مانند زاج و نمك و مواد مشابه كاربرد دارد و شامل يك بدنه فولادي است كه در درون آن چكشهايي قرار دارند ، اين چكشها توسط نيروي محركه به حركت در آمده و حول يك محور دوران ميكنند و مواد در اثر ضربه چكشها خرد شده و سپس متناسب با چشمه هاي توري آسياب از آن خارج ميشوند كه حداقل مش مواد خروجي 50 است .

بدنه آسياب از ورقهاي فولادي به ضخامت 8 تا 10 ميليمتر ميباشد . شافت اصلي آن از فولاد انتخاب شده است كه روي دو ياتاقان قرار دارد . چكشها از جنس فولاد ميباشند كه چهار گوشه آن قابل استفاده ميباشد .

تعويض چكش و توري بسهولت انجام ميگيرد و بدليل طراحي خاص آسياب ، قابليت كار و گردش در دو جهت ، بيشترين سطح توري و در نتيجه بهترين كيفيت و بازده را داراست . سيستم انتقال نيرو بوسيله كوپلينگ مستقيم است .

انواع آسياب چكشي با چهار شماره 15-25-40 و 75 مشخص ميشود.