تسطيح ليزري(لولر ليزري/اسكريپر ليزري)

دستگاههای تسطیح لیزری به دلیل دقت و کارآئی مناسب و عدم نیاز دائم به کارشناسان خبره، سادگی، سرعت عمل بالا و کار در هر شرایطی، در سایر کشورهای جهان مورد توجه واستقبال زارعین قرار گرفته است . وارد کردن این تكنولوژي به كشور و استفاده از آن در مزارع کوچک و بزرگ و جلب اعتماد کشاورزان مي تواند نقش موثري در توسعه مكانيزاسيون و افزايش بهره وري و نيز رسيدن به كشاورزي پايدار ايفا نمايد . لذا فراهم کردن بستر مناسب برای دسترسی هر چه آسانتر زارعین به این دستگاهها امری بسیار ضروری می باشد كه از اهداف شركت آژينه به شمار مي آيد .

شركت آژينه صنعت پارسه از سال  1382فعاليت خود رادر زمينه كشاورزي دقيق شروع و در اجراي طرح هاي تسطيح ليزري به صورت طرح هاي الگويي و تحققيقاتي در سطح منطقه با سازمان جهاد كشاورزي ، اداره توسعه مكانيزاسيون   و آب و خاك همكاري داشته است .

در زمينه سيستمهاي ليزري شركت آژينه صنعت پارسه   با شركت Moba   ( موبا – آلمان )  همكاري  و هم اكنون نيز نماينده اسكريپرو لولرهاي  ليزري متنوعي  از جمله  اسكريپرهاي ليزري J.N.R (جي.ان.آر استراليا )  و لولرهاي ليزري Alpler (آلپلر- تركيه) مي باشد .

در اين شركت روي نمونه هاي متنوع لولر هاي ليزري از جمله : رينولدز ( آمريكا ) ، ميسكين ( آمريكا ) ، داربيشر ( آمريكا ) ، انلي ( تركيه ) ، آلپلر ( تركيه ) و اسكريپر هاي J.N.R ( استراليا ) و نيز سيستمهاي ليزر ايگل ( آمريكا ) ، تاپكن ( ژاپن ) ، ميكروفين ( دانمارك ) ، جئوفنل ( آلمان )  ، ليزر مارك ( آمريكا )آزمايش و تحقيقات لازم صورت پذيرفته است .

از ديگر فعاليت هاي شركت آژينه تجهيز ماشين آلات و دستگاههاي راه سازي به سيستمهاي ليزري و سونيك مي باشد.

اين شركت در حال حاضر به عنوان اولين توليد كننده ادوات ليزري ، خط توليد اسكريپر ليزري طرح جي.ان.آر استراليا و لولر ليزري طرح ميسكين آمريكا را راه اندازي و توليد اين دستگاهها را آغاز كرده است .

مزاياي تسطيح ليزري به استناد نقطه نظرهای کشاورزان

مهمترین و غیر قابل انکارترین مزیت این سیستم نسبت به سایر روشها، دقت دستگاه در تسطیح بر اساس شیبهای بسیار دقیق طولی و عرضی، به دلیل هوشمند بودن سیستم ترازیاب لیزری آن و عدم نیاز به حواس انسانی در کنترل تیغه خاکورز برای ایجاد سطحی صاف با شیب مورد نظر مي باشد

1 . كاهش مصرف آب ، كود  و  امکان توزیع یکنواخت آب در تمام سطوح مزرعه به طور یکسان

2 .  عدم نیاز به مرزهای عرضی و کم شدن تعداد مرزهای طولی در مزرعه

3 . کفایت یک نفر کارگر برای آبیاری تا سطحی بیش از 50 هکتار

4 . کاهش علفهای هرز و افزایش کیفیت و راندمان محصول به دلیل توزیع یکسان آب و مواد غذائی

5 .  افزایش راندمان کار و عمر مفید ماشین و دنباله بندهای کشاورزی و کاهش هزینه های تعمیر

6 .  سرعت عمل کمباین و کاهش تلفات ریزش محصول در زمان برداشت

7 .  کاهش مصرف سوخت

8 .  کاهش مصرف برق در آبیاری

9 . افزايش سطح  زير كشت اراضی زراعی به دليل حذف پشته های اضافی و کانال های  آبياری،

10 .  عدم نیاز به نقشه بردار و نقشه برداری بوسیله دوربینهای مخصوص به روش مهندسی

11 . امکان تسطیح مزارع و سطوح کوچک، حتی محیط های محصور مانند گلخانه و انبارها، با دقت بسیار بالا

12. امکان طراحی و احداث جاده های بین مزارع ، حفر کانالهای زهکش و آبرسان فرعی یا اصلی ، احداث کانالهای آبیاری در مزارع

13 . کاهش هزينه عمليات کاشت، داشت و برداشت

14 .  کاهش مشکلات عصبی  و تامین  امنیت روانی

جهت انجام عمليات تسطيح بر اساس ميزان حجم عمليات خاکبرداری باید اقدام به انتخاب دستگاه مناسب نمود تا علاوه بر صرفه جویی در وقت و هزینه از تخریب ساختمان خاک جلوگیری شود.

در صورتی که حجم خاک برداری  کمتر از 450 متر مکعب در هکتار باشد از لولر و  اگر حجم خاک برداری بیش از 450  متر مکعب  در هكتار باشد از اسکریپر استفاده می شود.

علاوه بر كشاورزي سيستمهاي ليرزري در بخشهاي ديگر مانند ساختمان سازي ، راهسازي و . . . كاربرد بسيار زياد دارد.

با تجهيز دستگاهها و ماشين آلات  راهسازي مانند گريدر ،بيل مكانيكي ، فينيشر ( دستگاه آسفالت ) و . . . به سيستمهاي ليزري و سونيك مي توان علاوه بر افزايش دقت و راندمان كاري هزينه ها را بسيار كاهش داد .

مزایای استفاده از دستگاه اسکریپر لیزری مدل FP-3000

1- عدم نیاز به نقشه برداری از زمین طبق روشهای قدیم

2- شخم زدن زمینهای نسبتا سخت به عمق 30 سانتیمتر همزمان با عملیات تسطیح

3- سرعت و دقت خاکبرداری در مقایسه با اسکریپرهای خود کششی ( حدود 10 برابر)

4- با توجه به وزن کم دستگاه ،  هنگام کار در زمین مانع فشرده شدن خاک میشود( مشکل عمده کار با اسکریپرهای خود کششی)

5- امکان انجام تسطیح نسبی بدون استفاده از سیستم لیزر

6- توانایی حفر کانال و تسطیح جاده های روستایی

7- استهلاک بسیار پایین  دستگاه در مقایسه با اسکریپرهای خود کششی

عکس های تسطیح لیزری

تسطیح لیزری (روش انجام)

تسطیح لیزری (مزایا)