کودکار فاروير :

اين ماشين براي كود دادن مزارع ذرت، سويا، آفتابگردان، حبوبات و ساير محصولات رديفي مناسب مي باشد. مقدار ريزش كود 50 تا 1500 كيلوگرم در هكتار است و تنظيم اين مقدار توسط موزع شياردار ميني ماكز انجام ميشود. اين دستگاه بصورت چهار رديفه و شش رديفه توليد مي گردد و فاصله بين رديفها قابل تنظيم است. اين دستگاه داراي شياربازكنهاي مخصوص براي كاردر شرايط مختلف ميباشد.

مشخصات فني :

| شش رديفه | چهار رديفه | مشخصات فني |
| --- | --- | --- |
| 300 (Lit) | 300 (Lit) | ظرفيت مخزن كود |
| 50-60 (HP) | 45 (HP) | قدرت مورد نياز |
| 475 (cm) | 325 (cm) | عرض دستگاه |
| 350 (Kg) | 300 (kg) | وزن دستگاه |

شياركش:
ايجاد جوي و پشته توسط شياركش انجام مي شود.

|  | شيار كش |
| --- | --- |

شيار بازكنها:

انواع شياربازكنها كه بر حسب نوع محصول در اين بذركار استفاده ميگردد عبارتند از:

|  | شياربازكن كفشكي |
| --- | --- |
|  | شياربازكن خنجري |

موزع شياردار MINIMAX :

|  | بوسيله موزع شياردار تنظيم ميزان ريزش كود انجام ميشود |
| --- | --- |