چوب

1- چوب های سوزنی برگ:

قاعدتاً چوب های سوزنی برگ بیشتر به صورت تو پر مورد استفاده قرار می گیرد البته از چند نوع آن به صورت روکش نیز استفاده می شود

موارد مصرف:

1-از چوب  توپر سرو:در نجاری های ساختمانی مانند درهای گارارژ ،درهای خارجی بنا-پنجره ها،کرکره ،کفسازی،درهای داخلی بنا،پله سازی از روکش آن برای مبل سازی (آشپزخانه)وسه لایه سازی

2- چوب تپر کاج قرمرز:در ساختمان (درهای داخلی-کفسازی-زهوارهای پای دیوار-قالب زنی برای بتون ریزی)مبل سازی(قفسه های ساده جعبه سازی و چوب های وسط کار)

3-از چوب توپر سرو:در نجاری های ساختمان (درهای خارجی و داخلی- از روکش آن برای دیوار سازیو مبل سازی قفسه هاس داخل راهرو)

4- از چوب توپر کاج آمریکایی:برای نجاری های ساختمانی (درهای گاراژ-درهای خارجی پنجره ها-کرکره پشت پنجره ها و غیره )

الف:عمل روئیدن درختان

- درختان پهن برگ:

عمل روئیدن در درختان پهن برگ فقط موقعی که درخت برگ دارد انجام می گیرد. روئیدن درخت در بهار با شدت انجام می گیرد و هر چه فصل پاییزبه آخر نزدیک می شود ، روئیدن درخت نیز کند و سپس قطع شده و در بهار سال بعد مجدداً و یکبار آغاز می گردد.

- درختان سوزنی برگ:

چوب های سوزنی برگ( غیر از نوعی سرو ) زمان روئیدن بیشتری دارند درخت سوزنی برگ در بهار و تابستان با شدت بیشتری  می روید و سپس تا رسیدن فصل سرما روئیدن آن به آرامی ادامه    می یابد از این جهتمرز و رنگ چوب های بهاره و پاییزه درختان سوزنی برگ مشخص تر و متمایزتر از درختان پهن برگ می باشد

ب:خصوصیات چوب

1-چوبی که تازه قطع شده باشد دارای رطوبت است مادام که آب آزاد در داخل چوب تبخیر می شود . درچوب تغییری از نظر اندازه و فرم آن پدید نمی آید موقعی که رطوبت پوسته های سلولها شروع به خشک شدن مینماید سلولها به هم نزدیک میشوند و در نتیجه مقداری از چوب کسر میگردد.

تغییر اندازه و فرمی که در اثر جذب و دفع رطبت درچوب حاصل می شود کار کردن چوب می نامند.

2- مواد غذایی نمک دارموجود در چوب باعث جذب رطوبت هوا شده و چوب باد میکند.

در اثر کسر شدن و از بین رفتن مواد غذایی نمکدار که هنوز به چوب تبدیل نشده ،می تواند باد کردن چوب تخفیف یابد عاملی که باعث کسر شدن مواد غذایی نمکدار موجود در چوب میشوند عبارتند از:

- قرار دادن تنه درخت در معرض جریان اب

- قرار دادن چوب در آب، یا هوای آزاد در فصل بارندگی

- بخار دادن چوب

ج:طرز استفاده از چوب

- قطع درخت بهتر است در زمستان انجام گیرد زیرا در آن موقع مواد غذایی که هنوز به چوب تبدیل نشده به مقدار کمتری در درخت یافت می شود

در ختان قطع شده در زمستان می توانند در طول زمستان در جنگل باقی بماند بدون اینکه از جانب حشرات و قارچ ها آسیبی متوجه آنها گردد.

- درختی که در تابستان قطع شده باشد ارزش کمتری از درختی که در زمستان قطع شود ندارد. لذا تنه درخت قطع شده نباید در جنگل باقی بماند. آن را باید از جنگل خارج و برید.

- در قسمت هایی از جنگل که رودخانه وجود دارد ، بایستی چوب را توسط آب  رود خانه ها حمل کرد ، این کار هم یک عمل مفید از نظر خود چوب و هم یک وسیله حمل و نقل ارزانی است معمولاً چوب ها قبل از به صورت الوار در آمدن در استخرهای آب انبار می شوند، علت....

- مواد غذایی موجود در درخت که غالباً باعث کار کردن چوب گشته و اشکالاتی بوجود می آورد در آب حل می گردد.

- تنه های درخت از لحاظ خوبی و بدی جنس به درجه A،B،C تقسیم می شوند. A از نظر جنس بهترین B متوسط وC ارزشش از سایرین کمتر است.

- تنه های درخت در کارخانه های چوب بری قاعدتاً با ماشین های تنه بر بریده شده و به صورت الوار در می آیند. چوب های نرم را با اره نواری تنه بر می برند.

د: آفات چوب

- انواع مهم آفات چوب عبارتند از: شاهپرکها، سوسکها، سوسکهای پر دارو کرمهای آنها و همچنین موریانه

موریانه               سوسک و کرم آن             شاهپرک و کرم آن

الف:شاهپرکها( شاهپرک کاج- تارک دنیا – شاهپرکی که تار می تند) به درختان سر و پا ورزنده علاقه دارند و آنها را ازبین می برند.

کرمهای شهپرک ها از برگ ها و سوزنهای درختان تغذیه کرده و آن را انقدر می خورند که درخت کتملاً لخت می شود سپس عمل تبدیل مواد غذایی به مواد سازنده انجام نمی گیرد و مواد غذایی که به صورت آب در درخت وجود دارد ، در تنه درخت تبخیر شده و می پوسد و آن گاه باکتری های پوسیدگی، چوب ار از بین می برند.

ب) سوسکها ، به درختان زنده صدمه می زنند(سوسک پوست درخت)

سوسکها و کرم هایش تنه درخت را خورده و در پوسته چوب ساز سوراخ هایی ایجاد کرده و در آنجا جلو می روند، بدین طریق از مواد غذایی به سلولهای زنده چوب جلوگیری می گردد

ج) سوسک خانگی و زنبور چوب کاج جزء حشراتی هستند که به  چوب های بریده و به مصرف کار رسیده صدمه می زنند. کرم اینگونه حشرات جسم چوب را خورده و تمام آن را از بین می برند.      موریانه هایی که به شکل مورچه می با شند نیز به همین طریق چوب را از بین می برند.

این حشرات بیشتر چوب جوان را می خورند، چون چوب جوان نرم تر از چوب مغزی است و درآن بیشتر از چوب مغزی مواد غذایی(قند، نشاسته، سفیده) که به صورت چوب در نیامده وجود دارد

ه) روش های خشک کردن چوب

1- خشک کردن چوب به روش طبیعی

قاعدتاً بایستی چوبهای تخته شده ابتدا در هوای آزاد و سپس در      انبار های سر پوشده ولی باز دسته شوند، چون آب باران بتواند مواد غذایی به صورت چوب درنیامده را در تخته بشوید

علت سقف دار بودن ، برای اینکه آب باران و اشعه مستقیم خورشید به چوب ها نرسد ، دو دیوار باز رو به روی هم کوران ایجاد کرده و هوا بهتر بین چوبها جریان پیدا می کند

طول زمان برای قرار دادن چوب ها  درهوای آزاد برای چوب های مختلف است.

بلوط: در حدود یک سال کاج ، سرو، کاج قرمز در حدود شش ماه ، جنگلی : در حدود دوماه، زهوار های ما بین تخته ها بایستی همه به یک ضخامت بوده و از چوبی گرفته شده باشند که دارای مواد قلیایی نباشد. زیرا در اثر پس دادن مواد غذایی آنها ، تخته های دسته شده رنگ    می گیرند طریقه تشخیص که در هوای آزاد خشک شده: گره های چوب ترک های ریز می خورند . گره های آزاد را می توان با فشار از چوب خارج کرد.

چوب های افرا نباید دسته کرد، زیرا در محل زهوار های لائی تخته ها رنگ زرد به خود می گیرند.

تخته های افرا به طور ایستاده ( حتی المقدور عمودی) خشک کرده و نگهداری می کنند.

مقدار رطوبت در چوبی که در هوای آزاد خشک شده در حدود15% می باشد.

- خشک کردن چوب به روش مصنوعی :

در اطاق های چوب خشک کنی می توان چوب را به طریقه مصنوعی خشک کرد بوسیله ایجاد حرارت و مکش دائمی هوای مرطوب و همچنین هدایت هوای خشک به داخل اطاق می توان درجه خشکی زیاد تری به دست آورد.

مزایای روش مصنوعی چیست؟

- زمان خشک شدن کوتاه می شود و مخارج نگهداری و انبار کردن چوبها صرفه جویی می شود

- امکان تحویل سریع کارهای عجله میسر می باشد.

- درجه خشک کردن قابل تنظیم و کنترل است

- چوب کمتر کار می کند. یزرا در اثر خشک کردن ذرات رطوبت موجود در چوب خارج می گردد

- چناچه حشرات مضر در چوب وجود داشته با شددر اثر حرارت زیاد کشته می شود.

و) انواع چوب ها:

چوبهای پهن برگ

انتخاب صحیح نوع چوب برایس محصولات درودگری دارای اهمیت خاصی است در موقع انتخاب چوب بایستی ایت مطلب روشن باشد آیا چوب از نظر امواج و رنگ درکار مورد توجه است (خصوصاً در کار های روکش کاری) و یا استحکام و استقامت آن، برای کارهائی که از چوب تو پر ساخته می شوند مورد نظر است و یا اینکه از چوب استحکام معینی انتظار می رود.

موارد مصرف:

- چوب تو پر بلوط : برای کارهای ساختمانی مانند پنجره،     کرکره های درب داخل و خارج، پله پارکت و برای روکش در سازی- دیوار سازی و مبل سازی- به علت وجود مواد قلیایی باکتریهای فاسد کننده را از بین می برد.

- چوب توپر جنگلی قرمز: پله سازی و پارکت سازی- در مبل سازی برای صفحه میز کار زهوارهای زیر جعبه – اتصال چوب- روکش برای سه لایه سازی

- جنگلی سفید: برای ساخت دسته ابزار ها و دستگیره به کار می رود. از روکش آن در مبل سازی در سازی- دیوار سازی و سقف سازی و از چوب تو پر آن برای مبل نشستن

- از روکش چوب گردو در مبل سازی – در سازی- و ساختن همه نوع تزئینات داخلی

- از چوب تو پر سپیدار: صفحات میز ساخنه می شود، از روکش آن در روکش کاری مبل خصوصاً ساخت اطاق خواب

- از روکش زبان گنجشک در مبل سازی ( اطاق خواب ، آشپزخانه) از پوب تو پر آن برای ساخت دسته افزارها ، شانه های فشاری برای ماشین، زهوار فشاری برای ماشین رنده استفاده می شود.

- زیز فون برای روکش کاری مبل ها (اطاق خواب)

- از چوب تو پر گیلاس برای ساخت مبل های نشستنی واز روکش آن برای مبل سازی در سازی و دیوار سازی استفاده می شود

9-از روکش گلابی برای مبل سازی و درسازی

10- ماها گونی برای روکش کاری مبلها

11- از چوب توپر تیک برای درب های خارجی ساختمان و پنجره سازی از روکش آن در مبل سازی

دستگاه هاي خشك كردن

دستگاه خلا خشك كن چوب و فرآورده هاي چوبي براي نخستين بار در كشور طراحي و ساخته شد.

دكتر بهبود محبي , عضو هيات علمي دانشكده منابع طبيعي و علوم دريايي دانشگاه تربيت مدرس و مبتكر اين دستگاه در گفت وگو با خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار كرد : دستگاه خلا براي خشك كردن چوب و فرآوردهاي چوبي ساخته شده و كارايي بسيار بيشتري نسبت به كوره هاي خشك كن دارد.

وي درباره نحوه عملكرد اين دستگاه گفت : رابطه اي ميان نقطه جوش آب و فشار هوا وجود دارد كه هر چه فشار هوا كاهش يابد , نقطه جوش نيز پايين مي آيد. دستگاه خلا خشك كن براي صرفه جويي در انرژي بر مبناي اين رابطه ساخته شده به طوري كه با ايجاد خلا توسط پمپ با حرارتي ملايم , چوب به سرعت خشك مي شود.

وي خاطرنشان كرد : زمان خشك كردن چوب در هواي آزاد به شرايط اقليمي منطقه بستگي دارد و در مدت زمان زيادي انجام مي شود. استفاده از كوره هاي چوب خشك كن نيز با توجه به نياز به ادوات گران قيمت به صرفه نبوده و نسبت به خشك كردن در هواي آزاد به چندين هفته زمان نياز دارد كه اين زمان به اندازه كوره و نوع گونه مصرفي (راش , بلوط و غيره ) و حساسيت و ضخامت چوب بستگي دارد. اين در حالي است كه با كمك دستگاه ساخته شده هرگونه چوب در عرض چند روز خشك مي شود.

دكتر محبي در ادامه خاطر نشان كرد : در كوره هاي چوب خشك كن معمولي نيروي رانشي رطوبتي ايجاد شده رطوبت را از داخل چوب به خارج آن منتشر مي كند. در حالي كه در اين سيستم بر مبناي تغيير فشار هوا , نيروي رانشي هوا از سوي چوب كشيده شده و به همراه پايين آمدن نقطه جوش , آب درون سيستم شروع به تبخير مي كند.

وي درباره مزاياي استفاده از دستگاه ابتكاري به ايسنا گفت : در كوره هاي خشك كن به علت وجود گونه هاي مختلف با حساسيت هاي گوناگون در زمان خشك كردن , يك سري نيروهاي مكانيكي در چوب به وجود مي آيد كه اين تنش ها سبب كج شدن و تغيير ضخامت چوب مي شود. در حالي كه در اين سيستم به دليل خارج شدن هوا و استفاده از دماي پايين تر , شدت تنش ها بسيار كمتر مي شود.

دكتر محبي با بيان اين كه مدت زمان خشك كردن چوب به دانستيه آن نيز بستگي دارد , اظهار كرد : پس از انجام آزمايشات مختلف مدت زمان خشك كردن را از چند هفته به پنج روز رسانديم و در حال انجام تحقيقات بيشتر روي آن هستيم تا به زمان و شرايط مطلوب تري دست يابيم . 
عضو هيات علمي دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تربيت مدرس خاطر نشان كرد : در كوره هاي چوب خشك كني از سوخت هاي فسيلي استفاده مي شود كه همراه با آلودگي هاي زيست محيطي است در حالي كه در دستگاه خلا خشك كن با استفاده از نيروي الكتريسته ميزان مصرف انرژي كاهش يافته و با آلودگي كمتر , كارايي و سرعت فرايند افزايش مي يابد. 
وي در پايان با اشاره به اين كه اين سيستم قابليت طراحي در سايزهاي مختلف كارگاهي و كارخانه يي را دارد , به ايسنا گفت : نمونه اوليه در ابعاد كمتر از يك متر مكعب با هزينه اي حدود هفت ميليون تومان ساخته شده كه در صورت رسيدن به توليد انبوه هزينه ساخت دستگاه به ميزان قابل توجهي كاهش مي يابد.

چگونگی خشک کردن چوب برای ساخت آلات موسیقی

چگونگی خشک کردن چوب برای ساخت آلات موسیقی.

آیا سرعت خشک شدن چوب بر کیفیت موسیقی آن تاثیرگذار است؟

آیا تفاوتی درمحصول نهایی  چوبی که سریع خشک شده و ان چوبی که کند خشک شده  از نظر کیفیت تبدیل آن به آلت موسیقی وجود دارد؟ و چه تاثیری بر استحکام و صدای آن آلت می تواند بگذارد؟

کند خشک کردن چوب،آنهم به دست طبیعت در صورت داشتن زمان کافی بهترین راه است.

به هرحال سرعت خشک شدن تاثیرچندانی بر کیفیت موسیقیایی چوب ندارد.تنها مسئله ی مهمی که بر چوب تاثیرمیگذاردغلبه بر فشار ویسکوز یا رهایی از فشار با مکانیزم است که زمان زیادی را می طلبد.این فشار ها که بر چوب در طی فرایند خشک کردن،چه تند وچه کند،وارد می شود پس ازگذشت سالها از بین میرود. هر چه چوب زودتر خشک شود،زمان بیشتری برای رهایی از این فشار باید صرف کنید.

همچنین کنده هایی که مدتی در آب بوده اند در مقایسه با کنده های تازه بریده شده برای ساخت آلات موسیقی مناسب تر هستند.واین بخاطر فعالیت های باکترایی است که باعث ایجاد تخلخل بیشتری در چوب میشوند.

البته خشک کردن چوب به گونه مورد نظر نیزبستگی دارد.برای مثال بلوط سفید در مدت دو تابستان در معرض هوا خشک می شودوچوب آن پس از این مدت عطر وانیل را از دست داده و به جای آن عطر گس را به خود می گیرد. و همچنین گونه های دیگر تغیرات شیمیایی دیگری را خواهند داشت.

بر اساس تحقیقات ونگرت(2000) کنده های قدیمی با رشد به طور معمول بین 20 تا 40 حلقه ی رشد در هر اینچ  در مقایسه با کنده های تازه رشد که در هر اینچ 4 حلقه ی رشد دارند برای ساخت آلات موسیقی مناسب تر هستند.

کمتر شدن فشار بر چوب باعث ایجاد آهنگ دلپذیر چوب در ساخت آلات موسیقی میشود .

به هر حال بهترین چوب برای ساختن آلات موسیقی و بخصوص ویالون،چوبی است که توسط هوا-خشک شده باشد.(به مدت 25سال)

منبع:

http://www.woodweb.com/Knowledge-Base/lumber-drying-for-musical-instruments.html

http://jey.blogfa.com/post-.aspx