” ماشين هاي خاكبرداري– بهره وري ماشين – واژگان ،‌نمادها و واحدها”

## هدف و دامنه كاربرد

هدف از تدوين اين استاندارد ارائه واژه ها ،‌اصطلاحات ، تعاريف ، نمادها و واحدهاي به كار رفته در تعيين بهره وري ماشين هاي خاكبرداري طبق استاندارد ملي ايران به شماره ........ مي باشد . اين استاندارد در مورد گريدرها ، غلتك ها ، كوبنده ها و لوله گذارها كاربرد ندارد . اين استاندارد قواعدي را براي تعيين بهره وري مشخص نموده و شامل جزئيات مربوط به فرمي كه در آن بهره وري ماشين هاي خاكبرداري بايد ارائه گردد، نمي باشد.

- مراجع الزامي

مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد به آنها ارجاع داده شده است . بدين ترتيب آن مقررات جزيي از اين استانداردمحسوب مي شود . در مورد مراجع داراي تاريخ چاپ ويا / تجديد نظر اصلاحيه ها و تجديد نظرهاي بعدي اين مدارك مورد نظر نيست. معهذابهتر است كاربران ذينفع اين استاندارد امكان كاربرد آخرين اصلاحيه ها و تجديد نظرهاي مدارك الزامي زير مورد بررسي قرار دهند. در مورد مراجع بدون تاريخ چاپ و يا/ تجديد نظر آخرين چاپ و يا/ تجديد نظر آن مدارك الزامي ارجاع داده شده است .

- ISO 6165 :1987, Earth-moving machinery – Basic types – vocabulary.

# اصطلاحات و تعاريف

# در اين استاندارد اصطلاحات ويا/ واژه ها با تعاريف زير بيان مي گردد.

”بهره وري ” طبق بندهاي 3-1، 3-1-1 و 3-1-2 ايجاب مي نمايد كه جزئيات زير همراه با ساير جزئيات داده شود.

الف – داده هاي فني ماشين ، تجهيزات و لوازم جانبي نصب شده بر ماشين كه بر بهره وري اثر خواهد گذاشت .

ب- نوع مواد طبق روش طبقه بندي خاك و در صورت نياز ، خصوصيات و ويژگيهاي خاك مثل دانه بندي خاك ، چگالي ، رطوبت

پ – شرايط مواد كه در آن شرايط ، بهره وري تعيين گرديده است ، براي مثال خاك فشرده يا خاك سست

ت- نوع عمليات (براي مثال خاكبرداري ، خاكريزي ، بارگيري و حمل) و شرايط عمليات (براي مثال عمق خاكبرداري ، ارتفاع برش خاك ، عمق كندن خاك . زاويه جابجايي بازوي ماشين حفاري ، شرايط جاده ها و مسيرهاي حمل ، شكل و حالت زمين)

ث- نوع تجهيزات دريافت (براي مثال ماشين حمل ،  ارتفاع بدنه ، مخزن قيفي شكل ، توده خاك)

ج – آب و هوا (براي مثال دما ، باران و برف)

چ – مكان ، تاريخ و زمان

3-1   بهره وري ، 	Q                                                                           Productivity

عبارت است از حجم اندازه گيري شده مواد جابجا شده در واحد زمان بر حسب مترمكعب بر ساعت

3-1-1   بهره وري پايه (نظري) ، QB                                                                       Basic productivity

عبارت است از بهره وري ، برحسب مترمكعب بر ساعت ، قابل حصول در يك دوره كوتاه براي مواد و شرايط كاري مشخص تجهيزات مربوطه . تأثيرات منفي ناشي از وضعيت تجهيزات ، سازمان دهي محوطه كار و آب و هوا در نظر گرفته نشده است. (در اينجا كاربر با توانايي متوسط مد نظر مي باشد).

3-1-2   بهره وري واقعي ، QA                                                                       Actual productivity

عبارت است از بهره وري ، برحسب مترمكعب بر ساعت ،  كه با تجهيزات مربوطه تحت شرايط كاري و مواد مشخص به طور مداوم قابل دستيابي است كه در اينجا شرايط عملياتي و تمامي داده هاي مؤثر بر بهره وري مثل وضعيت كاري با تجهيزات ، سازمان دهي محوطه و آب و هوا مدنظر گرفته مي شود.

3-1-3   فاكتور راندمان كار ،‌FE                                                                       Job efficiency factor

عبارت است از نسبت بهره وري واقعي به بهره وري پايه (نظري)

| QA | FE= |
| --- | --- |
| QB |  |

3-2   شاخص تورم خاك و ،fs                                                                         		  Swell factor

عبارت است از نسبت حجم پس از سست سازي مواد يا برداشتن آنها به حجم اوليه

3-3   فاكتور پركردن 2و ،ff                                                                                  		       Fill factor

عبارت است از نسبت حجم پس از سست سازي يا برداشتن خاك در هر سيكل به حجم عامل خاكبرداري (مانند بيل ، باكت ، ....)

3-4   حجم اسمي ، VR                                                                               	               Rated volume

عبارت است از ظرفيت اسمي عامل خاكبرداري بر حسب متر مكعب طبق استاندارد مربوط (به پيوست الف مراجعه گردد)

3-5   سيكل                                                                                                                     	                Cycle

عبارت است از فرآيندي كه به دفعات با ترتيب ثابتي از عمليات تكي تكرار مي گردد (براي مثال در مورد يك ماشين خاكبرداري نوع بيلدار سطلي  پركردن ، بلند كردن ، حركت چرخشي ، خالي كردن ، برگشت ، پائين آوردن ).

3-6   زمان سيكل،t                                                                                                                    Cycle time

عبارت است از زمان لازم بر حسب دقيقه براي اجراي يك سيكل

ماشین های خاکبرداری – وسایل نگهدارنده بازوی بالابر

# Footnotes

1- تا تدوين استاندارد ملي ايران به استاندارد ISO 6165  مراجعه گردد.

- Swell factor

- معمولاً اصطلاح ”‌فاكتور بار ” براي بيان نسبت فاكتور پركردن(ff ) به شاخص تورم خاك (fs ) به كار مي رود fs /ff = fl ، اين نسبت دقيقاً همان نسبت حجم اوليه به حجم اسمي مي باشد.

- Fill factor

- Hoe-type bucket excavator